关于采购眼矿露天转井下开采1#主井

提升及破碎系统设备安装工程的电气

材料（电缆）技术协议

建 设 方：鞍钢集团矿业有限公司眼前山铁矿

供 货 方：

主 管 方：鞍钢集团矿业有限公司工程设备保障部

日    期：2018年4月8日

关于采购1#主井提升及破碎系统设备安装工程的电气材料（电缆）的技术协议

本技术协议按照《中华人民共和国经济合同法》及国家有关规定，经过相关方充分协商，达成如下协议，共同遵守，本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，如一方违约，其将承担相应的法律责任。

# 1 设计和工作条件

1.1 自然条件

年平均温度：12.9℃

历史最高温度：38℃

历史最低温度：-35.6℃

最大风速：25.8m/s

平均风速：2.9m/s

夏季相对湿度：62％

雪负载：0.4kN／m2

基本风压：0.45kN／m2

年平均降雨量：720—734mm

海拔高度：小于1000m

地层标准冻深：1.18m

地震烈度：7度

1.2 设计和工作条件

工程地点：鞍钢集团矿业有限公司眼前山铁矿

安装位置：鞍钢集团矿业有限公司眼前山铁矿1#主井

工作制度：根据使用需求连续或间断供电

工艺条件：1#主井电气设备高低压供电，保证生产。

1.3 供电

高压：10KV（±5%）

低压：380V（-15％，＋5％）

控制电压： 220V

频率：50HZ

# 2 技术要求

2.1生产工艺要求

供电能力：低压50 m3/h；高压4m3/h。。

2.2电缆材料具体要求

2.2.1电缆防护等级、绝缘等级符合高低压验收规范规定。

2.2.2 供货方提供的电缆材料功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件，具有能独立承担设计、制造和安装指导的能力，并具有业绩证明。

2.2.3满足长期连续运行的要求，安全可靠，维护工作量小，使用寿命长，电缆材料均正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行。建设方欢迎供货方提供优于本技术要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。建设方不接受带有试制性质的部件。

2.2.4所有外购电缆必须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得建设方认可或由建设方指定。供货方对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责。

2.2.5 所用的材料符合有关规范的要求，且是新型的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。

# 3 供货范围

3.1  一般要求

供货方提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。

3.2供货电缆材料明细表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 要求交货期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电缆 | ZRYJV22-8.7/10 3×185 | 米 | 2018年10月30日 | 40 | 504.00 | 20160.00 |
| 2 | 动力电缆 | ZRYJV22-8.7/10 3×70 | 米 | 2018年10月30日 | 200 | 192.00 | 38400.00 |
| 3 | 动力电缆 | ZRYJV-3.6/6 3×240 | 米 | 2018年10月30日 | 300 | 684.00 | 205200.00 |
| 4 | 动力电缆 | ZRVV22-0.6/1.0 3×120+1×70 | 米 | 2018年10月30日 | 300 | 351.60 | 105480.00 |
| 5 | 动力电缆 | ZRVV-0.6/1.0 3×185+1×95 | 米 | 2018年10月30日 | 450 | 534.00 | 240300.00 |
| 6 | 动力电缆 | ZRVV-0.6/1.0 3×150+1×70 | 米 | 2018年10月30日 | 80 | 396.00 | 31680.00 |
| 7 | 动力电缆 | ZRVV-0.6/1.0 3×120+1×70 | 米 | 2018年10月30日 | 80 | 333.60 | 26688.00 |
| 8 | 动力电缆 | ZRVV-0.6/1.0 3×95+1×50 | 米 | 2018年10月30日 | 320 | 260.40 | 83328.00 |
| 9 | 动力电缆 | ZRVV-0.6/1.0 3×70+1×35 | 米 | 2018年10月30日 | 150 | 198.43 | 29764.80 |
| 10 | 动力电缆 | ZRVV-0.6/1.0 3×50+1×25 | 米 | 2018年10月30日 | 180 | 131.04 | 23587.20 |
| 11 | 动力电缆 | ZRVV-0.6/1.0 3×35+1×16 | 米 | 2018年10月30日 | 100 | 100.84 | 10083.84 |
| 12 | 动力电缆 | ZRVV-0.6/1.0 3×25+1×16 | 米 | 2018年10月30日 | 120 | 76.25 | 9150.34 |
| 13 | 动力电缆 | ZRVV-0.6/1.0 4×16 | 米 | 2018年10月30日 | 20 | 56.04 | 1120.70 |
| 14 | 动力电缆 | ZRVV-0.6/1.0 4×10 | 米 | 2018年10月30日 | 200 | 37.07 | 7413.12 |
| 15 | 动力电缆 | ZRVV-0.6/1.0 4×6 | 米 | 2018年10月30日 | 100 | 24.77 | 2477.28 |
| 16 | 动力电缆 | ZRVV-0.6/1.0 4×4 | 米 | 2018年10月30日 | 600 | 16.64 | 9981.50 |
| 17 | 动力电缆 | ZRVV-0.6/1.0 1×240 | 米 | 2018年10月30日 | 250 | 187.20 | 46800.00 |
| 18 | 控制电缆 | ZRKVVP 14×2.5 | 米 | 2018年10月30日 | 50 | 33.57 | 1678.56 |
| 19 | 控制电缆 | ZRKVVP 8×2.5 | 米 | 2018年10月30日 | 50 | 19.09 | 954.72 |
| 20 | 控制电缆 | ZRKVVP 5×2.5 | 米 | 2018年10月30日 | 80 | 12.73 | 1018.37 |
| 21 | 控制电缆 | ZRKVVP 4×2.5 | 米 | 2018年10月30日 | 50 | 9.98 | 499.20 |
| 22 | 控制电缆 | ZRKVVP 19×1.5 | 米 | 2018年10月30日 | 150 | 24.96 | 3744.00 |
| 23 | 控制电缆 | ZRKVVP 16×1.5 | 米 | 2018年10月30日 | 80 | 19.72 | 1577.47 |
| 24 | 控制电缆 | ZRKVVP 14×1.5 | 米 | 2018年10月30日 | 50 | 20.84 | 1042.08 |
| 25 | 控制电缆 | ZRKVVP 12×1.5 | 米 | 2018年10月30日 | 140 | 17.47 | 2446.08 |
| 26 | 控制电缆 | ZRKVVP 10×1.5 | 米 | 2018年10月30日 | 50 | 15.35 | 767.52 |
| 27 | 控制电缆 | ZRKVVP 8×1.5 | 米 | 2018年10月30日 | 280 | 11.48 | 3214.85 |
| 28 | 控制电缆 | ZRKVVP 5×1.5 | 米 | 2018年10月30日 | 280 | 7.75 | 2170.02 |
| 29 | 控制电缆 | ZRKVVP 4×1.5 | 米 | 2018年10月30日 | 3200 | 5.99 | 19169.28 |

3.3.1 包装

电缆包装分轴，电缆盘骨架应牢固可靠，电缆头应密封好。

3.3.2 电缆材料外观

外观 ：材料符合设计规范和合同要求，电缆表面无损伤等。

# 4 技术资料和交付进度

4.1技术资料一般要求

4.1.1供货方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

4.1.2资料的组织结构清晰，逻辑性强。资料内容准确、清晰、完整。资料的提交及时充分，如供货方所提供资料不能满足要求时，建设方有权要求供货方无条件补充。

4.1.3供货方提供的技术资料中应包括设备和部件的检验、实验、安装、运行、维护、维修等方面的技术数据、说明书、有关图纸等技术资料。

4.1.4 供货方提供给建设方的每一批技术文件都要附有清单，并经建设方确认。对于其它没有列入合同技术资料清单，但确实是工程所必须的文件和资料，一经发现，供货方也应及时无条件提供。

# 5验收试验

性能验收试验的目的是验证合同设备是否满足国家相应标准和合同规定的性能保证值。

供货方提供扥电缆材料必须有出厂合格证及出厂试验清单。

供货方免费提供电缆材料的第三方电缆检测证明。

供货方提供电缆材料首次性能试验未达到技术要求的，供货方予以改进，期间所产生的所有费用及对建设方造成的损失由供货方负责。在首次性能试验未达到技术要求后一个月内，进行第二次性能试验。第二次性能考核仍未达到技术要求，建设方将要求对供货方进行罚款。

罚款不解除供货方对不良部件和设备进行修理和更换的责任，直到性能达到标准为止。

# 6 售后服务

6.1整体电缆材料的质量保证期为电缆供电使用运行12个月或电缆到场后18个月。质量保证期内，如果由于电缆材料质量原因出现问题，供货方在接到建设方通知后，1小时内响应，必要时在24小时内派工程师到现场解决问题，并承担劳务、维修和更换材料的相关费用。

6.3质量担保

供货方保证合同电缆材料按标准设计、制造，为全新未使用过的完全符合设计要求和质量标准的合格产品。所供电缆的产地与供货方说明的生产厂家所在地一致。电缆交货时，供货方应同时提交电缆性能检验书、产品合格证等技术文件。

# 7 其它

7.1本协议一式6份，其中各方各1份、供销公司2份。

7.2本协议各方签字盖章后生效。

7.3其它未尽事宜，协商解决，解决不了时，直接向当地经济仲裁委员会请求仲裁或直接向当地法院起诉。

（以下无正文）

建设方：鞍钢矿业公司眼前山铁矿（盖章）

代  表：

日  期：

设计方：中冶北方工程技术有限公司（盖章）

设 计 人：

总设计师：

日  期：

主管方：鞍钢矿业有限公司工程设备保障部（盖章）

经 办 人：

日    期：

供货方：

（盖章）

代  表：

日  期：