风 场 电 力 电 缆

战 略 采 购

招

标

文

件

三一新能源投资有限公司 商务本部

2019年08月30日

目    录

第一部分  投标邀请书

第二部分  投标须知

第三部分  投标书

第四部分  合同基本条款（例）

投标邀请函

三一新能源投资有限公司商务部，拟对湖南及宁夏区域风场电力电缆项目进行邀请招标。现邀请贵单位前来投标。
1.招标文件编号：ZBJH190830-1A

2.招标项目：电力电缆采购

3.技术要求：详见附件《电力电缆招标技术规范书》。未规定部分符合国家现行的质量验收标准合格等级。

4.供货地点：湖南宁乡及韶山、宁夏吴忠。

5.招标文件为提高效率以电子邮件形式发出。

6.招标文件和技术澄清：请各位投标单位于2019年9月5日17时前以电子邮件形式，提出对招标文件的疑问（含对技术要求的异议），我公司将以书面形式统一答复。

7.投标书应付贰拾万元投标保证金，投标保证金只能采用电汇从公司基本账户转出。投标保证金请于2019年9月10日10时30分前递交，开标时须验银行回执（以实际到帐时间为准）。

开户名称：湖南三一智慧新能源设计有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司长沙市梦泽园支行

账　　号：595 070 179 584

8.有意向的投标单位须登录三一电子招标平台（网址：gsp.sany.com.cn）进行注册成为三一投标供应商。

9.开标时间：2019年9月10日10:30（如时间有调整会提前通知）

10.开标形式：网上电子招标。投标单位在投标截止时间前上，分别上传技术标书和商务标书（盖章扫描件或电子章），在网页上按要求填写投标总价。

10.招标人联系方式：商务—邵镇海18569506968  技术—叶世顺18173137150

11.通讯地址：湖南长沙星沙三一产业园新研发楼4F

12.商务监督电话：  0731-84031350       0731-84031981

三一新能源投资有限公司商务部

2019年8月30日

# 第一章  投标须知

## 一   项目概况与技术商务要求

1、项目概况

1.1项目名称：三一湖南及宁夏区域电力电缆项目招标

1.2供货地点：湖南宁乡韶山、宁夏吴忠

1.3资金来源：招标单位自筹

1.4招标范围：见技术要求供货范围

2、技术商务要求及其他

2.1投标人员及证明文件：投标单位必须具备电力电缆生产供货能力、有国家相关检测部门提供的产品检验合格报告。开标当日投标单位在电子标书中提交公司资质证书、营业执照、代理人授权委托书、法定代表人和授权代理人的身份证复印件、质量体系认证、产品质量检测报告、产品合格证等有关资质证明文件）。

2.2质量：符合国家现行的质量验收标准和附件技术规格书的规定。

2.3交货期：订单下达后30日历天。

2.4该项目以加权总价的方式评标，按湖南及宁夏区域风场预估用量X电缆单价=加权总价，总价最低者预中标。实际结算价格按订单合同当日主材现货价格联动。报价单请注明品牌、规格、技术参数及技术偏离情况、产地、单价。

2.5合同：中标单位与招标人根据附件合同条款签订年度框架合同。除湖南及宁夏区域风场外，国内其他区域新增风场也按相同价格授予中标单位。

注：中标单位的投标保证金转为履约保证金，年度框架合同到期后无息退还。未中标单位投保保证金在本项目合同签订后7日历天内无息退回。

## 二 投标企业资质与合格条件

3、资质与合格条件的要求

3.1投标单位资质要求：符合国家各项规定，电力电缆生产厂家。具有承包本项目相匹配的资金实力，管理技术水平和良好的售后服务保修能力。

3.2投标单位应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：

3.2.1 有关确立投标单位法律地位的原始文件的副本（至少包括三证合一的营业执照）。

3.2.2 投标单位在过去3年完成项目的情况和现在正在履行的合同情况。

3.2.3 投标单位应提供近三年的财务状况的证明材料，包括经过审计的财务报表，投标单位开户银行开具的投标单位财务情况证明书（资信证明）。

3.3投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与参与投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

## 三   招标文件

4. 招标文件的组成

4.1 招标文件包括内容：投标邀请函；投标须知；合同条款；投标书附录；投标文件格式；投标报价表（价格组成）；技术文件以及所有发出的补充资料和投标预备会记录。

4.2 投标单位应认真查阅招标文件中所有的内容，如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。

4.3 实质上不响应招标文件要求的投标将有可能被拒绝。

5. 招标文件的解释

投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、电子邮件等，下同）向招标单位提出，招标单位将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标单位。

6. 招标文件的修改

6.1 在投标截止日期前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件。

6.2 补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

6.3 为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

## 四   投标报价说明

7、投标价格

7.1投标价格

报价汇总表中的价格应包括电力电缆的设计、制造、供货、运输（含运输保险）、装卸、质保服务等各项费用。

7.2投标价格采用方式

投标单位所填写的单价和合价在合同实施期间如铜及铝原材料价格波动达到合同价格联动条款中的约定条件，则进行价格联动。

7.3投标单位应在满足招标文件要求的前提下报出最有竞争力的报价。

## 五   投标文件的编制

8、投标文件的语言

投标文件及投标单位与招标单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9、投标文件的组成

9.1投标单位的投标文件应包括下列内容（技术标文件、商务标文件）：

9.1.1技术标文件

●营业执照

●国内大型知名电力企业合作业绩合同

●产品技术参数书、质量检测报告       ●投标保证金缴纳凭证

●质量承诺书                         ●授权委托书

●授权代表及法定代表人身份证复印件和社保证明

9.1.2商务标文件

●投标书及投标书附录          ●投标报价表

9.2 商务标书要求：

1、加盖投标单位公章；

2、投标单位的授权代理人逐页签字；

3、投标单位必须使用招标文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展，投标保证金按本须知有关条款的规定可以选择。

10、投标有效期

10.1投标文件在本须知第15条规定的投标截止日期之后的90个日历日内有效。

10.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标单位可以书面形式向投标单位提出延长投标有效期的要求。投标单位须以书面形式予以答复，投标单位可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标单位不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知第11条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

11、投标保证金

11.1 投标单位应提供投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

11.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标单位将视为不响应投标而予以拒绝。

11.3未中标的投标单位的投标保证金将于定标后一个月内退还（无息），但各投标单位在要求退投标保证时，需提供银行底单或收据，最迟不超过规定的投标有效期。中标单位的投标保证金转为履约保证金，年度合同到期后无息退还。

11.4 如投标单位有下列情况，将被没收投标保证金：

11.4.1 投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；

11.4.2 中标单位未能在甲方发出中标通知后30日历天内签署合同；

11.4.3资格后审发现实际情况与投标资格文件有显著差异，以至其完成本合同的能力受到影响的，招标方将取消其中标资格；

11.4.4在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

12、投标澄清会

12.1 招标人根据实际需要组织投标澄清会。

12.2 投标澄清会的目的是澄清、解答投标单位提出的问题。

12.3 投标单位提出的与投标有关的任何问题须在开标日期前三天以上以书面形式送达招标单位。

12.4会议记录包括所有问题和答复的副本，将迅速提供给所有获得招标文件的投标单位。由于投标预备会而产生的对本须知第4.1款中所列的招标文件内容的修改，由招标单位按照本须知第6条的规定，以补充通知的方式发出。

## 六 投标文件的提交

13、投标截止期

13.1 投标单位应在投标邀请函规定的截止时间前将登录三一电子招标平台(gsp.sany.com.cn)提交电子技术标书及商务标书。

13.2 招标单位在投标截止期以后收到的投标文件，招标人将拒收。

14、投标文件的修改与撤回

14.1 投标单位在电子招标平台提交电子标书后，在投标截止时间之前，可以在招标平台修改或撤回其投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

14.2 在投标有效期内，投标单位不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## 七   开标

17、开标

17.1 招标单位将于投标邀请书约定的时间在电子招标平台开标；

17.2 投标单位在约定时间未提交电子标书的视为弃权。投标文件下列情况之一者，将视为无效：1、未按规定加盖公章；2、未按规定格式编写，内容不全。

17.3 投标单位发生以下几种情况之一时，招标单位有权取消投标资格：1、未按要求交纳投标保证金者；2、未执行标书要求或弄虚作假。

17.4 投标单位单位数量少于3家时，招标单位将终止开标。

18、评标内容的保密

18.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息，不得向投标单位或与该过程无关的其他人员泄露。

18.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

19、资格审查

评标前须进行资格审查，只有资格审查合格投标单位，才允许投标和签订正式合同。

20、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标机构可以要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

21、投标文件的符合性鉴定

21.1 在详细评标之前，评标机构将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

21.2实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对项目的招标范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标单位的权力及招标单位的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

21.3 如果投标文件实质上不响应招标文件要求，招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

22、错误的修正

22.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

22.1.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

22.2 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

23、投标文件的评价与比较

23.1 招标人仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

23.2 在评价与比较时，通过对投标单位的报价、交货期、质量标准、主要材料用量、优惠条件、社会信誉及以往业绩等进行综合评价，采取第24条评标办法评标和定标。

## 八  评标

24、评标办法

开标分二个部分进行，第一部分为技术评审。评标委员会将根据各单位资质、产品质量、业绩情况等评分情况评定技术合格单位。

技术评分标准（百分制）：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 20 | 所投产品技术参数符合招标文件要求的，计20分。技术参数不清，缺漏项的，每处扣2分，扣完为止；有负偏离，每项扣2分，扣完为止；有正偏离，每项加1分，加满为止。 |  |
|  |  | 12 | 所投产品的可靠性及寿命优于标书要求得10-12分，基本满足标书要求得7-9分，低于标书要求计0分。 |  |
|  |  | 10 | 制造设备先进，产品技术成熟，安全可靠，计10分。 |  |
| 2 | 产品质量及保修 | 6 | 所投产品通过了ISO质量体系认证的，计4分；取得环保认证的，计2分。（提供相应的认证影印件，否则不计分。） |  |
|  |  | 6 | 产品保修符合标书要求得4-6分，低于标书要求的计0分。 |  |
| 3 | 试验检测与服务 | 10 | 有明确完善的试验检测保障措施的计6-10分，一般1-5分。 |  |
|  |  | 6 | 在项目所在城市有维修服务网点的计6分。在项目所在省份有维修服务网点的计4分。在项目临近省份有维修服务网点的计2分。否则，为0分。 |  |
| 4 | 实施方案 | 8 | 项目实施方案合理；人员配备及安排合理；项目实施进度计划及保证措施合理；质量保证措施合理，计8分。有缺漏项，欠合理的，每处扣2分，扣完为止。 |  |
| 5 | 经营业绩 | 8 | 企业近3年参加过类似工程，有一项得2分，加满8分为止。（要求附有合同或中标通知书影印件） |  |
| 6 | 综合实力 | 8 | 包括企业注册资金，资质，银行资信证明等，突出得7-8分；一般得5-6分；较差得3-4分。 |  |
| 7 | 投标书编制 | 6 | 投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，计6分；不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。 |  |
| 合计 | 100 |  |  |

注：技术标综合得分为各评委技术评分的算术平均值，技术标综合得分低于60分时直接淘汰；60分以上一律视为合格。

第二部分为商务竞价，仅一轮报价。根据合理最低价预中标原则，按最终评标价由低到高顺序确定预中标单位。

## 九  授予合同

25、合同授予标准

招标单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知第24条规定评选出的投标单位。

26、中标通知

25.1在投标有效期截止前，招标单位将书面通知中标的投标单位其投标被接受。

25.2 在中标单位按规定提供了履约担保后，招标单位将及时将未中标的结果通知其他投标单位。

27、合同协议书的签署

中标单位按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与建设单位代表进行签订框架合同。

第二章 投标文件格式

投标文件封面格式

（商务标书、技术标书 通用）

（项目名称） 投 标 文 件 投标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日

第一部分 商务标书模板

一、投　标　书

致：三一新能源投资有限公司

　　根据贵方湖南及宁夏区域风场电力电缆项目（ZBJH20190830-1A）的投标邀请，签字代表_______________（全名、职务）经正式授权并代表投标人______________（投标方公司名称）提交下述文件。
（1） 投标报价表
（2） 按投标须知要求提供的全部文件
（3） 资格证明文件
（4） 投标保证金
据此函，签字代表宣布同意如下：
1．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3．其投标自开标日期有效期为60个日历日。
4．我方尊重和履行贵方在规定的开标日期后，投标人如在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被没收的规定。
5. 投标人同意如违反投标书及澄清文件的内容，其投标保证金将被贵方没收。
6．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________________ 邮编：______________________________
电话：_________________________ 传真：________________________________
投标人代表姓名、职务：__________  投标人名称（公章）：________________
日期：______年___月___ 日           全权代表签字：_________________

二、报价单及分项报价明细

最终报价单

致：三一新能源投资有限公司商务部

我公司兹授权          同志参与贵司湖南及宁夏区域风场电力电缆项目的最终报价，我司完全响应招标文件，对整个评标过程无任何异议且做出如下承诺：

一、我司投标总价合计：          元，其中各区域总价及明细如下：

| 湖南区域风场（金盆山、龙田、韶山）电力电缆报价 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号及规格 | 备注 | 单位 | 预计用量 （m） | 单价 (元/m） | 总金额 （元） |
| 1 | 26/35kV电缆 | YJLV22-26/35kV-3×70（铝） | 每米铝重___kg/m | m | 22000 |  |  |
| 2 | 26/35kV电缆 | YJLV22-26/35kV-3×150（铝） | 每米铝重___kg/m | m | 3000 |  |  |
| 3 | 26/35kV电缆 | YJLV22-26/35kV-3×185（铝） | 每米铝重___kg/m | m | 5000 |  |  |
| 4 | 26/35kV电缆 | YJLV22-26/35kV-3×240（铝） | 每米铝重___kg/m | m | 5000 |  |  |
| 5 | 26/35kV电缆 | YJLV22-26/35kV-3×300（铝） | 每米铝重___kg/m | m | 13000 |  |  |
| 6 | 26/35kV电缆 | YJLV22-26/35kV-3×400（铝） | 每米铝重___kg/m | m | 1000 |  |  |
| 7 | 26/35kV电缆 | YJV22-26/35kV-3×300（铜） | 每米铜重___kg/m | m | 1000 |  |  |
| 8 | 26/35kV电缆 | YJV22-26/35kV-3×400（铜） | 每米铜重___kg/m | m | 1000 |  |  |
| 9 | 26/35kV电缆 | ZC-YJV62-26/35kV-1×300（铜） | 每米铜重___kg/m | m | 1000 |  |  |
| 10 | 26/35kV电缆 | ZC-YJV62-26/35kV-1×400（铜） | 每米铜重___kg/m | m | 1000 |  |  |
| 11 | 0.6/1kV电缆 | ZC-YJLHV22-0.6/1kV-3×400 +1×185（铝合金） | 每米铝重___kg/m | m | 12000 |  |  |
| 合价：（人民币大写金额） |  |
| 宁夏区域风场（太阳山二期）电力电缆报价 |
| 序号 | 货物名称 | 型号及规格 | 备注 | 单位 | 预计用量 （m） | 单价 (元/m） | 总金额 （元） |
| 1 | 26/35kV电缆 | YJLY23-26/35kV-3×70（铝） | 每米铝重___kg/m | m | 23000 |  |  |
| 2 | 26/35kV电缆 | YJLY23-26/35kV-3×185（铝） | 每米铝重___kg/m | m | 14000 |  |  |
| 3 | 26/35kV电缆 | YJLY23-26/35kV-3×300（铝） | 每米铝重___kg/m | m | 800 |  |  |
| 4 | 26/35kV电缆 | ZC-YJY63-26/35kV-1×300（铜） | 每米铜重___kg/m | m | 12000 |  |  |
| 5 | 0.6/1kV电缆 | ZC-YJLHY23-0.6/1kV-3×400 +1×185（铝合金） | 每米铝重___kg/m |  | 12600 |  |  |
| 合价：（人民币大写金额） |  |

注1： 以上报价含所有相关产品的设计、制造、供货、运输到工地（含运输保险）、装卸、质保服务、增值税等、管理费、交货前的所有其他费用以及因质量问题引起的维修、技术指导和培训等费用。同电缆每批实际交货长度只允许取上公差+1%。

注2：电力电缆产品结算单价与铜、铝等材料价格联动，具体联动条件如下：合同价对应原材料基准价格为2019年8月30日 上海金属网www.shmet.com公布的金属现货均价（1#电解铜 46640   元/吨；铝 14260元/吨）。产品结算单价=产品合同单价 + (订单当日对应的金属现货均价-基准价)×产品每米铜（铝）重÷1000。采购订单下达当日金属铜现货价与基准价格相差达到1000元/吨以上时调节铜缆价格，铝现货价格与基准价差达到200元/吨以上时调节铝缆价格。

二、交货期：订单下达后30天内交付至风场指定机位，车板交货

三、付款方式：每批订单产品交货验收合格后，发票及付款资料提供后30日内支付100%该批次货款。电汇。

投标单位名称：

（法人代表授权委托人）签字：

2019年   月   日

第二部分 技术资信标书格式

一、投　标　书（与商务标书相同）

致：三一新能源投资有限公司

　　根据贵方湖南及宁夏区域风场电力电缆项目（ZBJH20190830-1A）的投标邀请，签字代表_______________（全名、职务）经正式授权并代表投标人______________（投标方公司名称）提交下述文件。
（1） 投标报价表
（2） 按投标须知要求提供的全部文件
（3） 资格证明文件
（4） 投标保证金
据此函，签字代表宣布同意如下：
1．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3．其投标自开标日期有效期为60个日历日。
4．我方尊重和履行贵方在规定的开标日期后，投标人如在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被没收的规定。
5. 投标人同意如违反投标书及澄清文件的内容，其投标保证金将被贵方没收。
6．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________________ 邮编：______________________________
电话：_________________________ 传真：________________________________
投标人代表姓名、职务：__________  投标人名称（公章）：________________
日期：______年___月___ 日           全权代表签字：_________________

附：企业资格证明文件（营业执照、质量体系文件等）

### 二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：      性别：    年龄：   职务：

系__________公司的法定代表人。为________________工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：_____年____月_____ 日

附：法人身份证复印件

### 三、法人代表授权书

三一新能源投资有限公司：

现委派________参加贵方组织的_______________项目招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。
　　附授权代表情况：
　　姓　　名：_______________年　龄：_______________性　别：_____
　　身份证号：________________________________
　　职　　务：_______________邮　编：______________________
　　通讯地址： _____________________________
　　电　　话：______（被授权人手机号码） 公司电话：_______

单位名称（公章）： ___________________

法人代表（签字或盖章）： _____________

法人代表手机：________________________

本授权书有效期：______年__月__日至______年__月__日

附：被授权人身份证复印件、被授权人五险一金缴纳证明

### 四、投标保证金

三一新能源投资有限公司：

鉴于       （投标单位名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

投标单位（盖章）：

日   期：   年   月   日

（银行汇款回单复印件或应付帐款担保函另附）

应付帐款担保函格式

投标保证金承诺函

三一新能源投资有限公司：

我公司承诺从与    事业部签订的   合同中（合同编号：    ；合同总金额：    ；已付金额：    ），临时冻结￥    万元（金额大写：    ）作为        项目的投标保证金。

投标单位（盖章）：

日   期：   年   月   日

招标方意见：

签   字：

### 五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 | / |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 | / |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：此表格仅供参考，与电缆项目无关内容可不填写。为详尽介绍本单位情况，投标单位可另外公司介绍资料。

（二）近3年财务状况表

（三）近三年的主要业绩

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 概述 | 合同签约执行年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、投标人需提供近三年同类项目业绩，并附相关证明文件。证明文件包括中标合同有效页面（体现甲乙双方名称、项目名称、合同金额以及甲乙双方印章部分）复印件，须加盖公章。

2、未附带相关证明文件的企业业绩表将不被招标人和评标委会员认可。

### 六、技术规范性能保证条款

投标方所填写性能指标必须满足本招标文件的规定，本招标文件未作规定的，则应满足国家有关规程规范的要求。任何一项不能满足将导致废标。下面填写的保证值，经招标方认可后，将作为合同设备性能保证有关条款的依据。

设备特性和性能保证

a) 一般特性

1) 制造厂名称

2) 电缆名称

3) 型号与型式

4) 正常运行条件

环境温度       最高                    ℃

最低                    ℃

海拔高度                                m

耐受地震能力   水平

垂直

相对湿度       日平均

月平均

5) 最大运输包装件

名称

重量                                    kg(根据电缆米数而定)

尺寸(长×宽×高)                         mm

6) 最重运输包装件

名称

重量                                     kg

尺寸(长×宽×高)                           mm

b)  动力电缆（35kV、1kV分别填写）

制造厂名称

型号

额定电压 （U0/U）：                         kV

最高工作电压：                             kV

导体截面：                                 mm2

电缆外径：                                mm

电缆重量：                                kg/m

电缆设计使用年限                          年

线芯直流电阻（20(C）：                     (/km

90(C时载流量                              A

局部放电量（1.5 U0）：                      PC

工频5min耐压：                           kV

4h工频耐压：                              kV

室温下 U0时的tgδ：

三次弯曲和热循环后的局部放电量（1.5 U0）：             PC

冲击试验电压（95ºC）：                        kV

导体最高允许工作温度：                       ºC

导体最低允许工作温度：                       ºC

导体允许3秒的最大短路电流                   kA

5s短时允许工作温度：                         ºC

阻燃类别

毒性指数T

烟密度Dm

氧指数

弯曲半径

导体材料

绝缘材料/厚度

绝缘材料允许运行温度：

持续电流时允许温度

短路时允许温度

过负荷时允许温度

屏蔽：

导体屏蔽材料/厚度

绝缘屏蔽材料/厚度

金属屏蔽材料/厚度

铠装材料

非金属外护套材料/厚度

### 七、 投标服务偏差表格式

招标文件编号：

| 序号 | 服务名称 | 招标要求数据 | 投标实际数据 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如投标货物参数与招标要求不完全一致时，请填此表。
如全部满足要求时，可不交此表。

第三章 合同基本条款（例）

湖南三一智慧新能源设计有限公司（以下简称甲方）

地址：湖南省长沙县三一产业园

电话：                传真：

（以下简称乙方）

地址：

电话：                传真：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方参与投资建设的风力发电项目电力电缆及附件采购事项协商一致，订立本协议。

第一条  合作内容

- 甲方指定乙方为XXX风电场电力电缆的供应商，同时甲方可在协议有效期内根据其他在建、拟建工程的需要选用乙方的产品。

- 甲方与乙方按照本协议中的相关规定进行合作，如合作期内乙方在甲方的任一项目上出现三次以上违反本协议任何规定的，甲方有权单方终止本协议。但终止本协议之前，甲方与乙方签署的订单仍应依据本协议执行。

- 乙方所提供的产品应符合双方签订的技术规格书要求，且满足现行的国家、地方及行业的相关规范、规定、标准等要求。

- 乙方根据订单约定的规格、数量向甲方交付相应产品，同时应按本协议的约定提供服务。

- 如果甲方要求采购乙方本协议范围外其它类型产品时，乙方承诺按照与本协议价格水平一致的优惠单价供货。

第二条  合作价格

- 产品规格型号、价格详见协议附件2，附件表中的价格为工地到货价，此价格为乙方、甲方签订采购订单的定价依据，产品单价为包干综合单价。该价格包括所订产品的设计、开发、成品制作、供应、包装、运输（含保险费）、现场电缆接头和终端制作与安装、税金、管理费、交货前的所有其他费用以及因质量问题引起的维修、技术指导和培训等费用。

- 协议有效期内，除宁乡观音阁风电场工程外，其他项目的电力电缆产品结算单价与铜、铝等材料价格联动，具体联动条件如下：

合同价对应原材料基准价格为2019年X月X日上海金属网www.shmet.com公布的金属现货均价：铜       元/吨，铝      元/吨。

产品结算单价=产品合同单价 + (订单当日对应的金属现货均价-基准价)×产品每米铜（铝）重÷1000

电缆附件类产品不进行价格联动，协议期内执行统一价格。

- 各风场所需产品直接按本协议附件2单价结算，但如果采购订单下达当日金属铜现货价与基准价格相差达到1000元/吨或以上时，或金属铝现货价与基准价格相差达到200元/吨或以上时，应按本条第2项价格联动条款计算产品结算单价。

第三条  付款条件

  - 预付款：无。

  - 到货验收款：每批产品交货验收后，乙方须提供齐全的付款资料（付款资料包括：乙方的付款申请、相应金额的发票、交货验收证明（四方验收单）、产品出厂合格证书、产品技术资料），甲方在产品交货验收并收到齐全的付款资料之后30日内支付至乙方到货总价的100%。

  - 结算款： 无。

  - 质保金： 无。

  - 乙方应向甲方开具13%增值税专用发票，发票抬头使用的单位主体名称以订单约定为准。

  - 支付方式：电汇。

第四条  履约担保：

- 履约担保形式为：现金担保，担保金额为人民币贰拾万元；

- 乙方缴纳的投标保证金自动转为履约担保金。担保期限至本协议期内所有订单交货验收完成为止，到期乙方未出现违约情形则全额无息退还。

第五条  合作方式、地点及工期

      - 在合作期内，双方在甲方投资开发的国内项目若有采购需求时进行合作，以甲方订单为准。

      - 供货地点为以上甲方项目工地现场，交货地点应为机动车可以到达的位置。

      - 交货时间：乙方有义务保证交货期：绝对交货工期为 30日历天，即自《电力电缆采购订单》下达之日起计算工期，到乙方完成甲方当批次供货之日，已充分考虑天气、停水、停电、节假日等因素影响。

第六条 采购订单的签订

- 甲乙双方根据本协议签订不同项目的采购订单，不得提出与本协议内容相抵触的条款。

- 乙方以甲方下达的纸质采购订单为供货依据。对于甲方向乙方发送的订单中无法包含的产品技术要求或其他约定，以乙方和甲方双方签字确认的书面文件为准；没有书面文件的，以本协议内相关约定为准；乙方和甲方应当维护和保留原始信息和往来信息，双方均应依据合同法等法律法规承认传真订单的法律效力。

第七条  产品的交货验收及保管方式

- 采购订单签订时，甲乙双方签订的技术规范书作为产品验收的依据。

- 乙方应在交货前  10   天，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及货物接收与保管的要求，甲方须在收到确认函后2天内给予书面答复，经甲方确认同意后乙方方可发货，甲方逾期不作书面答复的，则视为默认同意。如乙方货物生产完工甲方要求推迟发货，乙方免费保管15天，超期乙方有权收取货物保管费（不超过货物金额的同期银行贷款利息）。

- 货物到货时，包装必须完好无缺,产品包装要求包括出厂日期、规格型号、产品种类、体积重量、标准代号等，货物在交货验收合格前灭失、损坏的风险由乙方承担。

- 到货后8个工作小时内，甲方负责召集工程施工承包方、监理、乙方到现场进行验收，清点货物箱数及箱内货物情况，若货物与装箱数目不相符，箱内货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定，甲方有权拒收全部或部分货物，乙方须按照甲方要求收回或补齐。

- 乙方产品通过交货验收并不排除乙方对产品质量应承担的责任，货物在交货验收合格前所有权不转移，灭失、损坏的风险由乙方承担。

- 乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、使用说明书等相关单证和资料，否则，甲方有权拒收货物。

- 乙方在送货时只负责一次性交货运输费用，由于甲方原因不具备一次性交货条件而产生的二次运输费用由甲方承担。

第八条  变更处理方法

1.  合同履行中甲方要求变更材料、质量标准及发生其它重大变更，由双方协商解决。

第九条  售后服务及施工配合

- 乙方有义务在电力电缆敷设施工前对施工队伍进行技术培训（对施工单位进行产品施工性能介绍、施工工艺介绍、施工方法、施工中常见问题的预防及处理办法、施工要求及建议等方面的培训）。

- 乙方有义务提供电力电缆敷设施工中的技术指导，如施工质量不符合要求，乙方有责任及时书面通知甲方监督纠正。

第十条  甲方权利与义务

- 甲方有义务对乙方的价格体系进行保密，不得向甲方以外的任一方泄漏。

- 甲方有义务监督合同的执行情况。

- 甲方有义务知会必要的项目状况。

- 如甲方需要采购的材料在乙方经营范围内，而本协议书没有规定或没有确定价格，甲方有权视乙方报价决定是否采用乙方产品；

- 甲方有权不定期组织甲方人员对乙方进行考察或检查。

- 按照合同约定支付货款。

- 乙方如与施工方发生争执，甲方有义务为双方调解。

- 甲方有权要求乙方对于双方合作协议内产品的价格成本构成进行公开，甲方可以不定期的对乙方产品成本的变化情况进行了解。

第十一条  乙方权利与义务

- 乙方有义务保证满足甲方开发项目的需要，对甲方所有开发项目（包括随时可能增加的新开发项目）都有按照本协议书及附件规定的供货的能力。

- 乙方有义务在签订采购订单前向甲方提供乙方产品的详细资料，包括产品样品、性能介绍、检验报告等，并经甲方确认后为所有甲方各提供一份详细资料。

- 乙方有义务确保乙方交付的产品质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方与行业标准；存在多个标准的，应同时符合最高标准；对于甲方项目所在地政府部门有准用检查要求的产品，乙方保证已经通过当地政府部门的准用检查，并获得了当地颁发的准许使用证明。

- 乙方有义务对甲方采购的产品建立档案，并保存5年以上。

- 供货时，有义务向甲方提供施工的现场指导、施工验收等技术支持工作，保证在正常的施工条件和正常的施工方法下，所提供的产品能一次通过所有相关部门对该产品的验收。

- 乙方有义务保证接受甲方考察人员的参观考察并约束乙方联系人的行为，确保乙方按照本协议和采购订单的要求履行义务。

- 乙方有义务及时向甲方推荐乙方的新产品、新技术，以方便甲方对产品的选用。

- 乙方有义务及时通知甲方乙方联系人及联系方式的变动情况。

- 乙方的所有行为和债务均向甲方承担相应责任保证，对乙方的任何违约行为，甲方有权直接要求乙方承担相应责任；

- 乙方有义务向甲方的设计单位免费提供产品资料和技术参数。

- 作为甲方集中采购合作伙伴之一，乙方有义务不断通过优化产品方案、整合原材料采购资源、降低制造成本等方式满足甲方采购价格持续降低的需求。

第十二条  违约责任

- 乙方有下列任何情形之一的，甲方有权利单方终止本协议，乙方应向甲方赔偿全部损失（包括另行采购的差价、费用损失、工程延误损失、给甲方带来的其他直接损失赔偿等）：

- 乙方拒绝按照本协议书的规定与甲方签订并履行采购订单；

- 甲方收到甲方对乙方、乙方产品或服务的投诉达到3次并经调查属实的；

- 供给甲方产品不符合协议技术标准及承诺的；

- 有其他违约行为（包括违反本协议书与采购订单规定的任何义务）达3次的。

- 有下列任何情形之一的，甲方有权选择单方终止本协议或者另行确定第三人为本协议书规定产品的供应/承包商：

      - 乙方不具有按本协议规定对甲方全部开发项目供货的能力；

      - 产品未获得当地政府的准用许可；

      - 任何一方单方解除或终止某一个或几个项目的采购订单的。

      - 乙方提供的产品质量未能达到甲方项目要求。

- 如果市场上其他与乙方同等规模的生产者或供应商能提供比乙方更优惠的价格，或者同等价格下更优质的产品质量，乙方有责任向甲方提供相同价格的产品和服务，否则甲方有权调整合作范围（包括规模、地区、项目、合作期限等）或单方解除本协议。

- 任何一方在不符合本协议约定条件的情况下单方终止履行协议的，必须向守约方赔偿因提前终止协议而造成的全部损失（包括守约方所在的甲方或乙方的损失）。

- 任何一方根据本协议书的规定必须承担违约责任的，除赔偿给对方造成的相应损失外，还应向对方支付相应损失20%的违约金。

- 除双方另有约定外，合同双方必须完全履行采购订单，否则应承担相应的违约责任。如因乙方不履行相关义务或履行不符合约定的，因此而发生的费用以及对甲方造成的损失，乙方同意甲方有权从乙方与甲方任何一个关联公司签订的合同货款中扣除。

- 乙方逾期交货的，须每天向甲方支付逾期部分货款总额的0.5％为违约金，并赔偿因此给甲方造成的相应损失；因为货物的包装、品种、型号、规格、数量、质量等问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本协议关于逾期交货的有关规定执行。逾期交货超过 15天的，甲方有权单方面终止采购订单，另行选择供应商，乙方须向甲方支付逾期部分货款总额10％的违约金。

- 乙方违反采购订单规定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒收货物，乙方对此承担一切责任。

- 乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的一切损失。

第十三条  保修

- 质保期自机组240小时试运行后正式投产之日起计算，质保期为 壹 年。质保期内乙方承担因产品本身质量原因造成的各种损失以及因此导致甲方受到第三方索赔的相应责任。乙方承诺所供产品安全使用寿命符合国家、行业相关标准且不低于30年，若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现，乙方将负全部责任（包括因乙方产品责任导致甲方受到第三方索赔的相应责任），并向甲方支付采购订单总价的10％作为违约金。

- 质保期内乙方免费提供技术支持和培训，并全部承担因产品质量问题引起的维修和更换等费用。

- 乙方应给甲方留下保修负责人的书面通信地址或电话，以便通知乙方进行保修。

- 乙方应保证保修的及时性，在收到甲方的通知后，应及时作出反应，具体时间如下：

    - 乙方须在甲方通知后应立即做出答复，如遇电话无法解决的问题，须派员在48小时内赶到现场，并于赶到现场之日起二日内提供由于质量问题所涉及的保修，维修项目；否则，视为认可甲方或甲方委托人的处理；

    - 产品出现质量问题而乙方未在规定时间解决的情况下，甲方有权委托他方处理，因此发生的费用由双方协商解决，协商无效时，甲方可按本协议或有关法律程序向乙方要求赔偿。

第十四条  产品质量要求

- 乙方必须按技术规范书的要求提供全新完整无损的产品。

- 产品除符合国家现行有关技术标准外，应符合产品样本和技术规范书所列之标准和具备相应之功能。必须满足国家与地方的产品规范以及行业质量/技术标准，存在国家、行业或地方等多个标准的，应同时符合最高标准。

- 履约期间，如双方对产品质量发生争议，甲方有权组织监理、施工承包单位和乙方对乙方所供产品进行现场随机抽样送检。如乙方产品质量检测为合格，因此而发生的检测费用由甲方负责承担。如乙方产品质量经检测判定为不合格，乙方负责赔偿检测费用及因产品不合格而导致的相应经济损失。

第十五条  不可抗力

- 因不可抗力致使完全不能履行采购订单的，则采购订单终止，双方无须承担任何责任，但双方另有约定的除外；

- 因不可抗力致使部分不能履行采购订单的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但双方另有约定的除外；

- 合同一方延迟履行采购订单后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的责任。

- 因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

- 本协议所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、瘟疫、自然灾害，非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及其他不可预见、不能避免并不能克服的事件。

第十六条  协议有效期、协议终止与争议处理

- 本协议自双方签字盖章之日起生效，协议终止时间为X年 X 月 X日，期满前1月可协商修订本协议。

- 本协议一方在符合法律和本协议约定条件下提出终止协议的要求，必须提前1个月书面通知另外一方，在协议终止前仍应履行本协议规定的各项义务，否则须承担相应的违约责任。

- 凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应当协商解决，调解不成时，向协议签订地有管辖权人民法院提起诉讼。

第十七条  其它

  - 本协议用中文书写，一式5份，甲方执3份，乙方执2份，具同等效力，未尽事宜，协商解决。

  - 本协议双方发出的任何与本协议有关的通知或其他通讯往来均应以本协议所载的地址为准。任何通知均应以书面形式作出。直接送交的，以对方签收视为送达，任何一方无正当理由不得拒绝签收；采取特快专递方式送达的，以特快专递回执上所载投递日的第二日视为送达。如果送达日为非工作日，任何通知应视为在下一个工作日生效。联系地址或联系人发生变化的，应在变更之日起五日内书面通知对方，否则另一方依照原联系地址和联系人发出的通知视为有效送达。

协议附件：

协议附件1：电力电缆采购订单模板

协议附件2：基准价格表

协议附件3：技术规范书

甲方：湖南三一智慧新能源设计有限公司     乙方：:

法定代表人：                                 法定代表人：

签约人：	                                 签约人：

签订日期：		                             签订日期：

协议附件1：电力电缆采购订单模板

_______项目电力电缆采购订单

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定以及甲方与乙方签订的《电力电缆采购协议》，结合本工程具体情况，签定本订单。

- 产品使用项目名称：

- 订单下达日上海金属网www.shmet.com金属现货均价：铜      元/吨，铝      元/吨。

- 产品、数量、价格：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 结算单价 | 合价（暂定） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （大写） | RMB: |

注：以上价格包含所有相关产品的设计、制造、供货、运输（含运输保险）、装卸、质保服务、13%增值税等。

- 交货时间及地点：

交货时间：_____             __________

交货地点：_______                   __

- 甲方项目联系人：

- 增值税发票抬头单位主体名称：                 ，发票以邮寄方式送达时应采用EMS特快专递，邮寄地址：                   ，收件人姓名：       ，联系电话：        ，邮编：      ；若乙方未按此邮寄发票，导致甲方未及时收到发票或发票遗失，所有损失由乙方承担。

甲方：                                      乙方：

签约人：                                    签约人：

银行帐号：                                  银行帐号：

开户行：	        开户行：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

日期：                                      日期：

协议附件2：2019年8月30日基准价格

| 序号 | 货物名称 | 型号及规格 | 备注 | 单位 | 需求量 | 单价(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/35kV电缆 |  | 每米铝重___kg/m | m | 按订单 |  |  |
| 2 | 26/35kV电缆 |  | 每米铝重___kg/m | m | 按订单 |  |  |
| 3 | 26/35kV电缆 |  | 每米铝重___kg/m | m | 按订单 |  |  |
| 4 | 26/35kV电缆 |  | 每米铝重___kg/m | m | 按订单 |  |  |
| 5 | 0.6/1kV电缆 |  | 每米铜重___kg/m | m | 按订单 |  |  |
| 6 | 0.6/1kV电缆 |  | 每米铜重___kg/m | m | 按订单 |  |  |
| 合价：（人民币大写金额） |  |

注1： 以上价格含所有相关产品的设计、制造、供货、运输到工地（含运输保险）、装卸、质保服务、增值税等、管理费、交货前的所有其他费用以及因质量问题引起的维修、技术指导和培训等费用。同电缆每批实际交货长度只允许取上公差+1%。

协议附件3：技术规范书（另附）

# Text boxes

三一新能源商务本部