中国建筑一局（集团）有限公司

电缆供货招标文件

工程名称：大同市西郊污水处理厂提标改造项目（机电工程）

工程地点：山西省大同市平城区西郊污水处理厂厂内

招标单位：中国建筑一局（集团）有限公司

招标邀请函

致：

现正式邀请贵司参加大同市西郊污水处理厂提标改造项目（机电工程）电缆供货投标。

1、资格预审时间： 2020年10月30日

2、资格预审地点：大同市西郊污水处理厂提标改造项目部。

3、资格预审联系人： 金鹏程  联系电话： 15954263560。

4、招标文件领取：投标人根据中国建筑集中采购网络交易平台短信通知及时登录中建集采交易平台（投标方登录）查看及签收招标文件。

5、回标: 投标人应在招标人规定的时间内在中国建筑集中采购网络交易平台上完成投标流程；

中国建筑一局（集团）有限公司

2020年10月30日

大同市西郊污水处理厂提标改造项目（机电工程）

电缆供货招标文件

- 投标须知

1、附表一

| 项号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 大同市西郊污水处理厂提标改造项目（机电工程） |
| 2 | 工程地点 | 山西省大同市平城区339省道与大塘公路交叉处 |
| 3 | 概况、规模及特点 | 总建筑面积约15239.08平方米。 |
| 4 | 招标范围 | 大同市西郊污水处理厂提标改造项目（机电工程）电缆供货 |
| 5 | 质量要求 | 产品质量等级为优良（国标），符合质量验收规范及最新国家法律法规验收标准，符合设计规范及施工图纸要求。 |
| 6 | 投标人资格要求 | 经销商、代理商或厂家 |
| 9 | 投标文件组成 | 按照中国建筑集中采购网络交易平台要求，收到标书后在网上进行投标，投标报价时应按不同规格分别进行报价。 |
| 10 | 投标文件的递交 | 截标时间：以中国建筑集中采购网络交易平台要求为准。 2、在规定的时间内在中国建筑集中采购网络交易平台上完成投标流程。 |
| 11 | 开标 | 开标时间：同投标截止时间。 招标人自行组织开标，投标人不参加开标会。 评标方法及标准：合理低价中标。 |
| 12 | 勘察现场 | 招标人不组织勘察现场，投标单位自行勘察现场，费用自理。 |
| 13 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 招标人澄清或修补、答疑的期限和投标人质疑时间 | 1、投标人质疑时间：在投标截止之日期前 2 日 2、招标人澄清或修补、答疑的期限：在投标截止之日期前 2 日 |
| 15 | 发出中标通知书 | 招标人通过网络向中标人发布“中标通知书”。 |
| 16 | 签订合同 | 收到中标通知书7天内进行合同的签订工作。 |

2、其他说明：

2.1 本工程采取公开方式招标，择优选取材料供货单位；

2.2 投标单位接到本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件；

2.3 投标单位应承担其编制投标文件及踏勘施工现场所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任；

2.4 投标单位代表：参加该本工程投标的施工单位代表，必须是单位的法人代表或持有法人代表亲笔签署授权委托书的代理人。

二、投标条件

1、投标方必须是电缆的经销商、代理商或者厂家。

2、资质证明文件：

2.1、资信标书：包含如下资料，投标人提供资料复印件，需加盖公章（原件备查）。

（1）营业执照

（2）资质证书（如果有）

（3）安全生产许可证（如果有）

（4）法定代表人证明书

（5）法人授权委托书（必须为原件，否则投标文件视为无效）

（6）税务登记证

（7）组织机构代码证（如果有）

（8）授权财务章/印模（如果有）

（9）其他（如：近三年业绩证明资料）；

2.2 提示说明：参加投标的单位，应随时作好接受招标单位的考察，费用由投标人自行承担。

- 投标报价要求

1、报价清单：详见附件《大同市西郊污水处理厂提标改造项目（机电工程）电缆招标清单》；

2、报价要求：单价包括但不限于货品价格、包装费、仓贮费、装车费、运费、保险费、卸车费（按招标方指定位置卸货）、各种检测及复检费、风险金、技术支持及服务费、税金、利润等一切费用，为货到工地落地价格。

3、“招标清单”中，材料数量为招标人估算数量，最终以实际安装数量结算；

4、甲乙双方确定的合同单价，不因市价价格变动另作调整，如因乙方不供货，而给甲方造成的一切损失由乙方负责。

四、付款方式及结算

1、对账方式：中标人凭每月16号至下月15号（具体日期签订合同时定）招标人签收的送货单向招标人申请对账，经招标人审定后双方在当月《供货对账单》上签字确认。

2、付款方式：无预付款，每月15日对上月16日至本月15日进场货物进行结算，结算后3个月内支付该结算货款的100%，供方需提供质保保函（保函开具时间：招标方收到投标方最后一次结算货款所对应的增值税专用发票前；保函开具金额：完工结算货款的3%；保函开具时限：开具之日起至项目整体竣工后两年）（以上付款节点遇节假日顺延）。

3、竣工验收后，办理结算，中标人凭双方签字确认的月度《供货对账单》及供货汇总表向招标人提交供货结算书，双方按合同约定的计量与结算方式结算。

4、招标人向中标人付款时，中标人须提供相应的销售发票，并且中标人保证所提供发票的真实性，否则，招标人将处以其包括但不限于税务机关所处罚款金额及滞纳金金额的双倍处罚。

5、如因非招标人原因，造成本工程停工或招标人退场，中标人需积极配合招标人将剩余材料退场，中标人按现场数量无条件退货，并按供货期单价执行；

五、材料验收

1、中标人供应的材料数量按清单数量计算；

2、所有材料必须符合质量验收规范及最新国家法律法规验收标准。产品质量等级为优等品。材质证明随货同行。如一次检验不合格,即退场处理，复检费及运输费由中标人承担。因复检影响拖延工期的，招标人有权对中标人处以人民币5000元/天罚款，本工程因型材送检不合格，导致的甲方损失及其他一切费用全部由中标人承担。

3、进入施工现场必须听从材料人员的指挥，按材料人员指定的位置卸车，绝不能强行卸车，否则拒收。

六、其他说明

1、中标人必须保证严格按招标人材料进场计划供应材料，如因中标人原因不能按计划供应材料，招标人有权让第三者供应材料，如第三者供应的价格高于中标人合同单价时，多出部分的材料价差由中标人承担；

2、中标人必须严格按招标人材料质量要求供应材料，如因中标人材料供应不及时影响工程质量问题或工程延误，给招标人造成的一切损失由中标人承担（因中标人材料供应不及时或质量不符合国家标准，造成工期延误，中标人向招标人交纳5000元/天违约金）；

3、按招标人工程技术部门的要求，及时提供材料的各种材质证明及实验资料，并不得重复使用同一材质证明，否则招标人有权停止支付材料款；

4、材料运输及卸货过程中，发生的一切安全事故，由中标人自行承担。

5、招标单位有权视具体情况，将投标清单中部分规格型号交由第三者进行供应。

6、在质保期内，对于由于投标人原因造成的系统发生故障，投标人保证提供48小时保障服务，接到招标人通知，保证在48小时内赶到现场处理问题，直到故障完全排除，恢复正常工作为止。并且投标人应提供规定的零配件，以满足用户的维修，更换需要。

7、在材料运输、检验和验收过程中，如发现任何不符合本规范要求的产品或配件，投标方都必须及时更换，直至符合规范要求。

8、投标人对提供的材料的技术、性能、设计、安全可靠性及加工制作的部件质量全面负责，并且提供的管道与管件必须能够配套使用，否则招标人有权拒收。

9、投标人不得使用翻新产品。

10、产品必须严格按国家有关标准生产和检验，确保产品质量完全符合相应国标要求。

11、发货时间以投标人收到招标人发货通知为准。

中国建筑一局(集团)有限公司

2020 年10 月30 日

| 大同市西郊污水处理厂提标改造项目（机电工程）电缆招标清单 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含增值税单价（元） | 不含增值税金额（元） | 增值税额（元） | 含增值税单价（元） | 含增值税金额（元） |
| 1 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-1x240 | 米 | 97 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-2x4 | 米 | 108 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x150+2x70 | 米 | 497 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x185+1x95 | 米 | 650 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x185+2x95 | 米 | 600 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x2.5 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x4 | 米 | 270 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x6 | 米 | 56 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x25+1x16 | 米 | 240 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x25+2x16 | 米 | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x70+2x35 | 米 | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4x10 | 米 | 1216 |  |  |  |  |  |
| 13 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4x16 | 米 | 70 |  |  |  |  |  |
| 14 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 米 | 476 |  |  |  |  |  |
| 15 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4x4 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 16 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4x6 | 米 | 472 |  |  |  |  |  |
| 17 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-5x10 | 米 | 320 |  |  |  |  |  |
| 18 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-5x16 | 米 | 196 |  |  |  |  |  |
| 19 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-5x2.5 | 米 | 1693 |  |  |  |  |  |
| 20 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-5x4 | 米 | 1532 |  |  |  |  |  |
| 21 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-5x6 | 米 | 2130 |  |  |  |  |  |
| 22 | 阻燃电力电缆 | ZRYJV-0.6/1kV-3x25+2x16 | 米 | 15 |  |  |  |  |  |
| 23 | 阻燃电力电缆 | ZRYJV-0.6/1kV-4x2.5 | 米 | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | 阻燃电力电缆 | ZRYJV-0.6/1kV-5x4 | 米 | 25 |  |  |  |  |  |
| 25 | 阻燃电力电缆 | ZRYJV-0.6/1kV-5x6 | 米 | 8 |  |  |  |  |  |
| 26 | 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x10 | 米 | 422 |  |  |  |  |  |
| 27 | 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x120+2x70 | 米 | 50 |  |  |  |  |  |
| 28 | 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x240+2x120 | 米 | 1750 |  |  |  |  |  |
| 29 | 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x25+1x16 | 米 | 2428 |  |  |  |  |  |
| 30 | 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x25+2x16 | 米 | 506 |  |  |  |  |  |
| 31 | 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x35+1x16 | 米 | 360 |  |  |  |  |  |
| 32 | 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-3x4 | 米 | 910 |  |  |  |  |  |
| 33 | 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x50+2x25 | 米 | 620 |  |  |  |  |  |
| 34 | 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x70+1x35 | 米 | 165 |  |  |  |  |  |
| 35 | 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x70+2x35 | 米 | 426 |  |  |  |  |  |
| 36 | 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-4x6 | 米 | 396 |  |  |  |  |  |
| 37 | 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-4x16 | 米 | 17085 |  |  |  |  |  |
| 38 | 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-5x2.5 | 米 | 215 |  |  |  |  |  |
| 39 | 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-5x4 | 米 | 460 |  |  |  |  |  |
| 40 | 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-5x6 | 米 | 103 |  |  |  |  |  |
| 41 | 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-5x16 | 米 | 2066 |  |  |  |  |  |
| 42 | 控制电缆 | DJYPVP-2X2X1.5 | 米 | 1270 |  |  |  |  |  |
| 43 | 控制电缆 | DJYPVP-3X2X1.5 | 米 | 1110 |  |  |  |  |  |
| 44 | 控制电缆 | KVV-450/750-3X1.5 | 米 | 5560 |  |  |  |  |  |
| 45 | 控制电缆 | KVV-450/750-4X1.5 | 米 | 870 |  |  |  |  |  |
| 46 | 控制电缆 | KVV-450/750-5x1.5 | 米 | 770 |  |  |  |  |  |
| 47 | 控制电缆 | KVVP-450/750-3X1.5 | 米 | 1005 |  |  |  |  |  |
| 48 | 控制电缆 | KVVP-450/750-5X1.5 | 米 | 2535 |  |  |  |  |  |
| 49 | 控制电缆 | KVVP-450/750-6x1.5 | 米 | 410 |  |  |  |  |  |
| 50 | 控制电缆 | KVVP-450/750-7x1.5 | 米 | 2840 |  |  |  |  |  |
| 51 | 控制电缆 | KVVP-450/750-10x1.5 | 米 | 450 |  |  |  |  |  |
| 52 | 控制电缆 | KVVP-450/750-19x1.5 | 米 | 1050 |  |  |  |  |  |
| 53 | 控制电缆 | KYJV-450/750-4x1.5 | 米 | 50 |  |  |  |  |  |
| 54 | 控制电缆 | KYJVP-450/750-4x1.5 | 米 | 820 |  |  |  |  |  |
| 55 | 控制电缆 | KYJVP-450/750-7x1.5 | 米 | 240 |  |  |  |  |  |
| 56 | 控制电缆 | KYJVP-450/750-14x1.5 | 米 | 1258 |  |  |  |  |  |
| 57 | 控制电缆 | KYJVP-450/750-19x1.5 | 米 | 40 |  |  |  |  |  |