桓台一中附属学校配电柜连接电缆、封闭式母线及辅材采购

政

府

采

购

需

求

报

告

编制时间：2018年1月3日

项目名称：桓台一中附属学校配电柜连接电缆、封闭式母线及辅材采购

采 购 人：山东省桓台第一中学

联 系 人：王女士

联系电话：0533-8169003

资金来源：财政资金

拟采用的采购组织形式：部门集中采购

拟采用的政府采购方式：询价

拟采用的评标方法：最低评标价法

采购内容：

本次采购共分1个包。供应商必须按招标文件要求对所投包内的全部内容分别做出报价响应，否则作废标处理。

采购项目内容及技术要求：

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭式母线 | 630A/5P | 米 | 127.27 | 母线导体采用优质电解铜，镀锡处理，纯度99.95%以上。密集母线五线制。绝缘介质性能质量不低于杜邦生产的B级以上绝缘的聚酯薄膜，外壳采用铝镁合金型材，厚度不低于3MM。表面采用静电粉末喷涂。 |
| 母线始端箱 | 630A/5P | 套 | 4 | 母线始端箱600*1200*600不低于1.5MM钢板外部防火涂料处理，并配相关链接辅材。 |
| 母线接头器 | 630A/5P | 个 | 40 | 插接母线及接头器防护等级均需达到ＩＰ５４，插脚镀银处理，能反复插拔２００次以上，具有插口的互换性及满足温升。 |
| 母线盖板 | 630A/5P | 个 | 80 | 盖板材料等同于母线外壳要求，固定方式应快速方便更换，保证和外壳的连续性。 |
| 电缆 | ZRYJVR1*240 | 米 | 103 | 铜材使用国标电解铜，绝缘外护套按ＧＢ/Ｔ２９５１.１０-ＧＢ/Ｔ２９５１.１０执行。产品质量符合国家和相关行业电缆标准。 |
| 绝缘连接母线 | 8*80 | 米 | 20.62 | 导体采用优质电解铜，铜排镀锡处理。外面绝缘处理。 |
| 镀锡铜管鼻 | 240 | 个 | 24 | 国标优质电解铜镀锡处理。 |

其他要求：

1、所有产品的生产、制造等各项技术标准，应当符合国家标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

2、供应商应免费提供满足设备安装、现场调试等所需要的各种备品备件及易损件。

3、所有产品应是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。保证环保、无毒。

4、中标供应商在中标公告发布之日起五个工作日内提供厂家授权书。如果中标供应商在规定时间内未提供厂家授权书，采购人有权拒绝与中标供应商签订采购合同，因此给采购人造成损失的，其投标保证金不予退还，采购人可以按照评标委员会提出的评标结果确认表中排序依次确定中标供应商；确定其他中标候选供应商与采购人预期差距较大，或对采购人明显不利的，采购人可以重新组织采购。

5、本项目整体质保期三年，质保期内实行三包（包修理、包更换、包退货），质保期以外零部件修理、更换保证及时。保修期间产品的一切质量问题必须无偿更换，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责，且须负责对其提供的产品提供现场服务。在质保期内，做到7×24小时服务，上门服务，以保证用户的正常工作。质保期满后，若产品出现质量问题，供应商只收取成本费用。

6、交货时间：自合同签订之日起10天内供货并全部安装调试完成且经甲方验收合格，采购人有权根据项目需要调整交货时间，中标方不得因此增加任何费用。

交货地点：（甲方指定地点）配送费用、风险由中标供应商承担。

7、本项目不接受进口产品。

8、知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9、各供应商可根据自身情况自行踏勘现场。