鞍钢矿业大连分公司公开招标采购

方案说明

一、招标采购内容

本方案为鞍钢集团矿业有限公司大连分公司2018年矿用电缆类别2018-696-16002标包的招标采购方案，具体包括：

1、2018-696-16002-矿用电缆类别，共1个品种。

2、本方案采购周期为年标，合同期限为中标之日起一年有效。

采购物料明细、产品要求，以采购系统内委托数据及本方案中的要求为准。

二、招标方式

本次采购采取国内公开招标方式。

三、投标人资格、准入条件要求

1、企业类型：要求生产制造企业（生产型企业需提交质量管理体系认证证书）。

2、核算形式：要求具有合法营业执照的自然人、独立法人或其他组织。经营范围包括投标内容。

#### 3、纳税要求：具有增值税一般纳税人资格，税率17%。

4、企业规模：注册资金2000万元及以上（需提交营业执照副本）。

5、ISO质量管理认证要求：生产型企业要求认证。

6、供应商准入：资质后审。

7、需提交法人授权委托书。

四、产品质量、技术要求

产品质量标准：产品质量符合质量标准。

技术要求如下表：

| 名称 | 矿用高压橡套电缆-FUGFHZJ-6/10KV-3*35+1*16 |
| --- | --- |
| 型号 | FUGFHZJ |
| 规格 | 3x35+1x16mm2 |
| 电压等级 | 10KV |
| 米数 | 600 |
| 试验项目 | 标准 | 试测结构 |
| 受检绝缘线芯标志 | 标识123 |  |
| 结构尺寸 | 导体内最大单丝直径MM | 0.41 |  |
|  | 绝缘平均厚度MM | 5.0 |  |
|  | 绝缘最薄点厚度MM | 4.4 |  |
|  | 护套平均厚度MM | 5.0 |  |
|  | 护套最薄点厚度MM | 4.3 |  |
| 20°C时导体最大电阻Ω/km | 0.565 |  |
| 交流电压试验kv/min | 15/5，通过 |  |
| 20°C时绝缘电阻最小MΩ | 1500 |  |
| 绝缘橡胶强度最小N/mm2 | 6.5 |  |

五、验收方式、要求

按质量标准、产品技术指标要求按件检验验收。

六、投标须知

1、投标必须投满标，报价明细要达到该标包明细的100%，否则视为废标。

2、经核实，报价有明显低于成本价的，其投标将被否决（按废标处理）。

3、本标包整包低价1家中标。按整包报价由低到高依次确定中标候选人，取整包最低报价的投标供应商为第一中标候选人。

4、单品种价格执行中标候选人报价。但不能高于预测价，高于预测价的执行预测价。

5、投标报价为不含税、含运费到鞍钢集团矿业有限公司大连分公司库房价格。

6、本次招标采购数量为2018年计划用量，中标供货期内，中标供应商需按招标人实际需求送货，同意调整供货数量。

7、付款方式：挂账后6个月付款。

委托方联系人：张晓平。

电话、传真：13842608900

0411-86270474