新建瓮安至马场坪铁路甲供

（通信光电缆）物资采购

招标文件

招标编号：WMJG2018-01

招标人：贵州瓮马铁路有限责任公司

招标代理机构：北京中铁国际招标有限公司

2018年 8 月 31 日

目    录

第一章 招标公告	1

1．招标条件	1

2．项目概况与招标内容	1

3．投标人资格要求	1

4．招标文件的获取	4

5. 投标文件的递交	4

6. 发布公告的媒介	4

7．联系方式	4

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1．总则	12

1.1 项目概况	12

1.2 资金来源及落实情况	12

1.3 招标内容、技术要求、计划交货期和交货地点	12

1.4 投标人资格要求	12

1.5 费用承担	13

1.6 保密	13

1.7 语言文字	13

1.8 计量单位	13

1.9 投标预备会	13

1.10 分包、转包	14

1.11 偏离	14

2．招标文件	14

2.1 招标文件的组成	14

2.2 招标文件的澄清	14

2.3 招标文件的修改	15

3．投标文件	15

3.1 投标文件的组成	15

3.2 投标报价	15

3.3 投标有效期	16

3.4 投标保证金	16

3.5 资格证明资料（适用于未进行资格预审的）	16

3.6 投标文件的编制	17

4．投标	18

4.1 投标文件的密封和标识	18

4.2 投标文件的递交	18

4.3 投标文件的修改与撤回	18

5．开标	19

5.1 开标时间和地点	19

5.2 开标程序	19

6．评标	19

6.1 评标委员会	19

6.2 评标原则	20

6.3 评标	20

7．合同授予	20

7.1 定标方式	20

7.2 中标通知	20

7.3 履约担保	20

7.4 签订合同	20

8．重新招标和不再招标	21

8.1 重新招标	21

8.2 不再招标	21

9．纪律和监督	21

9.1 对招标人的纪律要求	21

9.2 对投标人的纪律要求	21

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	21

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	21

9.5 监督	21

9.6 异议和投诉	22

10．需要补充的其他内容	22

附件一：开标记录表	23

附件二：问题澄清通知	24

附件三：问题的澄清	25

附件四：中标通知书	26

附件五：中标结果通知书	27

附件六：确认通知	28

第三章 评标办法	29

评标办法前附表	29

1．评标方法	31

2．评标委员会	31

3．评标程序及评审标准	31

4．评标工作纪律与保密要求	35

第四章 合同条款及格式	36

第一节 通用合同条款	37

1．定义	37

2．标准和适用性	37

3．合同和相关资料的使用	37

4．知识产权	38

5．联络	38

6．计划和报告	38

7．检验、测试	38

8．包装和标记	39

9．运输和保险	39

10．验收	39

11．伴随服务	40

12．备品备件	40

13．合同结算和付款	40

14．保证	40

15．质量保证	41

16．变更及合同修改	42

17．分包、转包	42

18．索赔	42

19．误期赔偿费	43

20．终止合同	43

21．履约保证金	43

22．不可抗力	44

23．税费	44

24．争议的解决	44

25．适用法律	44

26．合同生效	44

27．其他	45

第二节 专用合同条款	46

1．定义	46

11．伴随服务	47

12．备品备件	47

13．合同结算和付款	47

14．保证	47

15．质量保证	48

20.  终止合同	48

21．履约保证金	48

24．争议的解决	48

27．其他	48

第三节 合同格式	49

附件一：合同协议书	50

附件二：履约保函	53

附件三：廉政协议书	54

第五章 物资需求一览表	57

第六章 技术规格书	59

通信光缆技术规格书	60

一、总则	61

二、配置一览表	63

三、工程描述	65

四、技术规范	67

五、检查、测试和验收	78

六、备品备件	80

七、技术服务	80

八、质量保证期	81

九、技术文件	81

十、运输及储存	82

十一、其他	82

通信电缆技术规格书	83

一、总则	84

二、投标方技术建议书要求	84

三、需求一览表	86

四、工程描述	89

五、技术规范	91

六、设备安装、调试、开通、试运行及验收	102

七、维护工具仪器和备品备件	107

八、技术服务和技术培训	107

九、质量保证期	116

十、技术文件	118

十一、退换	119

十二、运输及储存	119

十三、其他	120

第七章 投标文件格式	121

目    录	123

1．投标函	124

2．法定代表人身份证明	125

3．授权委托书	126

4．联合体协议书	127

5．投标保证金	128

6．资格证明资料	129

6.1 投标人基本情况表	129

6.2 许可和认证	130

6.3 生产能力证明	131

6.4 近年财务状况表	132

6.5 质量保证能力证明	133

6.6 近年完成的同类物资供货业绩表	134

6.7 履约信用证明	135

6.8 正在实施和新承接的同类物资合同情况表	136

6.9 近年发生的诉讼、仲裁及行贿犯罪情况	137

6.10 其他材料	138

7．投标报价资料	139

7.1 投标物资报价表（适用于到站总价报价，不含安装）	140

7.2 物资描述表	141

7.3 物资报价成本分析表	142

8．投标人资格声明	143

8.1 制造商资格声明（适用于制造商投标的）	143

8.2 代理商的资格声明（适用于代理商投标的）	145

8.3 制造商出具的授权函（适用于代理商投标的）	147

9．生产组织供应能力分析表	148

10．组织供应、运输、售后服务方案	149

11．投标物资技术规格书	150

12．拟投入本项目的主要生产设备、检验设备表	151

13．投标物资运达施工现场后的保护措施和要求	152

14．其他材料	153

14.1关于评标价评定和合同价确定方式承诺书	153

14.2承诺书	154

# 第一章 招标公告

新建瓮安至马场坪铁路甲供（通信光电缆）

物资采购招标公告

（招标编号：WMJG2018-01）

## 1．招标条件

本项目新建地方铁路瓮安至马场坪线工程已由贵州省发展和改革委员会以黔发改交通[2016]314号批准建设，采用政府和社会资本合作建设模式。招标人为贵州瓮马铁路有限责任公司,项目业主为贵州瓮马铁路有限责任公司，招标代理为北京中铁国际招标有限公司，建设资金现已落实，本项目 通信光缆、通信电缆 已具备招标条件，现进行公开招标。

## 2．项目概况与招标内容

2.1项目概况：新建地方铁路瓮安至马场坪线是省铁路规划网中的资源开发铁路，自既有沪昆线福泉站凯里端增设姜家坪车站引出，北至瓮安县城附近，拟按国铁II级单线电气化铁路建设，设计时速120公里。全线建筑长度为73.467公里，全线共设5个车站。建设工期3.5年。项目总投资为49.93亿元。

2.2设计线路主要技术标准如下：

(1)铁路等级：国铁II级；

(2)正线数目：单线；

(3)设计行车速度：120km/h；

(4) 限制坡度：13‰；

(5)最小曲线半径：一般地段800m,困难地段600m；

(6)牵引种类：电力；

(7)列车类型：电动车组；

2.3招标内容：本次招标甲供物资为通信光缆、通信电缆。具体物资的种类、规格型号、数量、包件划分等情况详见附表1。

## 3．投标人资格要求

本次招标资格审查拟采用资格后审方式进行。要求投标人主要资格为：

3.1 通信光缆

3.1.1营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商（投标人为一般纳税人，并能提供增值税专用发票)，并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。

3.1.2认证和许可要求：投标厂商具有工业和信息化部泰尔认证中心颁发的产品认证证书；投标产品生产商已获得ISO9000质量管理体系认证，并保持持续有效。

3.1.3生产能力要求：满足本项目生产需求。

3.1.4财务能力要求：投标人注册资金不少于2000万元，投标人资金财务状况良好，具有近三年（2015、2016、2017年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（新成立企业可根据自身情况酌情提供递交相关资料）；代理商所代理的生产商必须满足投标人的财务能力要求。

3.1.5质量保证能力：具有通过CAL认证的检测机构出具的近三年（2015、2016、2017年）所有投标物资项目的产品质量检验报告。

3.1.6供货业绩要求：投标物资生产商须具有2015年至今同类产品铁路正线或基础电信行业供货业绩，在同一项目上累计应用数量不少于100公里，并提供由铁路局（集团公司）主管部门或电信公司主管部门出具的对应设备近一年内的运用质量证明文件（主管部门领导签字并盖章）。

3.1.7履约信用要求：投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内（2016年至开标日）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年（2016年至开标日）不曾在合同中严重违约或被逐；企业未处于禁止或取消投标状态；不接受近一年内（2017年至开标日）在铁路建设工程网公布有违法行为记录的供货商；不接收已清退出铁路市场的供货商；不接受根据部物资办发布的信用评价结果处于投标限制期的供货商；投标人及其法定代表人自递交投标文件之日起前1年不存在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）贪污贿赂的犯罪记录（投标人自行查询并截图附在投标文件内）；投标人不存在通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询为失信被执行人的情况；没有因存在不良投诉等行为被贵州瓮马铁路有限责任公司限制参与其范围内物资采购的。同时，投标人应附同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。

3.1.8其他要求：同一包件中生产商只能授权一个代理商参与投标，生产商不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件招标中同时投标。

3.1.9代理商须具备条件：须提供所投物资生产商针对本项目出具的唯一授权函，生产商与其授权代理商不得参与同一项目的投标；对代理商授权的生产商，生产商须满足本项目针对生产商独立投标的全部资格要求（须按生产商独立投标资格要求提供全部资料）。

3.2 通信电缆

3.2.1营业范围要求：投标人必须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商（投标人为一般纳税人，并能提供增值税专用发票)，并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书或有效的三证合一的营业执照。

3.2.2认证和许可要求：投标厂商具有 “中铁检验认证中心”（原“中铁铁路产品认证中心”）颁发的CRCC认证证书；投标产品生产商已获得ISO9000质量管理体系认证，并保持持续有效。

3.2.3生产能力要求：满足本项目生产需求。

3.2.4财务能力要求：投标人注册资金不少于2000万元，投标人资金财务状况良好，具有近三年（2015、2016、2017年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（新成立企业可根据自身情况酌情提供递交相关资料）；代理商所代理的生产商必须满足投标人的财务能力要求。

3.2.5质量保证能力：投标物资须具有通过CAL认证的检测机构出具的近三年（2015、2016、2017年）所有投标物资项目的产品质量检验报告。

3.2.6供货业绩要求：投标物资生产商须具有2015年至今同类产品铁路正线或基础电信行业供货业绩，在同一项目上累计应用数量不少于35公里，并提供由铁路局（集团公司）主管部门或电信公司主管部门出具的对应设备近一年内的运用质量证明文件（主管部门领导签字并盖章）。

3.2.7履约信用要求：投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内（2016年至开标日）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年（2016年至开标日）不曾在合同中严重违约或被逐；企业未处于禁止或取消投标状态；不接受近一年内（2017年至开标日）在铁路建设工程网公布有违法行为记录的供货商；不接收已清退出铁路市场的供货商；不接受根据部物资办发布的信用评价结果处于投标限制期的供货商；投标人及其法定代表人自递交投标文件之日起前1年不存在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）贪污贿赂的犯罪记录（投标人自行查询并截图附在投标文件内）；投标人不存在通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询为失信被执行人的情况；没有因存在不良投诉等行为被贵州瓮马铁路有限责任公司限制参与其范围内物资采购的。同时，投标人应附同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。

3.2.8其他要求：同一包件中生产商只能授权一个代理商参与投标，且生产商不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件招标中同时投标。

3.2.9代理商须具备条件：须提供所投物资生产商针对本项目出具的唯一授权函，生产商与其授权代理商不得参与同一项目的投标；对代理商授权的生产商，生产商须满足本项目针对生产商独立投标的全部资格要求（须按生产商独立投标资格要求提供全部资料）。

3.3本次招标不接受联合体投标。

## 4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2018年9月3日至9月8日每日9:00至17:00（北京时间，下同），在贵州省公共资源交易中心网站（www.gzsggzyjyzx.cn）下载获取,具体获取方式，详见贵州省公共资源交易中心网站介绍。

4.2 招标文件售价：每包件500元，逾期不售，售后不退。

4.3 本次招标的招标文件将不采用邮购方式发售。

## 5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间为2018年9月26日11时00分，投标人应于当日10时00分至11时00分将投标文件递交至贵州省公共资源交易中心开标区（贵阳市遵义路65号）面交北京中铁国际招标有限公司。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标代理机构不予受理。

## 6.联系方式

招 标 人：贵州瓮马铁路有限责任公司

地    址：贵州省黔南州福泉市马场坪工业园区职工公寓7号贵州瓮马铁路有限责任公司物资设备部

联 系 人：张先生 俞先生

电    话：0854-8980015  18198668815

招标代理机构：北京中铁国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区西四环中路19号

联 系 人：郭佳宾  张帆

电    话：18501186851   17610352225

传    真：010-51881665                                       2018年 8月31日

附表1-物资包件划分一览表

| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WM-GD01 | 埋式单模光缆 | GYTZA53-48B1 | 详见技术规格书 | km | 82 | 500 |  |
| 2 |  | 埋式单模光缆 | GYTZA53-24B1 |  | km | 85.86 |  |  |
| 3 |  | 埋式单模光缆 | GYTZA53-8B1 |  | km | 17.02 |  |  |
| 4 |  | 埋式单模光缆 | GYTZA53-16B1 |  | km | 14.795 |  |  |
| 5 |  | 埋式单模光缆 | GYTZA53-48B1 |  | km | 6.3 |  | 沪昆右线过渡 |
| 6 |  | 埋式单模光缆 | GYTZA53-12B1 |  | km | 6.3 |  | 沪昆右线过渡 |
| 7 |  | 埋式单模光缆 | GYTZA53-32B1 |  | km | 6.3 |  | 沪昆右线过渡 |
| 8 | WM-GD02 | 900MHz漏泄同轴电缆 | Ⅲ型（1-5/8"） | 详见技术规格书 | m | 31731 | 500 |  |
| 9 |  | 450/900MHz漏泄同轴电缆 | II型（1-5/8"） |  | m | 2497 |  |  |
| 10 |  | 450MHz漏泄同轴电缆 | I型（5/4"） |  | m | 468 |  |  |
| 11 |  | 不泄露同轴电缆 DCX | （1-5/8"） |  | m | 1327 |  |  |

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标计划批准文件名称及编号 | 《省发改委关于新建瓮安至马场坪铁路项目核准的批复》黔发改交通[2016]314号 |
| 1.1.2 | 招标编号 | WMJG2018-01 |
| 1.1.3 | 招标人 | 名 称：贵州瓮马铁路有限责任公司 地 址：贵州省黔南州福泉市马场坪工业园区职工公寓7号贵州瓮马铁路有限责任公司物资设备部 联系人：张先生 俞先生 电 话：0854-8980015 18198668815 |
| 1.1.4 | 招标代理机构 | 名 称：北京中铁国际招标有限公司 联系人：郭佳宾 张帆 地 址：北京市海淀区西四环中路19号 电 话：18501186851 17610352225 传 真：010-51881665 |
| 1.1.5 | 建设项目名称 | 新建瓮安至马场坪铁路甲供（通信光电缆）物资采购招标 |
| 1.2 | 资金来源及落实情况 | 资金来源：其他 资金落实情况：已落实 |
| 1.3.1 | 招标内容 | 通信光缆、通信电缆 |
| 1.4.1 | 投标人应具备承担本招标物资生产供应能力 | （1）营业范围要求：详见招标公告投标人资格要求。 （2）许可和认证要求：详见招标公告投标人资格要求。 （3）生产能力要求：详见招标公告投标人资格要求。 （4）财务能力要求：详见招标公告投标人资格要求。 （5）质量保证能力要求：详见招标公告投标人资格要求。 （6）供货业绩要求：详见招标公告投标人资格要求。 （7）履约信用要求：详见招标公告投标人资格要求。 （8）其他要求：详见招标公告投标人资格要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （10）其他情形： |
|  |  | ①因存在不良行为被中国铁路总公司限制参与物资采购的； |
|  |  | ②投标物资被中国铁路总公司禁止或暂停在铁路上使用的； ③投标人及其法定代表人自递交投标文件之日起前1年不存在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）贪污贿赂的犯罪记录（投标人自行查询并截图附在投标文件内）； ④投标人存在通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询为失信被执行人的情况，请各投标人自行查询并截图附于投标文件内。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： 。 |
| 1.9.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2018 年 9月 10 日 09 时 00 分 |
| 1.9.3 | 招标人澄清 | 截止时间： 2018 年 9 月 11 日 17 时 00 分 文件发送方式：通过贵州省公共资源交易中心网站（www.gzsggzyjyzx.cn）发布，自行领取、查阅、下载。 |
| 1.11 | 偏离 | √不允许 □允许： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2018 年 9月 10 日09时 00 分 （通过贵州省公共资源交易中心网站（www.gzsggzyjyzx.cn提出） |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018年9月26 日11 时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 24小时之内确认 请投标人通过贵州省公共资源交易中心网站（www.gzsggzyjyzx.cn）自行领取、查阅、下载。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 24小时之内确认 请投标人通过贵州省公共资源交易中心网站（www.gzsggzyjyzx.cn）自行领取、查阅、下载。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 1.承诺招标文件关于评标价评定和合同价确定的方式； 2.招标文件规定的其他文件。 |
| 3.2.3 | 报价折扣 | 不接受报价折扣 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 √有：招标人设定最高投标限价，通信光缆最高限价为大写壹佰伍拾陆万陆仟零伍拾壹元叁角（￥1566051.30 元）；通信电缆最高限价为大写壹佰捌拾捌万零肆佰元陆角（￥1880400.60 元）。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标有效期： 120 日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 一、投标保证金的交纳 投标保证金的金额：WM-GD01包件3万元人民币、WM-GD02包件3万元人民币。 2.投标保证金的形式：银行汇款或银行保函 3.投标保证金缴纳地点：贵州省公共资源交易中心（贵阳市遵义路65 号） 收取投标保证金开户名: 贵州省公共资源交易中心 开户行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行 帐号：0109001400000182 投标保证金应当从投标单位基本账户转出。各投标人交纳和退还投标保证金，按贵州省公共资源交易中心相关规定办理。 注：投标保证金的缴纳程序严格执行“贵州省公共资源交易中心保证金缴费码机制”，详见贵州省公共资源交易中心网站（www.gzsggzyjyzx.cn）。 须将银行转账回单及基本帐户开户许可证影印件编入投标文件中。 4.如采用投标保函，投标保函原件（或银行付款凭证扫描件）随投标文件正本一起密封递交，投标文件中使用复印件。招标人不接受增加招标人义务、责任的有条件保函。保函有效期应从开标日期起算。如果投标保函由多页组成需加盖银行骑缝章。 5.投标保证金有效期应应不少于投标有效期一致。投标保证金到账以交易中心系统实时查询为准。 二、 投标保证金的退还 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。若采用银行保函形式， 在投标有效期满后自动失效，不予退还。 投标保证金的返还或不予退还按《贵州省建设厅关于房屋建筑和市政工程投标保证金实行代保管的通知》（黔建招标通[2007]322 号）相关规定及贵州省公共资源交易中心退还投标保证金的相关规定执行。 |
| 3.5.4 | 近年财务状况的年份要求 | 2015年至 2017年 |
| 3.5.6 | 近年完成的同类物资供货业绩表（新型物资除外）的年份要求 | 2015年至开标日前（供货业绩原件在中标通知书发出前核验） |
| 3.5.6 | 新型物资应提供的技术合格证明文件 | 具备CMA或CAL认证的检验、检测机构出具的成果评审意见或鉴定证书。 |
| 3.5.9 | 近年发生的诉讼、仲裁及贪污贿赂情况的年份要求 | 诉讼、仲裁：2016年8月至2018年8月 贪污贿赂记录：2017年8月至2018年8月 |
| 3.5.10 | 其他资格内容要求 | / |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标函、授权委托书、投标报价表、物资描述表由法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章，其他内容由法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 2 份，投标人如中标且招标人要求时，应提供额外要求份数的投标文件。 |
| 3.6.4 | 投标文件电子版份数 | 1 份，电子版应与投标文件正本内容一致，其中投标报价表单独以EXCEL文件形式保存。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 |
| 4.1.4 | 封套上写明 | 招标项目名称、招标编号、包件号和投标人全称，须注明“2018年9月26日11时 00分前不得开启”字样 |
| 4.2.1 | 递交投标文件的时间 | 2018年9月26日 10 时 00 分至11 时 00 分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件的地点 | 贵州省公共资源交易中心（贵阳市遵义路65号）开标大厅本项目开标室）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年9月26 日11 时 00分 开标地点：贵州省公共资源交易中心（贵阳市遵义路65号）开标大厅本项目开标室）。 |
| 5.2 | 开标程序 | （3）密封情况检查： 投标人代表检查 。 （4）开标顺序： 按投标文件递交的逆序开标 。投标人代表是否在开标记录表上签字不影响开标记录的效力。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评审委员会构成： 5 人， 其中招标人代表 1 人，专家库专家 4 人； 技术、经济等专家比例：不少于成员总数的 四分之三 技术、经济等专家确定方式：开标后在招标工作监督部门的监督下，由招标人在贵州省评标专家库中随机抽取产生。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否，推荐的中标候选人数： 3 。 |
| 7.2.1 | 中标候选人公示媒介 | 贵州省公共资源交易中心网站（www.gzsggzyjyzx.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：www.cebpubservice.com）上发布。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的金额：中标合同价的10%。 履约担保的形式：履约保函。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 1.5 | 1.招标代理服务费由招标代理机构按包件向中标人收取，根据国家计委《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的计费方式和货物标准费率计取，请各投标人自行查询该文内容。 中标人应在领取中标通知书前向招标代理机构支付的招标代理服务费。 招标代理机构账户信息： 户 名: 北京中铁国际招标有限公司 开户银行: 民生银行北京分行营业部 银行帐号: 9902000277790838 |
| 2.2 | 澄清修改文件解释顺序：对招标文件两次以上的澄清、修改如有不一致之处，以日期在后的澄清或补遗为准。 |
| 3.2.2 | 出厂单价、运杂费单价取小数点后两位，第三位四舍五入；合价和投标总价取整。 |
| 3.4.3 | 评标结束后，向未被推荐为中标候选人且未出现3.4.4款情况的投标人退还投标保证金。招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人和其他未出现3.4.4款情况的被推荐中标候选人退还投标保证金。 |
| 4.2 | 投标人请携带法定代表人授权书和身份证复印件进行投标。 |
| 5.2 | 开标时将用正本（4.1.1密封件之一）中的投标函唱标。 |
| 7.4.1 | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 其它 | 1.投标人应在投标文件中提供银行基本账户开户许可证复印件。 2.第一次物资送外检费用以及每次抽检不合格的费用由投标人承担。 3.招标文件投标人须知中若有前后不一致的条款则以投标人须知前附表为准；评标办法中若有前后不一致的条款则以评标办法前附表为准；合同通用条款与合同专用条款不一致时则以合同专用条款为准。 4.投标物资要求具有足够的运输保障和运输组织能力；投标人须明确用于生产本项目投标物资的厂址，并对投标运杂费进行分析，明确运距及吨公里单价，对不符合实际情况或明显低于市场行情的其投标将被否决。 5. 本招标文件解释权归招标人所有。 |

## 1．总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，以及投标人须知前附表所列本次招标计划批准文件，本招标项目有关物资（下称招标物资）已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2招标编号：见投标人须知前附表。

1.1.3招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5建设项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源及落实情况

建设项目的资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标内容、技术要求、计划交货期和交货地点

1.3.1招标内容：见投标人须知前附表。不允许拆包投标。

1.3.2招标的技术要求：见第六章技术规格书。

1.3.3招标的计划交货期和交货地点：见第五章物资需求一览表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本次招标物资生产供应能力。

（1）营业范围要求：见投标人须知前附表；

（2）许可和认证要求：见投标人须知前附表；

（3）生产能力要求：见投标人须知前附表；

（4）财务能力要求：见投标人须知前附表；

（5）质量保证能力要求：见投标人须知前附表；

（6）供货业绩要求：见投标人须知前附表；

（7）履约信用要求：见投标人须知前附表；

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一包件中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）的；

（2）为本包件提供招标代理服务的；

（3）与本包件的招标代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本包件的招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本包件的招标代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被行政监督部门暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管、冻结，或企业处于停产、停业、歇业或破产状态的；

（9）两个及以上投标人在同一包件存在：法定代表人为同一人，或母公司、全资子公司及控股公司关系，或代理同一制造商的同一品牌、同一型号招标物资，或制造商就其授权产品与其授权代理商同时投标；

（10）其他情形：见投标人须知前附表。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 投标预备会

1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式或投标人须知前附表约定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10 分包、转包

本招标物资不允许转包或违法分包。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2．招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）物资需求一览表；

（6）技术规格书；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前以书面形式或本章节1.9.3项约定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，且澄清内容影响投标文件编制，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15日前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，且修改内容影响投标文件编制，应相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3．投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）资格证明资料；

（6）投标报价资料；

（7）投标人资格声明；

（8）生产组织供应能力说明；

（9）组织供应、运输、售后服务方案；

（10）投标物资技术规格书；

（11）生产设备与检验设备；

（12）投标物资运达施工现场后的保护措施和要求；

（13）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价，填写相应表格。

3.2.2投标报价为每包件物资的到站总价，包括出厂单价、运杂费。投标人应按招标文件要求完成投标物资报价表、物资描述表和物资报价成本分析表，表中各栏填写齐全。

（1）出厂单价指在物资的生产所在地装车发运前的价格，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费及售后服务费等以及所有相关税项费用。除投标人须知前附表另有规定外，投标人报出的出厂单价在合同有效期内必须保持固定有效，否则将导致投标文件被拒绝。

（2）运杂费指投标人把物资由生产所在地完好无损地运至招标人指定交货地点所发生的一切费用。在经济可行的前提下，投标人应优先采用铁路运输方式，并按招标文件要求提出详细具体的运输服务方案。

3.2.3除投标人须知前附表另有规定外，本次招标不接受任何报价折扣。

3.2.4本包件最高投标限价：见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1投标人的投标在投标人须知前附表规定的投标有效期内保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人应当将投标保证金凭证的复印件放入投标文件中。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。以银行转账形式提交投标保证金的，招标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格证明资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证等材料的复印件。

3.5.2“许可和认证”应附招标文件中要求的许可、认证证书等证明材料的复印件。

3.5.3“生产能力证明”应附企业的主要生产设备型号、台套数或生产线条数，日平均生产能力、所生产产品的规格型号和相应检测设备（设施）等证明材料。

3.5.4“近年财务状况表”应附每年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和所有者权益（或股东权益）变动表以及附注的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5“质量保证能力证明”应附ISO9000系列质量管理体系认证证书、产品质量检验报告、安全运行证明（如要求）等材料的复印件。

3.5.6“近年完成的同类物资供货业绩表（新型物资除外）”应附中标通知书或合同协议书或用户证明的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

新型物资应按投标人须知前附表的要求提供其技术合格的证明文件。

3.5.7“履约信用证明”应附同类物资买方或使用单位出具的履约情况证明。

3.5.8“正在实施和新承接的同类物资合同情况”应附中标通知书和合同协议书复印件（至少包含合同数量及交货期信息）。

3.5.9“近年发生的诉讼、仲裁及行贿犯罪情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.10其他资格内容要求见投标人须知前附表。

3.5.11投标人须知前附表规定接受代理商投标、联合体投标或允许外购的，本章第3.5.1项至第3.5.10项规定的表格和资料应包括制造商、联合体各方或外购方相关情况。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，版式用A4纸（附图、附表除外），文字用中文简体。所有文字、图表必须清晰可辨。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件应按本章第3.1.1项的顺序，连续页码进行编制。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关交货期、交货地点、投标有效期、技术标准和要求、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份，副本份数和电子版份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本、副本、电子版不一致时，以纸质正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4．投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1密封件之一：投标人应将装订好的投标文件正本与投标保证金凭证（银行保函原件或银行转账凭证复印件）一起封装在一个包装袋内，包装封面应标明“投标文件正本及投标保证金”字样。

4.1.2密封件之二：投标人应将所有的投标文件副本封装在一个包装袋内，包装封面应标明“投标文件副本”字样。

4.1.3密封件之三：投标人应将电子版投标文件封装在一个包装袋内，包装封面应标明“投标文件电子版”字样。

4.1.4上述三个密封件均应按投标人须知前附表规定注明封套，并在密封处加盖投标人单位章或加盖具有“密封”字样的密封章。未按本章第4.1.1项、4.1.2项、4.1.3项和本项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的递交时间内且在本章节2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5存在下列情形之一的投标文件，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按本章第4.2.1项规定的递交时间内递交的；

（3）未按本章第4.1款规定密封和标识的；

（4）潜在投标人未取得投标邀请书的（适用于邀请招标或已进行资格预审的）。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

## 5．开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关信息；

（3）按照投标人须知前附表的规定检查投标文件的密封情况；

（4）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、招标编号、包件号、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。投标人代表未在开标记录上签字不影响开标记录效力；

（7）开标结束。

## 6．评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家的比例及确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7．合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标通知

7.2.1招标人收到评标委员会的评标报告后，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不少于3日。

7.2.2公示无异议后，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8．重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）同意延长投标有效期的投标人少于3个的（已推荐中标候选人的除外）。

### 8.2 不再招标

按本章8.1款规定重新招标后，投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9．纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。

### 9.6 异议和投诉

9.6.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停招标投标活动。

（2）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场做出答复，并制作记录。

（3）投标人或者其他利害关系人对依法必须招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6.2投诉

（1）投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

（2）投标人和其他利害关系人拟就招标文件、开标、公示的评标结果投诉的，应当按本章9.6.1项规定先向招标人提出异议。

## 10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件一：开标记录表

（建设项目名称）        （物资类别/名称）开标记录表

招标编号：                       开标时间：    年    月    日    时    分

| 包件号 | 投标人 | 投标报价（元） | 是否提供投标保证金 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：            记录人：            监标人：             唱标人：

年    月    日

## 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（建设项目名称）              （招标编号）    （包件号）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时    分前递交至              （详细地址）或传真至              （传真号码）。

评标委员会

主任：              （签字）

年    月    日

## 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（建设项目名称）              （招标编号）    （包件号）评标委员会：

问题澄清通知（编号：              ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年    月    日

## 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于              （投标日期）所递交的              （建设项目名称）              （招标编号、物资类别/名称、包件号）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：              元。

请你方在接到本通知书后的    日内到              （指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                （盖单位章）

年    月    日

## 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受              （中标人名称）于    年    月    日（投标日期）所递交的         （建设项目名称）              （招标编号、物资类别/名称、包件号）投标文件，确定              （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

年    月    日

## 附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已接到你方    年    月    日发出的              （建设项目名称）              （招标编号、物资类别/名称、包件号）招标关于                的通知，我方已于    年    月    日收到。

特此确认。

投标人：                （盖单位章）

年    月    日

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 评标委员会 | 评标委员会人数：5人（其中招标人代表1人，评标专家4人） |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 3.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标文件的编制 | 符合第二章“投标人须知”第3.6款规定 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定 |
|  |  | 投标文件密封和标识 | 符合第二章“投标人须知”第4.1款规定 |
|  |  | 投标文件递交 | 符合第二章“投标人须知”第4.2款规定 |
|  |  | 投标文件内容的完整性 | 符合第二章“投标人须知”第3.1.1项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价（招标文件要求有备选方案的除外） |
|  |  | …… | …… |
| 3.2 | 资格评审标准 | 营业范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 许可和认证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 生产能力 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务能力 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 质量保证能力 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 供货业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 履约信用要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | “投标人须知”第1.4.3项规定的情形 | 不存在 |
|  |  | …… | …… |
| 3.3.1 | 商务评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，投标人名称与营业执照一致 |
|  |  | 投标函、授权委托书、投标报价表、物资描述表签字盖章 | 由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 授权委托书 | 提供了有效的法定代表人授权委托书 |
|  |  | 投标报价表、物资描述表 | 填写内容完整，并符合招标文件的相关要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 组织供应、运输、售后服务方案 | 科学、合理、可靠 |
|  |  | 正在实施和新承接的同类物资合同 | 对本次招标履约不会产生重大影响 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | …… | …… |
| 3.3.2 | 技术评审标准 | 投标物资规格型号、数量、交货期等 | 符合第五章“物资需求一览表”的要求 |
|  |  | 投标产品质量检测合格报告 | 提供了符合招标文件要求的合格检测报告 |
|  |  | 生产组织供应能力 | 符合招标文件的相关要求 |
|  |  | 主要技术指标和性能 | 符合第六章“技术规格书”的要求 |
|  |  | 投标物资运达施工现场后的保护措施和要求 | 符合第六章“技术规格书”的要求，合理、可行 |
|  |  | …… | …… |
| 3.5 | 重大偏差 | （16）其他情况 | 1.不接受报价修订和评标价的评定的； 2. 同类物资不同包件出厂单价不一致的情况； 3. 招标文件规定可以废标的其他情况。 |
| 3.8.1 | 推荐中标候选人 | 经评审的投标价相同时排序方式 | 评标委员会对通过资格审查、商务、技术、报价评审的投标人，按照经评审的投标报价由低到高的顺序，并按原铁道部规定的物资设备供应商信用评价结果使用方式推荐排序前1至3名的中标候选人。如果两个及以上投标人经评审的投标报价一致，并且供应商信用评价相同时，以2016年至2017年财务报表中两年的主营业务收入平均值最大的投标人排名优先。 |
| 3.8.4 | 中标人的确定 | 贪污贿赂记录期限 | 投标人及其法定代表人自递交投标文件之日起前1年存在中国裁判文书网贪污贿赂的犯罪记录，经该中标候选人确认后，取消其中标资格。 |

## 1．评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，即通过评审且经评审的投标价最低的投标人为第一中标候选人的评标方法，但低于成本价的或超过招标人可以接受价格的除外。

## 2．评标委员会

2.1招标人依法组建评标委员会，具体成员人数见评标办法前附表。

2.2评标委员会负责评标工作。评标委员会按照招标文件规定的标准和程序进行评标工作，招标文件中没有规定的方法和标准不得作为评标依据。如果评标委员会成员对审议事项存有不同意见，以评标委员会成员三分之二以上多数的意见为准；如仍然无法达成一致，审议事项应在重新评审后，以评标委员会成员简单多数的意见为准。

2.3评标工作接受依法实施的监督。

## 3．评标程序及评审标准

3.1形式评审

形式评审标准见评标办法前附表。

经形式评审不合格的投标将被否决。只有通过了形式评审的投标才进行下一步的评审。

3.2资格评审（适用于已进行资格预审的）

资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”审查标准。

经资格评审不合格的投标将被否决。只有通过了资格评审的投标才进行下一步的评审。

3.3商务、技术和投标报价评审

3.3.1商务评审

评审投标人的商务文件是否实质性地响应招标文件的要求。商务评审标准详见评标办法前附表。

3.3.2技术评审

评审投标人的技术文件是否实质性地响应招标文件的要求。技术评审标准详见评标办法前附表。

3.3.3投标报价评审

3.3.3.1算术性错误修正

投标报价有算术错误的，按照以下原则对投标报价进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.3.3.2投标价的评定

（1）投标价以每包件物资的到站总价/出厂单价予以评定；（招标人根据实际确定采用）

（2）如果发现投标范围有非实质性的遗漏，为便于公平比较，遗漏部分的价格要用同一个包件所有投标中相同部分的最高报价计入投标价；

（3）投标价根据本章第3.3.3.1和3.3.3.2（2）目规定予以修正，投标人应被视为受此约束。如果投标人不接受修正后的报价，其投标将被否决；

（4）投标价分析：评标委员会对投标报价进行评审，审查投标报价是否明显低于成本价或明显高于市场价，是否高于最高投标限价。

低于成本价的确认：如果投标人的投标报价明显低于成本价、或投标报价明显低于其他投标报价的，评标委员会将要求该投标人做出书面说明和提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，其投标将被否决。

明显高于市场价的确认：如果投标人的投标报价高于投标交易地的物价部门上月（或季度）指导价或者投标交易地当月的市场平均交易价，评标委员会将要求该投标人做出书面说明和提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以明显高于市场价竞标，其投标将被否决。

开标时的唱标价或修正后的投标价高于招标文件载明的最高投标限价的，其投标将被否决。

（5）如果修正后的投标价与开标时的唱标价不一致，则以两者间的高者进行价格排序。如果该投标人最终中标，则以两者间的低者作为中标价与招标人签订合同。若投标人不承诺，其投标将被否决。

3.4投标文件的澄清、说明和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.4.4评标委员会有权对有疑问的内容要求投标人提供相应的原件，投标人不能按要求提供原件的，其投标将被否决。

3.5重大偏差

重大偏差是指未能对招标文件作出实质性响应的偏差，如接受将不能实现招标的目的，或将妨碍与满足招标文件要求的其他投标进行公平比较。投标文件有以下情况之一的属重大偏差：

（1）未按招标文件规定对投标函、授权委托书、投标报价表、物资描述表进行签字并盖单位章的；

（2）未按招标文件规定提供有效的授权委托书的；（适用于委托代理人签署投标文件的情况）

（3）没有按招标文件规定提交联合体协议的；（适用于联合体投标的）

（4）未按照招标文件规定提交制造商授权书的；（适用于代理商投标的）

（5）不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

（6）投标有效期不符合招标文件规定的；

（7）未按招标文件规定提交投标保证金，或所提交的投标保证金没有实质性响应的；

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价（但招标文件要求提交备选投标的除外），或出现折扣报价的（适用于不接受折扣报价的）；

（9）未按招标文件规定填写投标报价表、物资描述表的；

（10）投标物资主要技术指标和性能不满足招标文件技术要求的；

（11）投标物资规格型号、数量、交货期等与“物资需求一览表”不符，且不能满足招标物资要求的；

（12）投标价低于成本价或明显高于市场价，或高于最高投标限价的；

（13）出现招标人不能接受的条款和要求的，如付款条件、或拒绝出具履约保函或降低履约保函金额、减少或减轻投标人的责任和义务等；

（14）投标文件的编制内容不完整、出现重大漏项的；

（15）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（16）其他情况：见评标办法前附表。

3.6投标文件的否决

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标将被否决：

3.6.1被确定为有重大偏差的；

3.6.2不接受评标委员会根据本办法对投标报价进行修正的；

3.6.3未按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的；

3.6.4投标文件中使用虚假材料的；

3.6.5投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，其中：

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

②投标人之间约定中标人；

③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

①招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

②招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

③招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

④招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

⑤招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

⑥招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

①以他人名义投标；

②使用伪造、变造的许可证件；

③提供虚假的财务状况或者业绩；

④提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

⑤提供虚假的信用状况；

⑥其他弄虚作假的行为。

3.7否决所有投标

3.7.1在评审过程中，出现下列情况之一的，评标委员会可以否决该包件的所有投标：

（1）所有投标均被否决的；

（2）有效投标少于3个使得投标明显缺乏竞争性且决定否决全部投标的。

3.8评标结果

3.8.1推荐中标候选人：除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会对通过形式评审、资格评审和商务、技术、报价评审的投标人，按照经评审的投标价由低到高的顺序，推荐1至3名排序在前的投标人为中标候选人。

经评审的投标价相同的投标，排序方式见评标办法前附表。

3.8.2中标能力：对于同一投标人在同类物资1个以上包件中均具备履约能力且价格均为最低时，评标委员会应根据该投标人的生产能力、供货保证能力等因素，评定其最大中标能力，并按照相关包件授标总价最低的原则，在该投标人最大中标能力内，推荐其为第一中标候选人，每一投标人在同类物资只允许中标1个包件，其他包件依序推荐其他投标人为中标候选人。

3.8.3完成评标报告：评标委员会按原国家计委等七部委《评标委员会和评标办法暂行规定》的规定编制评标报告，评标报告应包括基本情况，评标委员会成员名单，开标记录，评标程序，评标标准，否决投标情况说明，推荐的中标候选人名单，澄清说明补正事项等。评标报告由评标委员会全体成员共同签字确认。

3.8.4中标人的确定：在被推荐的中标候选人中，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同、或不按照招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为，或在评标办法前附表规定的时间内有行贿犯罪记录等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单依序确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

## 4．评标工作纪律与保密要求

4.1评标工作应严格按照本评标办法，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

4.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政或刑事处罚的。

4.3公开开标后，直至宣布授予合同为止，评标人员必须严格遵守保密规定，凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向投标人或与该评标过程无关的其他人员泄漏。

4.4投标人在投标文件的审查、澄清、评审和比较以及授予合同决定的过程中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致投标人的投标被否决。

4.5评标工作结束后，与评标工作有关的所有资料包括投标函、评标资料、评标办法、演算草稿纸和数据信息记录等必须全部交回。

# 第四章 合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

1．定义

在合同中，有关名词和术语按下列解释：

1.1“合同”指买方和卖方之间达成的协议，包括合同协议书及所有的附件和所有提到的文件，对卖方与买方都具有约束力。

1.2“合同总价”指根据本合同约定卖方在完全履行合同义务后，买方应支付给卖方的价款。

1.3“物资”指根据本合同约定，卖方须向买方提供订货明细表中规定的所有物资。

1.4“服务”系指根据本合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及安装、调试、提供技术援助、培训等伴随服务和合同中规定卖方应承担的其他义务。

1.5“买方”指“专用合同条款”中指明并与卖方签订合同的当事人。

1.6“卖方”指“专用合同条款”中指明并与买方签订合同的当事人。

1.7“施工单位”指“专用合同条款”中指明的，具体使用合同物资的单位。

1.8“建设项目”指投标人须知中所指的招标项目，具体项目名称在“专用合同条款”中指明。

1.9“监理单位”指“专用合同条款”中指明的，作为合同物资到达施工现场验收单位之一。

1.10“卖方代表”指卖方委派的负责与买方等相关单位联系的人员，具体人员在“专用合同条款”中指明。

1.11“日”指日历日。

1.12其他，在“专用合同条款”中补充。

2．标准和适用性

2.1本合同下交付的物资应符合技术规格书所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

2.2除非技术规格书中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3．合同和相关资料的使用

3.1没有买方书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、技术规格书、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2没有买方书面同意，除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款第3.1款所列举的任何文件和资料。

3.3除了合同本身以外，合同条款第3.1款所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4．知识产权

4.1卖方应保证，买方使用本合同物资或物资的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，卖方应承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

5．联络

5.1买方负责督促和检查卖方的合同履行情况。

5.2卖方应按项目设卖方代表，负责物资生产、供货、质量检验、交接、调试、技术服务（含售后服务）等环节的业务协调以及与买方、施工单位等相关单位的联络，并在合同生效后10日内向买方书面提供卖方代表的姓名、职务、联系方式及授权书。

5.3卖方代表的变更、撤销应获得买方的书面认可。买方有权根据卖方代表的工作情况，提出撤换人员的要求。卖方应根据5.2款的要求尽快重新任命上述人员，在新任人员到位前原卖方代表继续承担5.2款的职责。

6．计划和报告

6.1在合同签署后7日内或发货前30日，买方向卖方提出月供应需求计划（订单）。

6.2卖方收到月供应需求计划（订单）后2日内，卖方应向买方提交可行的生产、运输、供应方案。如买方认为需要调整，卖方应根据要求修改以上方案。

6.3卖方应根据供应需求计划，按合同约定的时间向买方提交进度报告。进度报告应包括：

（1）生产供应安排计划；

（2）实际完成进度与计划完成进度的比较；

（3）如果实际进度比计划进度滞后，应给出原因及改进措施。

7．检验、测试

7.1在交货前，卖方应按合同要求对物资的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面详细的检验，并出具一份证明物资符合规定的检验证书，此证书将作为付款和运营交接的初步证据，但不作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验定论，也不作为对抗买方对产品质量、规格、数量或重量异议的证据。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

7.2 检验和测试可以在卖方制造厂的所在地、交货地点或物资的最终目的地进行。如果在卖方制造厂的所在地进行，买方或其代表有权参加在交货之前对物资的检验与测试，卖方应免费提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

8．包装和标记

8.1卖方提供的全部物资均应按技术规格书规定进行包装，包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保物资安全无损运抵合同约定地点。

8.2物资的包装、标记和证件，须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容，严格遵守国家有关规定并符合买方的合理要求。

8.3由于物资包装不当或采取防范措施不充分致使物资损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如因卖方原因造成合同物资的误运，卖方应承担由此发生的相应费用。

9．运输和保险

9.1卖方负责办理物资在运抵目的地途中的运输和保险；如卖方负责安装的，则物资运抵现场现场移交后的保险责任仍由卖方负责。卖方应将物资完好无损地运送到合同约定地点。

9.2物资运输途中的毁损、灭失的风险由卖方承担并由卖方与承运人、承保人办理理赔事宜。

9.3卖方应按买方约定组织供应，合同物资应在要求的时间前送达交货地点。

9.4卖方应在物资装车/船前24小时之内以传真形式将合同号、物资类别/名称、数量、运输工具名称、车/船号及启运日期通知买方。

10．验收

10.1卖方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书等必要文件。

10.2物资运抵交货地点后，买卖双方及施工、监理单位应按卖方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证等进行核对。如发现包装破损，应作出记录并立即检查，确认是否对物资本身造成损伤。如确认对物资本身造成了损伤，卖方应及时更换被损伤的物资，或者免费进行必要的补救以达到物资出厂的标准。

现场见证确认质量。

10.3物资经验收合格后，买方向卖方出具验收单据。此验收合格的单据不作为判定物资质量的依据。

10.4买方出具验收单据后，物资所有权转移给买方，但并不解除卖方对其物资应负的质量责任。

10.5买方有权对验收合格后的物资交有资质的检验部门检验，如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，卖方应及时更换，或者根据买方要求对缺陷免费进行修复以满足技术规格的要求，并承担该部分检验费用。

10.6买方在物资到达最终目的地后对物资进行检验、测试及必要时拒绝接受物资的权利应不会因为物资在从卖方制造厂启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

11．伴随服务

11.1卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“专用合同条款”与技术规格书规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供物资的现场组装和/或试运行；

（2）提供物资安装和/或维修所需的工具；

（3）为所供物资的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供物资实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在卖方制造厂和/或在现场就所供物资的安装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

11.2卖方应提供合同条款/技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

12．备品备件

12.1卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

（1）买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；

（3）在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

12.2卖方应按照“专用合同条款”/技术规格书中的规定提供所需的备件。

13．合同结算和付款

13.1卖方按照合同约定在交货点验合格后，凭以下所列单证按月向买方结算货款。

（1）已交货且未结算物资的全额发票、运杂费发票及付款申请书；

（2）买方出具或认可的验收单据；

（3）“专用合同条款”约定的其他单据。

13.2除“专用合同条款”约定外，买方收到13.1所列的单据，按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行审核，作为支付的依据。在扣除该批物资价值5%的质量保证金后，30日内向卖方支付该批物资95%的价款。

14．保证

14.1卖方向买方保证严格按合同要求提供合同物资和服务。

14.2卖方保证合同项下的所有物资是采用先进的工艺和合格的材料制成，提供的物资及其组件应是全新、未使用过的合格品，并完全符合技术规格书规定的质量、规格、性能和技术标准的要求。由于工艺或材料的问题而导致物资的任何缺陷，卖方对此负责。

14.3在“专用合同条款”约定的质量保证期内所发现的缺陷，由买方以书面形式通知卖方，卖方在收到通知后应在3日或通知要求的期限内到达现场并提出解决方案，及时给予免费维修或更换。

14.4卖方保证对由于生产制造及未交付买方前的原因造成物资的任何缺陷负责，卖方收到买方关于物资缺陷书面通知时，保证迅速进行缺陷修补、更换，其费用买方均不负责。

14.5卖方应保证其是合同所供物资的合法持有者，使买方免于因使用合同物资受到第三方侵权的诉讼。如买方因使用合同物资受到第三方的诉讼，卖方应在买方的协助下自费处理与第三方的诉讼并赔偿买方由此遭受的任何费用和损失。

14.6卖方保证，若在合同履约中发生不良行为，接受买方按照中国铁路总公司的相关规定对卖方进行信用评价。

15．质量保证

15.1卖方应对所提供物资的质量负责。

15.2在质量保证期内，卖方应按合同约定提供服务，买方不为此而另行支付费用。

15.3卖方已全部履行完合同义务的，买方在“专用合同条款”约定的时间或质量保证期满后三个月内不计息按规定返还质量保证金。如在质量保证期内发生质量纠纷，且质量纠纷的解决日期超出质量保证期，则质量保证金待纠纷最终解决后30日内不计息付清；支付前，买方有权扣除因质量纠纷而遭受损失及支付的费用；如果质量保证金不足以弥补买方前述损失和费用的，卖方还应另向买方补足前述损失和费用。但质量保证金的支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任。

15.4卖方在合同物资质量保证期外但在寿命期内提供的其他服务，费用由买卖双方商定。

15.5监造

15.5.1买方对“专用合同条款”指明的物资实施驻厂监造。

15.5.2买方应安排监造人员就产品从原材料到产成品的全部生产工艺及检测过程实施驻厂监造。

15.5.3驻厂监造人员根据本合同对物资制造的质量保障体系、原材料及外购件的采购质量、产品工艺方案与工序质量控制计划、关键工序控制点设置情况、质量检验与试验的设备仪器、包装技术方法与贮存场所、检查与分析质量记录等实施检查监督，卖方须给予全面的配合，并提供监造工作条件。

15.5.4监造物资通过卖方检验合格，并在其合格证书经驻厂监造人员加盖监造专用章之后方可发往交货地点。卖方在履行合同期间如对驻厂监造人员的工作有不同意见，可向买方反映，通过买方协调解决。

16．变更及合同修改

16.1一般情况下合同约定内容不予调整。在合同执行过程中，如买方按实际需要须对合同物资规格、数量、交货地点和交货期进行调整，可依据工程进度提前30日书面向卖方发出变更通知，卖方应予执行。发生调整的，买卖双方应签订补充协议。

16.2如果数量发生变化，根据合同约定的价格调整合同金额。

16.3如果交货地点发生变化，根据运输里程和运输单价重新计算运杂费，并相应调整合同金额。

16.4因工程实际原因导致物资规格型号发生变更，买卖双方应按照以下原则处理：

（1）合同“订货明细表”中有适用于变更规格型号的，采用该规格型号的出厂单价；

（2）合同“订货明细表”中无适用于变更规格型号，但有类似规格型号的，可在合理范围内参照类似规格型号的出厂单价，由买卖双方商定变更规格型号的出厂单价；

（3）合同“订货明细表”中无适用或类似规格型号出厂单价的，可按照成本加利润原则或参考同期市场价，由买卖双方商定变更规格型号的出厂单价。

16.5追加采购金额累计调整幅度一般不超过原始合同总金额的10%。

16.6买方要求调整物资规格、数量或者变更交货地点的，卖方可以申请延长履约时间并书面通知买方，买方同意后执行。

17．分包、转包

17.1在没有买方事先书面许可的情况下，卖方不能分包。

17.2卖方不得转包合同物资。

18．索赔

18.1如果卖方未履行其在合同下所应承担的责任和义务，买方可向卖方提出索赔，卖方同意按买方要求采用下列一种或两种结合起来的方式承担赔偿事宜。

（1）卖方同意退货并将货款退还给买方，并承担由此产生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装车费、退回物资所发生的其他费用以及违约扣款；

（2）用符合合同约定的新物资更换或修复有缺陷的物资，卖方应承担更换和修复发生的一切费用和风险。如果该缺陷出现在质量保证期内，则同时延长所更换或修复物资的质量保证期。

18.2只要买方的索赔通知是在质量保证期满后第30日以前提出的，索赔便应被认为是有效的，但并不排除买方在质量保证期满30日后依据法律规定主张权益。

18.3若卖方在收到买方索赔通知后20日内未予回复，该索赔要求应视为被卖方接受。

18.4若卖方未能按18.1款规定方式在约定时间内消除质量缺陷，买方可自行采取措施消除该质量缺陷，由此而产生的一切费用由卖方承担。

19．误期赔偿费

19.1在合同有效期内，若卖方执行合同遇到无法按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评估，并书面确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。

19.2除合同条款第16.6、19.1款约定的情况外，如果卖方没有按照合同约定的时间交货和提供服务，在不影响买方行使合同项下的其他补救措施的情况下，买方有权从应付货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交物资货款或未提供服务的服务费用的百分之一（1%）计扣，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第20条的约定终止合同。

20．终止合同

20.1在买方对卖方下列任一违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

20.1.1如果卖方未能在合同约定的期限内或根据合同条款第16.6、19.1款的约定同意延长的期限内提供部分或全部物资，且在买方提出改正要求的时限内仍未履行；

20.1.2如果卖方未能履行合同约定的包括但不限于第16.1款等其他义务；

20.1.3如果卖方所提供物资存在质量问题且被行政监督部门或中国铁路总公司禁止使用或强制召回；

20.1.4如果买方有充分依据证明卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为即属于下述定义条件：

（1）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而弄虚作假、谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

20.2第22.1款不可抗力事件的情况下的合同终止应按照第20.3款规定办理。

20.3如果买方根据上述第20.1款的约定，终止了部分或全部合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交物资类似的物资或服务，卖方应承担买方因购买类似物资或服务而产生的额外支出。在终止部分合同情况下，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

21．履约保证金

21.1卖方应按“专用合同条款”约定的方式和时间向买方提交履约担保，履约担保用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。履约保证金金额一般不超过合同总金额的10%。

21.2履约保证金的有效期为合同物资最后一批交货验收后一个月。

21.3履约保证金在合同物资最后一批交货验收后一个月内无息退还。

21.4履约保证金因卖方原因导致物资交货时间延长，其履约担保有效期应相应延长。

21.5发生下列之一者，则不予退还履约保证金：

（1）卖方发生20.1款所列的违约行为之一而由买方提出完全终止合同的要求；

（2）卖方不履行实质性的投标承诺。

21.6履约保证金的退还或不予退还并不免除卖方对已交付物资的质量保证责任。

22．不可抗力

22.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的合同一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后14日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给合同另一方。

22.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。

22.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后，立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过15日，合同任何一方均有权以书面形式通知对方部分或全部终止合同。

23．税费

23.1按中华人民共和国相关税法征收的与卖方合同执行有关的一切税费由卖方支付。

24．争议的解决

24.1执行合同过程中出现争议时，买卖双方应本着公平、合理的原则及时友好协商解决。友好协商解决不成的，可在“专用合同条款”中约定下列一种方式解决。

（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

25．适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26．合同生效

26.1本合同于双方在合同协议书上签字时间起开始生效。

26.2下述附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）技术规格书；

（2）订货明细表；

（3）履约保函；

（4）廉政协议书。

27．其他

27.1买卖双方通过代表联络合同执行有关事宜，一切交往函电均应为书面形式。

## 第二节 专用合同条款

1．定义

1.5买方：

单位地址：

联系人：

电话：

电子邮箱地址：

1.6卖方：

单位地址：

联系人：

电话：

电子邮箱地址：

1.7施工单位：

单位地址：

联系人：

电话：

电子邮箱地址：

1.8建设项目：

1.9监理单位：

单位地址：

联系人：

电话：

电子邮箱地址：

1.10卖方代表：

姓名：

电话：

电子邮箱地址：

1.12补充：

10.验收

10.2物资运抵交货地点后，要求卖方派专业人员带仪器到现场进行单盘测试，施工、监理单位现场见证确认质量。

11．伴随服务

11.1卖方必须提供的伴随服务有：

（1）负责对买方的施工安装、日常维护人员进行现场培训；

（2）物资的安装指导及其它售后服务。

12．备品备件

12.2卖方提供∕不提供备品备件。（招标人根据需要选择）

提供的备品备件项目、规格型号、数量见“技术规格书”。（如需卖方提供备品备件时）

13．合同结算和付款

13.1 卖方按照合同规定在交货点验合格后，凭以下所列单证按月向买方结算货款。

（1）已交货且未结算物资的全额增值税专用发票（一票制、包括抵扣凭证）及付款申请书；合同结算时，增值税税率按照国家最新政策执行。

（2）买方出具或认可的验收单据。

（3） 其他结算单据凭证： 凭买方物资设备部、 监理和标段签认的入库单 。

13.2卖方将13.1所列单据送交买方，经买方按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行核实，确认无误后作为支付依据，原则上买方办理结算手续之日起三十日内，扣除该批货物的 5% 作为卖方的质量保证金后， 支付该批货物 95%的货款， 卖方接受银行汇款、 转账、 支票、 汇票等支付方式。 但遇政策突变等不可抗拒的情况， 货款支付相应顺延， 顺延时间最长不超过工程竣工结算验收合格后半年， 顺延期间不计息不违约。 当因不可控力影响买方付款进度时， 双方应本着诚实信用、 互惠互利的原则友好协商解决， 卖方在此期间保证供应。

13.2.3 其它结算说明
（1） 供应结算期： 上月 21 日至当月 20 日（含 20 日） 为一个供应结算期。
（2） 一个供应结算期结束， 卖方提供该结算期内结算的对账单， 买方核对无误后， 卖方按对账单确认的收料数量、 品种、 规格型号、 日期， 开具正式增值税专用发票， 并与合同买方进行结算。
（3） 结算货币： 人民币。
13.3 质量保证金在质量保证期满后 30 天内， 确认无任何质量问题时由买方支付给卖方。

14．保证

14.3质量保证期为 24个月，从建设项目经主管部门初验运行之日起计算。

15．质量保证

15.1 如卖方不按照约定的质量标准供应材料， 可一次性处罚合同总价 10%以内的经济处罚， 同时承担造成的一切损失， 甲方有权单方面终止合同。

15.3质量保证金返还时间：卖方已全部履行完合同义务的，买方在质量保证期满后一个月内，不计息退还质量保证金。如在质量保证期内发生质量纠纷，且质量纠纷的解决日期超出质量保证期，则质量保证金待纠纷最终解决后30天内付清。但质量保证金的支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任。

20.  终止合同

20.1.2如果卖方未能履行合同约定的包括但不限于第16.1款等其他义务，买方有权根据铁总相关规定对卖方进行信用评价考核。

20.1.3如果卖方所提供物资在生产过程、出厂检验、进厂验收及抽检过程中发生质量问题，买方有权根据铁总相关规定对卖方进行信用评价考核。

21．履约保证金

21.1卖方应在合同签订前，向买方提交合同总价10%的履约保函。

24．争议的解决

24.1友好协商解决不成时，采用  （2）  方式解决争议。

（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

27．其他

27.2通用合同条款与专用合同条款不一致的以专用合同条款为准。

## 第三节 合同格式

附件一：合同协议书

合同协议书

招标编号：                                        合同号：

买方：                                            卖方：

根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第    包号（项目编号：              ）物资的采购和供应，买卖双方同意按以下合同条件签署买卖合同并共同遵守。

1．合同中的名词及术语与以下涉及的合同条款中定义的名词及术语意义相同。

2．本合同协议书及所附下列文件是构成合同不可分割的部分。

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）订货明细表；

（6）技术规格书；

（7）投标文件（含经评标委员会接受的澄清和补充资料）；

（8）招标文件；

（9）本合同其他条款和上述文件提到的其他有关文件。

上述文件应相互补充和相互解释，在不明确或矛盾时，应按以上顺序在先者为准。

3．本合同总价为人民币              （用文字和数字表示的合同价）元整。

4．卖方保证按合同约定向买方提供符合合同要求的物资，买方保证按合同约定支付货款。

5．本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，本合同未尽事宜，按法律有关规定执行。

6．对合同有任何修改或补充，应签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

7．本合同正本一式    份，买卖双方各执    份，具有同等法律效力；副本    份，买方执    份，卖方执    份。

8．本合同自    年    月    日经各方代表签字盖章后生效。

附表：订货明细表

买方全称：                    （公章）

法定代表人或其委托代理人签字：

地    址：

邮    编：

开户银行：

银行账号：

联 系 人：

电    话：

卖方全称：                    （公章）

法定代表人或其委托代理人签字：

地    址：

邮    编：

开户银行：

银行账号：

联 系 人：

电    话：

日期：    年    月    日

附表：订货明细表

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或 图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂 单价 （元） | 运杂费 单价 （元） | 到站 单价 （元） | 合价 （元） | 交货 地点 | 收货人 | 交货 状态 | 交货条件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：履约保函

履约保函

致：              （买方名称）

鉴于              （卖方名称）已保证按              （招标编号）              （物资类别/名称）招标文件的规定，实施    （包件号）物资供应。

根据卖方的申请，我方                   （银行名称、地址）（下称“银行”）现开立一笔数额为（               元）的保函作为              （招标编号）    （包件号）所签合同的履约担保，受              （买方名称）（下称“买方”）的约束，该笔金额应由本银行根据本保函承诺合法地支付给上述买方。

如卖方发生如下情况之一：

（1）在履约担保有效期内发生不履行投标承诺或不执行供货合同的情况；

（2）在履约担保有效期内放弃或拒绝继续履行供货合同；

（3）在履约担保有效期内，因原材料或制造工艺产生供货质量问题不及时解决。

我行保证，在收到买方第一次书面要求后，无需买方出具任何证明来证实其要求，即按该要求向买方支付上述款额，但在买方的书面要求中，应注明该项索款，是由于发生上述条件中的一种或几种，并具体说明情况。

本保函自开具之日起生效，有效期至最后一批物资交货验收合格后一个月。任何有关担保的索款要求，应在该有效期终止前提交本银行。

银行名称：                 （公章）

法定代表人或其委托代理人姓名：

职务：                                签字：

地址：                                邮编：

电话：             传真：             日期：

附件三：廉政协议书

廉政协议书

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

工程项目名称：

工程项目地点：

为加强铁路工程建设中的廉政建设，规范、约束甲乙双方的行为，防止违法、违纪和不廉洁问题的发生，保护双方合法权益，特订立本协议书。

一、甲方（含甲方人员）义务

1.不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证；不得接受乙方的任何奖金或其他经济利益。

2.不从乙方报销或支付应由本单位或个人承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧喜庆等活动中不邀请乙方人员参加、不接受乙方的财物。

3.不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等；不得借用、占用乙方车辆。

4.对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，应在一个月内报告上级纪检监察组织，并及时退还乙方或上缴纪检监察组织。

5.对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

二、乙方（含乙方人员）义务

1.不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证；不得向甲方赠送任何奖金或其他经济利益。

2.不得为甲方报销或支付应由其单位或个人承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧喜庆等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品。

3.不接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不接受甲方推销或指定使用的物资设备，不向甲方无偿提供车辆等。

4.对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向本单位（本系统）上级纪检监察组织报告。

5.对甲方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

三、违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

1.乙方不履行其第1项义务，乙方在    月内不得进入铁路建设市场甲方管理范围投标，当期信用评价定为C级，同时取消乙方2个月参与铁路建设项目投标资格，数额较大的加重处理，若一年内再次发生，取消乙方6个月投标资格，取消投标资格具体事项按中国铁路总公司相关通报执行。

甲方向乙方索贿，甲方向乙方支付违约金    元（数额由双方约定，以下同），乙方主动向甲方行贿，乙方向甲方支付违约金    元。造成的直接经济损失，由采取主动行为先行违反义务一方承担。

2.甲方向乙方索要或主动要求乙方提供甲方第2项义务所列钱物和活动，向乙方支付违约金    元；乙方主动向甲方赠送、提供乙方第2项义务所列钱物和活动，向甲方支付违约金    元。

3.双方违反协议约定的各自第3项义务，经查证属实的，采取主动行为先行违反义务一方向对方支付违约金    元。

4.双方不履行协议约定1-3项义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理。

四、违约责任追究

1.甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。

一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

2.由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方单位承担上述约定的违约责任。

3.双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

4.违约方应在有关部门对不履行协议的行为做出处理或结论后（约定时间）日内向对方支付违约金。

双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

五、本协议有效期为双方签署之日起至本工程项目竣工日期止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

六、本协议是铁路建设项目合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

甲    方：             （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：

（签字）

地    址：

电    话：

电子邮箱：

日    期：

乙    方：             （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：

（签字）

地    址：

电    话：

电子邮箱：

日    期：

# 第五章 物资需求一览表

物资需求一览表

招标人名称：贵州瓮马铁路有限责任公司                         招标编号：WMJG2018-01                      包件号：WM-GD01

| 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WMJG 2018-01 | 瓮马铁路甲供（通信光电缆）物资招标 | 埋式单模光缆 | GYTZA53-48B1 | 详见技术规格书 | km | 82 | 新建地方铁路瓮安至马场坪线工程各施工点 | 瓮马铁路四标 | 完好，符合验收标准 | 施工现场车板交货，符合验收标准 | 2018年9月至工程结束 |
| 2 |  |  | 埋式单模光缆 | GYTZA53-24B1 |  | km | 85.86 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 埋式单模光缆 | GYTZA53-8B1 |  | km | 17.02 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 埋式单模光缆 | GYTZA53-16B1 |  | km | 14.795 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 埋式单模光缆 | GYTZA53-48B1 |  | km | 6.3 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 埋式单模光缆 | GYTZA53-12B1 |  | km | 6.3 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 埋式单模光缆 | GYTZA53-32B1 |  | km | 6.3 |  |  |  |  |  |

招标人名称：贵州瓮马铁路有限责任公司                         招标编号：WMJG2018-01                         包件号：WM-GD02

| 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WMJG 2018-01 | 瓮马铁路甲供（通信光电缆）物资招标 | 900MHz漏泄同轴电缆 | Ⅲ型（1-5/8"） | 详见技术规格书 | m | 31731 | 新建地方铁路瓮安至马场坪线工程各施工点 | 瓮马铁路四标 | 完好，符合验收标准 | 施工现场车板交货，符合验收标准 | 2018年9月至工程结束 |
| 2 |  |  | 450/900MHz漏泄同轴电缆 | II型（1-5/8"） |  | m | 2497 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 450MHz漏泄同轴电缆 | I型（5/4"） |  | m | 468 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 不泄露同轴电缆 DCX | （1-5/8"） |  | m | 1327 |  |  |  |  |  |

# 第六章 技术规格书

## 通信光缆技术规格书

新建地方铁路瓮安至马场坪线

通信工程物资采购招标

光缆

用户需求书素材

（技术规格）

中铁二院工程集团有限责任公司

2017年 07 月

一、总则

1.1基本要求

（1）本技术规格书是向投标方提出的本包件所供通信光缆建设的主要技术、网络业务功能和供货、安装、调测、验收等方面的要求，提供各投标方编写技术建议书和设备报价之用，本技术规格书和技术建议书作为设备采购合同的附件。

（2）投标方提供的各项设备及系统的功能、性能应完全符合招标方指明的标准，并满足或高于招标方指出的要求。对于本文件未规定的有关设备性能，投标方应提出建议，并陈述其理由。投标方提供的各项设备及系统的功能、性能应完全满足本工程招标文件的要求。

（3）投标方提供的设备组成系统，应完全满足集成施工总承包招投标文件的要求，同时视为满足系统开通的最低要求，并实现与既有系统的互联互通，如有遗漏，投标方应免费补充。

（4）投标方可推荐应用最新技术制造的产品，但其规格应相当于或超过技术规格书中陈述的技术要求，该种产品的性能、可靠性与耐久性必须有显著的提高，并就选择产品的意图提供详尽的证明文件及解释。

（5）投标方对于规范书的疑问可以通过书面材料与招标方联系。招标方将以书面材料给予答复，有关招标方答复材料的复印件也将递交投标方。

（6）在技术谈判的各个阶段，招标方将以书面形式要求投标方对有关问题进行进一步的技术澄清，投标方应以书面资料给予正式应答；所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。

（7）招标方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权和修改权。招标方有权根据需要修改和补充本技术规格书，修改补充后的最终技术规格书将作为合同的附件。

（8）投标方不得将本技术规格书中的任何内容透露给第三方，必须对本项目的技术文件以及由招标方提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。

（9）投标方应修补工程中的任何缺陷，满足本线正常运行和维护的要求。

（10）招标方根据本工程实际情况和工程经验，将指明的通信过渡工程以及有可能发生的其他通信过渡工程所需费用计入投标报价内。

（11）通信设备确定后的施工图的工程数量与招投标工程数量可能存在差异（I类变更除外），投标方应注意该风险因素的影响，此问题属投标方的责任。

（12）在确保系统完整的前提下，招标文件未明确说明由招标方负责的供货内容，均视为由投标方负责。

（13）投标方在投标文件中应提供物资设备详细配置方案及详细采购清单，详细采购清单应包括：物资设备数量、型号、详细技术规格、功能要求和接口标准。物资设备选型应选用同行内技术领先、稳定可靠的物资设备。

1.2技术建议书要求

（1）投标方必须对本技术规范书每一条款的逐点应答作出明确答复，并给出所供产品的详细技术数据。诸如“已知”、“理解”、“注意”或“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。

（2） 除非在技术规范中另作规定外，均用国际单位制（SI）度量所有产品。

（3） 除非在技术规范中另作规定外，光缆的设计和制造应符合ITU-T和IEC标准，光缆的颜色应满足招标方要求。 具体颜色待设计联络确定。

1.3技术文件清单

（1）在技术文件中，投标方应提供产品的型号、规格、商标和种类号。

（2）投标方在投标时应提供完整的技术文件，其中包括产品的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围、施工维护说明书、以及有关外形图纸和照片、原理图等。上述清单和所有文件都必须是原件而不是复制件。招标方有权无偿复制上述文件。

（3）所有技术文件、图纸都应使用中文，字迹清楚，内容完整，采用SI（国际单位制）单位、通用图形和符号。

（4） 除技术规范所规定的以外，对于每份合同，投标方应在合同生效后的30天内向招标方提供两套文件。

（5）除技术规范中所规定的以外，在合同生效之后的30天内，投标方应将工地安装前的详细要求和基础图函告招标方。

（6）“投标方”提出的“技术建议书”应包含以下内容：

（一）合同材料、合同服务及相关技术文件清单

（二）技术规范书点对点应答

（三）双方责任分工及工程界面

（四）光缆敷设、测试及试运行

（五）技术承诺

（六）技术服务支持和保修

（七）产品详细技术规格书

- 其他需要说明的问题

1.4技术服务

（1）投标方的责任包括从光缆的设计、制造到整条光缆的交付使用（包括光缆的连接）以及技术条款所规定的正常运转。在光缆敷设和交付使用期间，投标方应派适宜的技术人员到用户工地进行技术指导，并且对整个系统的开通负有责任。

（2）投标方投标时，应清楚地规定保证期，在保证期内招标方发出通知10天内投标方应提供维修服务，免费调整或更换不合格产品，以便保证正常建设工期。

（3）投标方应通知招标方派技术检查人员到生产厂家监造，包括光缆制造到测试的全过程，并向其提供食、宿、交通服务、有关技术文件、图纸及试验报告等，以便保证监造人员有效地工作。这些监造人员的费用应在投标时单独报价。监造人员的工作期限及人数在签订合同时决定。

（4）投标方应向招标方工地派出与所签订合同项目有关的技术人员提供服务，服务时间与人员数目由投标方在投标时讲明。

二、配置一览表

2.1配置清单

设备数量详见“物资需求一览表”。

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃型层绞式单模光缆GYTZA53 48芯 | 条公里 | 82 |
| 2 | 阻燃型层绞式单模光缆GYTZA53 24芯 | 条公里 | 74.2 |
| 3 | 阻燃型层绞式单模光缆GYTZA538芯 | 条公里 | 1.2 |
| 4 | 阻燃型层绞式单模光缆GYTZA5316芯 | 条公里 | 14.795 |

- 上表中的项目及数量，在签订合同时有可能变动，招标方将根据施工图设计，做数量及规格上的调整。

- 光缆出厂检验人（天）数，待具体订货时确定。

- 投标方应提供主要材料的原产厂家清单。

- 投标方必须提供上述所有项目的分项价格清单（即要求清单中各类型光缆的每单位价格，含数量为零的各类型光缆的每单位价格）及总价。

- 投标方需按照货物需求清单进行单价和总价的报价。

- 外皮颜色为黄色+3mm宽黑色压模条纹，标记“渝黔铁路”凹体字标识。其他待设计联络确定。

- 光缆缆身应印有光缆制造厂名称、光缆型号、规格、光缆长度，采用激光打印，具体设计联络确定。

2.2服务需求清单

服务需求清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程设计联络会议 | 6人x1周x3次 | 在工程实施现场或其他地。 | 投标方应提供设计联络会办公条件；投标方还应提供业主、维护及设计等单位参加人员自其所在地来往交通费、当地交通、食宿、保险和日常办公开支费用。 |
| 2 | 工程服务 |  | 工程现场 | 含工程勘测、安装督导、系统调试与优化、开通、集成试验、试运行、终验等投标方需提供的相关服务和文档、资料。 |
| 3 | 质保期内技术服务 | 两年 | 工程现场 | 质保期内免费远程或现场技术支持、故障处理和设备维修服务 |

注1：按照上表数量报价。同时，投标方须按照服务内容、地点，提供每人次单价报价，由招标方根据实际需求确定参与人数，待合同签订时确定。

2.3备品备件及专用工具

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证期内所需备品、备件 |  |  |
| 2 | 系统施工及维护专用工器具 |  |  |

- 要求提供详细清单，且不低于第6章的要求。

- 投标方应提供其产品施工及维护所必须的专用工器具清单及报价，并纳入总报价。

三、工程描述

3.1工程概况

3.1.1线路概况

（1）线路概况

瓮安至马场坪铁路位于贵州省东南部的福泉市和瓮安县境内，西邻川黔铁路、南邻沪昆铁路。接轨位置位于福泉市马场坪镇的姜家坪附近，于此处新设姜家坪车站，本站位于既有沪昆铁路福泉站与麻江站区间上，距离福泉站约7.7km，距离麻江站约15.5km。瓮马线自新设的姜家坪车站贵阳端引出，向北经老街、下穿改建的既有沪昆铁路右线后跨浪背后河，经福泉东、牛场、平定营后到达瓮安，线路总建筑长度72.842km（不含姜家坪车站范围），其中正线长64.350km，改建既有沪昆铁路右线5.573km，接入福泉站的相关联络线工程长2.919km。

（2）车站分布及机构设置

本线运营长度为63.878km，自既有沪昆铁路福泉站株洲段姜家坪接轨引出，起点相应于既有沪昆左线K1864+539，并新建福泉东、牛场、平定营、瓮安4个车站。本线平均站间距为15.970km，最长站间距17.068km（姜家坪-福泉东），最短站间距15.140km（福泉东-牛场）。

本段正线区段列车运行指挥采用行车调度指挥系统（TDCS）。

| 序号 | 车站名称 | 车站性质 | 中心里程（m） | 站间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （m） |
| 1 | 福泉（既有站） | 中间站 | K1871+666 |  |
| 2 | 姜家坪 | 中间站 | ZK1863+930 |  |
|  |  |  |  | 17068 |
| 4 | 福泉东 | 会让站 | DK16+460 |  |
|  |  |  |  | 15140 |
| 6 | 牛场 | 中间站 | DK31+600 |  |
|  |  |  |  | 16213 |
| 7 | 平定营 | 中间站 | DK47+700 |  |
|  |  |  |  | 15626 |
| 8 | 瓮安 | 中间站 | CK63+272 |  |

（3）铁路主要技术标准

| 序号 | 主要技术标准 | 推荐意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铁路等级 | Ⅱ级 |
| 2 | 正线数目 | 单线 |
| 3 | 速度目标值 | 120km/h |
| 4 | 最小曲线半径 | 一般800m，困难地段600m |
| 5 | 限制坡度 | 6‰，加力坡13‰ |
| 6 | 牵引种类 | 电力 |
| 7 | 机车类型 | HX系列 |
| 8 | 牵引质量 | 4000t |
| 9 | 到发线有效长度 | 850m（双机880m） |
| 10 | 闭塞类型 | 半自动闭塞 |

3.1.2工程进度计划

- 完成通信设备安装：

- 通信子系统调试：

- 联调联试和试运行：

3.2工程范围

1、瓮安至马场坪线长途通信线路、各地区及站场通信线路。

2、瓮安至马场坪线工程各车站、线路所、综合维修车间（工区）、区间各信号中继站、无线基站、光纤直放站、牵引变电所、AT 所、分区所、开闭所、电力变配电所、公安派出所、红外轴温探测站、机务折返所等处通信系统设备（包括传输系统、接入网、电话交换网、数据网、专用移动通信系统、调度通信系统、会议电视系统、应急救援指挥通信系统、隧道紧急报警电话系统、时钟及时间同步系统、综合视频监控系统、综合网管系统、通信电源、电源及环境监控系统、防雷及接地、段（所）综合布线系统等）的安装调试工程。

3、既有沪昆线传输系统的升级扩容工程。

4、本线接入成都调度所以及各业务站段等引起的相关工程。

5、本线新设设备与既有通信设备的互联互通、扩容改造工程。

6、既有成都GSM-R系统核心网的接入、扩容和相关数据生成及修改。

7、 GSM-R系统的网络优化、电磁环境测试及干扰源确定等工作，以及GSM-R系统的编号、SIM卡写卡及参数导入、频率申请、清频等的配合工作。

8、本线数据网及有关业务系统的IP地址申请与分配工作。

9、本线各通信子系统备品备件。

10、维修用仪器仪表。

3.3通信光缆方案

福泉-瓮安区段

本段为新建单线、设计时速120km/h，采用GSM-R数字移动通信系统。

由于GSM-R系统可以满足铁路沿线区间维护人员的通信需求，本段不再新设长途通信电缆，仅考虑长途通信光缆的建设。

本段在铁路一侧直埋敷设1条GYTA53 48B1长途光缆，并同沟敷设1条GYTA53 32B1接入光缆作为区间电力箱变、GSM-R系统直放站等使用。

- 技术规范

4.1引用标准

- 本技术规范设备应满足但不限于的以下标准及要求。

- 《铁路客运专线技术管理办法》（铁科技[2009]212号）

- 《高速铁路设计规范》（TB 10621-2014）

- 《铁路运输通信设计规范》（TB 10006-2005）

- 《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》（铁建设[2007] 39号）

- 《铁路客运专线通信技术装备标准》（运基通信[2010] 35号）

- 《铁路防雷及接地工程技术规范》TB10180-2016

- 《铁路光（电）缆传输工程设计规范》（TB 10026-2000）

- 《通信线路工程设计规范》（YD 5102-2010）

- 《层绞式通信用室外光缆》（YD/T 901-2009）

- 《通信用单模光纤》（GB/T9771.2-2008）

- 《环境性能试验方法：温度循环》（GB8405.2－87）

- 《试验Fc和导则：振动（正弦）》（GB3821－82）

- 《机械性能试验方法：拉伸》（GB7425.2－87）

- 《通信电缆塑料护套接续套管》（YD/7590～92）

- 《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》（YD 5012-2003）

- 《光缆线路对地绝缘指标及检测方法》（GB 8405.2-87）

- 《光缆的机械性能实验方法：拉伸》（GB 7425.2-87）

- 《电工电子产品着火危险试验 试验方法 扩散型和预混合型火焰试验方法》（GB/T 5169.7-2001）

- 《电气装置安装工程　接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）

- 《光纤传输衰减变化的监测方法》（YD/T 629.1-1993）

此外，本工程设备的制造和测试，以及使用的材料，还均应参照如下标准的最新版本（报价前）：

- 《可靠性、可用性、可维护性和安全性（RAMS）规范和说明》（IEC62278铁路应用）

- 《安全相关电子系统》（IEC61508铁路应用）

- 《单模光缆特性》（ITU-T G.652）

- 所采用的通信技术所在国的有关国家标准；

- 投标方提供的产品应符合其他有关ISO、ITU-T、IEC、IEEE、IETF、UIC、CCIR等标准及中国国家、国家铁路局、铁路总公司等相关国家、行业、企业标准及文件执行（包括相应的技术条件类标准、工程设计类标准、验收规范类标准、维护暂规类标准、设备技术类相关文件等，如标准中有可选项，应支持可选项）。

（2）本技术规范书未规定的其它技术要求不劣于ITU-T、IEC建议和中国国家、国家铁路局、铁路总公司等相关国家、行业、企业标准的要求。

（3）其他未详尽部分均按ISO、ITU-T、IEC、IEEE、IETF、UIC、CCIR等标准及中国国家、国家铁路局、铁路总公司等相关国家、行业、企业标准及文件执行（包括相应的技术条件类标准、工程设计类标准、验收规范类标准、维护暂规类标准、设备技术类相关文件等，如标准中有可选项，应支持可选项），如有指标未满足，投标方应免费更换。

（4）以上文件的版本如有更新，按最新版本要求执行。

4.2投标方应提供的技术文件

投标方至少应提供包括以下内容的技术文件：

（1） 光缆制造厂家的名称和地点。

（2） 光缆的技术标准和制造方法及质量保证措施。

（3） 光缆结构（包括截面图）及各部分的详细尺寸和光缆单位重量。

（4） 光缆所用主要原材料的技术标准（包括加强构件、松套管、护层、铝带、钢带和填充材料等），制造厂家的名称、地点和采购合同号，不可同时列出两种同类材料待选。

（5）投标方应说明保证光缆寿命的有关技术措施。

（6）光缆内的光纤纤序和光缆端别的识别标记。

- 投标方需要说明的其它事宜。

4.3光缆现场验证

为本工程提供的光缆类型必须是经过现场验证过的。因此，投标方为本工程提供的光缆必须是为两个电信部门主干网及铁路部门主干网（铁路沿线）提供一年以上满意服务的光缆类型，各种光缆现场验证过的长度应不低于500km要求的直埋光缆。

投标方在技术文件中应提供购买上述类型光缆并投入使用的电信主管部门的名称和地址（包括邮政编码、电报挂号、传真及电话号码）。同时，投标方还应给出光缆的详细型号、技术数据和长度、验收日期。招标方保留证实所供光缆性能的权力。

4.4主要技术要求和指标

4.4.1光缆型号

本工程新建光缆型号为：GYTZA53 48B1、GYTZA53 32B1、GYTZA53 24B1、GYTZA53 12B1、GYTZA53 8B1。

4.4.2光缆标准制造长度

光缆标准制造长度的标称值为3000 米，容差为0～+5％。

经招标方同意，可以任意长度交货。

招标方有权根据线路实际情况要求部分特定盘长。

短盘盘长≥1000m，其累计长度不超过光缆数量的10%。

4.4.3基本要求

①光缆采用铠装充油型多纤芯松套管、层绞式结构。

②光纤采用GB9771规定的二氧化硅B1类单模光纤。

③光缆结构与护层应具有防电蚀、防鼠咬、防蚁害、阻燃等特性。

- 光缆的使用寿命在30年以上。

4.4.4光缆

①光缆结构

光缆结构示意图

②光纤的结构及几何尺寸

光纤的结构及几何尺寸见下表。

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 纤芯 | 材料 | 沉积SiO2+GeO2 |
|  | 模场直径 | （标称值及偏差） 9.2um±0.4um |
| 包层 | 材料 | SiO2 |
|  | 直径 | 125±1um |
| 一次涂层 | 材料 | UV固化丙烯酸树脂 |
| 二次涂层 |  | UV固化丙烯酸树脂 |
| 涂层直径（未着色） | 245±5um |
| 涂层直径（着色后） | 252±10um |
| 光纤翘曲度 | 曲率半径不小于4.0m |
| 模场/包层同心度误差 | 小于0.5um |
| 包层不圆度 | 小于百分之1 |

注：光纤涂层表面有不褪色，不迁移的全色普标识。

③缆芯、护层要求（层绞式）

缆芯、护层要求（层绞式）见下表。

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 光纤 | 规格 | 沉积SiO2+GeO2 |
|  | 纤数 | 4纤/管 |
| 加强件 | 材料 | ф2.1mm单根高弹性模量磷化钢丝 |
|  | 绝缘层 | 聚乙烯或聚丙烯 |
| 松套管 | 材料 | 聚酯塑料 |
|  | 填充料 | 石油膏 |
| 包带 | 材料 | 吸水膨胀带 |
| 光缆填充料 | 材料 | 石油膏 |
| 内护层 | 材料 | 铝塑复合带，低密度聚乙烯塑料 |
|  | 厚度 | 1.0mm（典型值） |
| 铠装 | 材料 | 双面涂塑波纹钢带 |
|  | 厚度 | 0.3mm（钢带0.2） |
| 外护套 | 材料 | 防电蚀、阻燃、低烟、无卤、防鼠、防白蚁 |
|  |  | 高密度 |
|  | 厚度 | 2.2mm（平均值）；2.0mm（最小值） |
| 光缆结构 | 如上图，光缆纤芯结构示意图 |

④色谱

1）光缆中松套管、光纤均采用全色谱识别。光纤着色应不褪色。

2）松套管色谱为蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿；光纤色谱为蓝、橙、绿、棕。光缆结构应是全截面阻水结构，光缆的所有间隙应填充阻水材料，即水在缆芯和护层中都不能纵向渗流。光缆为层绞式松套结构。光缆 结构满足普通地带和高温地带直埋条件，应具有稳定的机械强度性能，防雷击，防腐蚀， 防震动，防利齿动物咬伤，防挖掘破坏、阻燃等特性。

4.4.5光纤及光缆性能

①单模光纤的光学性能

符合ITU-T G.652的有关规定，详见下表。

单模光纤光学特性、温度特性及弯曲特性

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 2m光纤截止波长（指尾纤）λc | 1100nm≤λc≤1280nm |
| 20m光缆+2m光纤有效截止波长λcc | ＜1270nm |
| 损耗（成缆后单盘）dB/km | 1310nm 1550nm |
|  | 最大 0.35 0.21 |
| 最大色散 | （1288~1339nm）（1550nm） |
|  | ≤3.5ps/km.nm ≤18ps/km.nm |
|  | （1271~1360nm） |
|  | ≤5.3ps/km.nm |
| 最大零色散斜率 | ≤0.093ps/nm.nm.km |
| 零色散波长λ0 | 1300～1324nm范围内 |
| -40℃～+60℃ 衰耗变化值（dB/km） 温度恢复到20℃ | 1310nm：≤0.05；1550nm：≤0.05 无残余附加衰耗 |
| 以R=37.5mm松绕100圈，1550nm波长附加衰耗 | ≤0.5dB |
| PMD链路值 | ≤0.5ps/√km |
| 动态疲劳系数 | n≥20 |

②光缆的机械性能

◆光缆的机械性能见下表。

光缆机械特性

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 允许张力 （N） | 短期 | 3000以上 |
|  | 长期 | 1000以上 |
| 允许弯曲半径 | 短期（受力） | 20倍光缆直径 |
|  | 长期（不受力） | 15倍光缆直径 |
| 允许侧压力 （N/100mm） | 短期 | 3000以上 |
|  | 长期 | 1000以上 |

◆光缆渗水性能：在20±5℃温度条件下，1m高水头加到缆芯24小时后，水应不渗过于3m缆长。

◆光缆外护套的绝缘电阻，在光缆浸水24小时后测试，不小于2KMΩ*km（500VDC测试）。

◆光缆外护套的耐压强度，在光缆浸水24小时后测试，在直流15KV下2min不击穿。

◆光纤筛选强度：≥ 100kpsi（0.7Gpa）施力时间不小于1s。

◆低烟无卤阻燃外护套外被层的表面应圆整光滑，在任何横断面上均应无目力可见的气泡、砂眼和裂纹。护层厚度应满足YD/T769、YD/T823、YD/T898、YD/T899、YD/T901、YD/T981.1~981.3等相关产品中的规定。阻燃材料应为高性能阻燃物质，低烟无卤，不允许使用PVC或其它燃烧时产生有毒气体的物质。光缆中低烟无卤阻燃外护套上任何一点的厚度应不小于2.0 mm。其阻燃指标应符合以下规定：

阻燃性应符合IEC 60 332-1；IEC 60 332-3/C规定。

低烟性应符合燃烧烟雾不应使透光率<50%，应符合IEC 61 034规定。

卤酸气体总量应<5 mg/g，应符合IEC 60 754-1规定。

腐蚀性应符合IEC 60 754-2规定，燃烧产生气体的PH值<4.3，电导率<10μS/mm。

◆防蚁性能

在有白蚁的环境下，防蚁光缆应具有足够的耐啮蚀性能，应不劣于GB/T 2951.38中蛀蚀等级2的要求。

4.4.6护层性能

挡潮层铝带和钢带应在光缆纵向保持导通。 粘结护套的铝（或钢）带与聚乙烯套之间的剥离强度和搭接重迭处铝（或钢）带之间的剥离度都应不大于 1.4N/nm。

聚乙烯套和聚乙烯保护管的机械物理性能应符合下表的规定。

表   护套的机械物理性能

| 序号 | 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | LLDPE | MDPE | HEPE | ZRPE |
| 1 | 抗拉强度（热老化处理前）（最小值） | Mpa | 10 | 12 | 18 | 10 |
|  | 热老化前后变化率 │TS│（最大值） | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 热老化处理温度 | ℃ | 100±2 |
|  | 热老化处理时间 | h | 24×10 |
| 2 | 断裂伸率 热老化处理前（最小值） | % | 350 | 125 |
|  | 热老化处理后（最小值） | % | 300 | 100 |
|  | 热老化前后变化率 │ES│（最大值） | % | 20 | 20 |
|  | 热老化处理温度 | ℃ | 100±2 |
|  | 热老化处理时间 | h | 24×10 |
| 3 | 热收缩率（最大值） | % | 5 |
|  | 热处理温度 | ℃ | 115±2 |
|  | 热处理时间 | h | 4 |
| 4 | 耐环境应力开裂（50℃，98h） | 个 | 失效数/试样数：0/10 |

注：LLDPE、MDPE、HDPE  和 ZRPE  分别为线性低密度、中密度、高密度聚乙 烯和阻燃聚乙烯的简称。

低烟无卤阻燃外护层的燃烧性能应符合下表的规定。

表  无卤阻燃光缆及外护层的燃烧性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐火性 |  | 符合 IEC60 332-1 、 IEC60 332-3/C 规定，光纤保持光学 连续性 |
| 2 | 阻燃性 | 单根垂直燃烧 | mm | 上夹具的下缘与烧焦点的距 离＞50 |
|  |  | 成束燃烧 | m | 炭化部分高度＜2.5 |
| 3 | 烟密度 | % | 透光率＞50 |
| 4 | HCI 气体含量 | mg/g | ＜5，符合 IEC60 754-1 规定 |
| 5 | 燃烧气体 pH 值 |  | ＜4.3，符合 IEC60 754-2 规定 |
| 6 | 燃烧气体电导率 | μs/cm | ＜10，符合 IEC60 754-2 规定 |

在有白蚁的环境下，防蚁光缆应具有足够的耐啮蚀性能，应不劣于 GB/T2951.38中蛀蚀等级 2 的要求。外护层的其它性能应符合GB/T2952的有关规定。

4.4.7包装及标志

（1）光缆应整齐地缠绕在光缆盘上，每个光缆盘上只允许绕一根同一种型号和规格的光缆。光缆盘符合GB4005.1要求。

（2）光缆两端采用封焊处理，光缆两端有端别标志，红色表示A端，绿色表示B端，其端别标志要贴牢。

（3）光缆盘上应采用不易损坏的标志标明以下内容：

a）制造厂家名称和产品商标

b）光缆型号及规格

c）制造长度（M）

d）毛重（KG）

e）出厂盘号

f）制造时间（年、月）

g）表示光缆盘正常旋转方向的箭头及光缆外端的端别

h）保证储运安全的其它标志

i）每盘光缆上均附有质量合格证明单。

（4）光缆标志要求

成品光缆外面应具有永久性清晰的标志，二个完整标志的起点间距1米内，标志应具备以下内容：

a）光缆型号

b）制造厂商名称或商标

c）生产时间（年、月）

d）计米数（误差±0.1％）

光缆型号、芯数等标识按照国标要求执行。光缆长度标志以米为单位，标识距离最多为1m，长度标志的误差应不大于±1%。

4.5.1维修及退还

光缆自出厂之日起2年内为质量保质期，由于制造上的原因而损坏时，制造厂应负责包修、包退、包换。

在质量保证期内，卖方应负责免费更换或修理任何由于在产品设计原材料、工艺质量等方面有缺陷的电缆。

在质量保证期内，如发现卖方没有按本技术规范书的要求去做，买方有权要求赔偿。

收到买方要求赔偿的文件后，在双方同意的时间内，卖方应免费更换要求赔偿的电缆，并负责将其运至施工现场。如果买方自己能克服电缆的主要缺陷，则卖方应负担由此引起的费用。

在质量保证期内，由于所供光缆的缺陷而在任一施工现场出现系统故障，则该有故障的光缆的质量保证期应从系统故障恢复之后重新计算。

在质量保证期内，发现已安装的光缆存在缺陷，应由卖方赔偿。

4.6.1其他要求

4.6.1设备材料总体技术要求

应具备高可靠性、高可用性、可维护性及可扩展性等要求，采用模块化设计，便于系统升级和扩展。

为本线高速铁路列车控制、运营调度、旅客服务、经营管理、防灾安全监控等业务应用系统提供网络服务，并为运输提供高质量的语音、数据及图像通信业务。

系统应满足运营速度要求：满足250km/h及以上动车组上线运行的需要，满足列车追踪3分钟间隔的要求。

满足与既有通信系统互联的需要。

满足信号安全系统的通信要求。

通信系统应有完善的网络管理功能。

应具有抗电磁干扰、防雷电干扰的能力，抗干扰能力及电磁辐射应符合中国及国际标准及相关设备防护要求。

通信系统的各种显示应使用中文或英文,各种操作和显示应尽量符合中国的有关标准和规定。

应采用统一时钟标准。

原则上应采用国际标准化的产品。

投标方应提供产品的生命周期指标，生命周期指标自开通运行开始计算。

系统外部接口应符合中国或国际标准。

投标方提供通信系统设备应满足对供电电源、接地、机房环境的技术要求。

系统设备必须有利于维修，满足无维修、少维修的要求。

本工程新设通信设备应分别满足与调度所以及本线涉及的既有通信网络的通信设备和其他工程建设的通信设备互联互通的要求。

通信各子系统网管设备采用的软件为具有完整授权的正版软件，硬件部分不仅满足本工程的需求，还应不低于设备采购时同类型号中的最新配置。同时，网管设备硬件配置应满足本工程3倍实际需求能力。

根据工程情况，明确本工程设备供电方式（交流、直流），投标方需提供设备的满配耗电量及每块板的耗电量。

投标方应提供设备的重量(Kg)和承重要求，当设备承重要求大于600Kg/m2，投标方需给出详细的机房承重解决方案。

投标方应提供本工程的系统网图、网管系统图、每站设备的机架面板布置图和系统相关图纸，具体时间由招标方确定。

4.6.2材料工艺

所选择的材料和工艺应能适应预期功能，且适应工程现场条件。通用工艺应具最高质量，且应采用高档设备和最好的现代化工艺。

系统采用的材料和零部件应经选择以使其能够满足合同中关于性能、物理和功能特性的要求，以及关于安全性、可靠性和可维护性的要求。材料、加工和零部件应按相应的规范和图纸进行控制。

系统元件应以良好的商业惯例制造加工，应特别注意下述过程的整洁和仔细：锡焊、配线、零部件铭牌、电镀、喷涂、铆接、机械化装配、电焊气焊，以及零部件的倒角和去毛刺。

4.6. 3可互换性及标准化

本系统内相同功能的元件在电气上和机械上都应具有充分的可互换性，而不需修整或调整。所有系统项目的可互换性应遵照商业惯例。

投标方应对材料、零部件和元器件的标准化负责。投标方应安排并执行在标准化方面与其分包商的协调工作。所有批量生产的设备、零部件和元器件均应是标准产品。

设备的外观尺寸、颜色应统一。

4.6. 4外观一致性

整个系统设备的形式和外观应协调一致，并应给招标方和公众一个一致的形象并宜于识别，比如可以通过采用统一风格的标志、字母和符号，以及采用协调的颜色来实现。

除壁挂式设备外，通信站设备均采用高度为2.2米的标准机柜，颜色要求统一（投标方需要提供方案供业主选择并确认）。

所有室、内外设备及其端子排、电缆和接线应采用适当标签标识。

- 检查、测试和验收

5.1出厂检查

招标方有权对每盘光缆进行工厂检查。在招标方检查人员到达之前，投标方应准备好检查所需的仪表、工具和工厂检验部门测试的记录。检查项目同第9章的（4）、（5）项，招标方可以全测，也可以抽测，检查不合格的光缆不得出厂。

5.2现场验收

投标方应将所供货物的发货清单以传真、电子邮件的形式提交给招标方，并在所提供的光缆、材料及技术文件运抵规定的交货地点后，投标方需派员带仪器到场同招标方、业主或监理（必要时协同商检局）进行单盘测试，现场见证确认质量。验收不合格的产品，投标方应无偿及时更换，并不得延误工期。由此而发生的费用由投标方承担。

5.3敷设测试

投标方提供所供光缆的敷设指导，并负责提出敷设试验标准，交由招标方确认，经双方修改确认后生效。

光缆在工地敷设后，招标方和投标方双方代表按确认的敷设试验标准进行验收，双方需到场参加和见证。

投标方负责提供光缆敷设测试的试验计划、程序和大纲，负责其供货范围内的测试，并出具测试记录。

5.4敷设后的质量问题

光缆敷设接续后，发现属工厂责任的质量问题由工厂负责处理。

5.5集成试验

5.5.1四电内部集成试验

投标方配合四电内部集成试验，负责所供光缆的缺陷修正。

5.5.2集成试验（联调联试）

投标方配合集成试验（联调联试），负责所供光缆的缺陷修正。

5.5.3试运行

试运行时间有业主确定。投标方配合试运行，负责所供设备的缺陷修正。试运行结束，招标方与投标方共同签署成功运行试验报告。

5.5.4验收

投标方在试运行结束后，应根据招标方的要求，提供所供设备的验收方案，向招标方移交运行验收资料，并配合招标方和业主的验收工作。

验收文件的组成：

（1）投标方供应物资的备品备件清单；

（2）物资缺陷处理记录；

（3）系统联调的测试记录及分析报告；

（4）故障记录。

- 备品备件

投标方应向招标方提供备品备件的优惠供货价格，并承诺质量保证期满后的15年内，以不高于该优惠供货价格向招标方提供设备维修所需的备品备件。为此，投标方给出的承诺书中应有备品备件价格换算公式，根据该承诺书，当招标方需要的时候，签订后续备品备件供应合同。如果合同设备停产，投标方应提前半年通知招标方，以便准备相关备件。

缺陷责任期内（自开通运营起两年内）日常养护维修所需的备品备件由投标方负责免费提供，要求报出备品备件及消耗材料的名称、型号、规格、数量、单价。备品备件必须保证缺陷责任期内（2年）系统正常运用维护的需要，在此期间投标方还应对由于投标方原因所导致的任何备品备件消耗负责。

缺陷责任期满后的日常养护维修所需的备品备件，按照“铁建设〔2012〕158号《高速铁路轨道及站后“四电”工程备品件配置指导意见》要求设置，要求报出备品备件及消耗材料的名称、型号、规格、数量、单价，纳入总价，并不小于设备费的5%。备品备件必须保证缺陷责任期满后系统正常运用维护的需要。且不低于以下清单要求。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃型层绞式单模光缆GYTZA5348芯 | 条公里 | 2 |
| 2 | 阻燃型层绞式单模光缆GYTZA53 24芯 | 条公里 | 2 |
| 3 | 阻燃型层绞式单模光缆GYTZA53 12芯 | 条公里 | 1 |
| 4 | 阻燃型层绞式单模光缆GYTZA538芯 | 条公里 | 1 |

- 技术服务

投标方应派有经验的技术人员在光缆到货后到现场，参加现场验收、指导光缆的接续安装和测试、负责处理货物质量问题和数量短缺等问题，并对质量全面负责。

技术服务的主要内容包括：

- 现场安装的技术服务；

- 现场培训；

- 现场督导；

- 现场调试，现场验收试验；

- 试运行期间的服务；

- 质量保证期内的服务。

投标方应提出技术服务详细内容、所需的服务时间和人员，报出单价和总价，本价格应列入投标报价进入评估。

- 质量保证期

（1）光缆质量保证期为两年。招标方签署验收证书之日起即为质量保证期开始。

（2）在质量保证期内，由于光缆的制造质量和材料缺陷所引起的传输性能劣化而不能达到出厂验收指标，投标方应无偿更换。否则，投标方应赔偿经济损失，赔偿办法在合同中确定。

（3）质保期到期时厂家有责任进行一次对全系统的验收，确保质保期结束时做到零故障交付。

- 技术文件

投标方根据本技术规范议标书的要求提供详细的产品技术文件，投标方所提供的技术文件应为中文，技术文件应至少包括以下内容：

（1）光缆结构及详细性能（产品标准）。

（2）光缆所用的主要材料标准。

（3）光缆产品合格证书。

（4）光缆出厂测试项目和方法。

（5）光缆出厂测试记录。

（6）光缆型式试验项目和方法。

（7）光缆型式试验测试记录。

（8）光缆制造工艺及质量保证措施报告。

（9）工厂需要说明的其他问题。

（10）全国销售服务体系（格式见表12）。

全国服务体系

| 机构名称 | 服务区域 | 具体地址 | 联系人 | 电话 | 人员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供文件数量：投标方至少提供6套正式书面文本和1套电子文档。

提供文件的时间：光缆出厂测试记录在出厂前15天提供，其它项在投标书中提供。

- 运输及储存

1）合同设备和零部件应用坚固包装并采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保证货物能够经受多次搬运、装卸以及空运、远洋和内陆的长途运输。

2）对于箱内和捆内的散装部件，均应系加标签并注明合同号、进口合同设备和进口零部件名称、部件名称以及该部件在装配图上的位号和零件号。对于零部件和专用工具，除注明上述内容外，尚需注明“零部件”或“专用工具”字样。

3）应在每个包装箱的邻接四个侧面上用不褪色的油漆以明显易见的中文字样标明以下内容：合同号、目的地、收货人、合同设备和进口零部件名称及项号、箱号/捆号、毛重/净重、尺寸等。

4）根据合同设备和零部件在装卸、运输上的不同要求，应在包装箱上显著地标明“轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及其它运输中通用的标记。对于含有易燃易爆物品、腐蚀物品或放射性物质等危险品的设备，应在包装箱上标明危险品标志。对于重量为二吨或超过二吨的合同设备，还应在包装箱上标明重量、重心和挂钩位置。

5）在合同设备和零部件的每件包装中都应附有装箱单副本一式两份。

- 其他

（1）投标方应保证供货技术完整，对技术规范书中未写入的部份，但又是工程中所必需的技术项目和内容应予补充。

（2）总则规定的各项是本标书的组成部分，如总则与技术规范书有矛盾时，应以技术规范书为准。

（3）本技术规范书提出的要求，投标方必须逐项答复。若有不能满足的内容应在技术文件中明确说明，否则评标者即认为投标方完全满足招标者的要求。

## 通信电缆技术规格书

新建地方铁路瓮安至马场坪线

通信工程物资采购招标

漏泄同轴电缆

用户需求书素材

（技术规格）

中铁二院工程集团有限责任公司

2017年 09 月

一、总则

1.1基本要求

（1）本技术规格书是向投标方提出的新建瓮安至马场坪铁路工程所供通信系统漏泄同轴电缆的主要技术、网络业务功能和供货、安装、调测、验收等方面的要求，提供各投标方编写技术建议书和设备报价之用，本技术规格书和技术建议书作为设备采购合同的附件。

（2）投标方提供的各项设备及系统的功能、性能应完全符合招标方指明的标准，并满足或高于招标方指出的要求。对于本文件未规定的有关设备性能，投标方应提出建议，并陈述其理由。投标方提供的各项设备及系统的功能、性能应完全满足施工招投标文件及施工图文件的要求。

（3）投标方提供的设备组成系统，应完全满足施工招投标文件的要求，同时视为满足系统开通的最低要求，并实现与既有系统的互联互通，如有遗漏，投标方应免费补充。

（4）投标方可推荐应用最新技术制造的产品，但其规格应相当于或超过技术规格书中陈述的技术要求，该种产品的性能、可靠性与耐久性必须有显著的提高，并就选择产品的意图提供详尽的证明文件及解释。

（5）投标方对于规范书的疑问可以通过书面材料与招标方联系。招标方将以书面材料给予答复，有关招标方答复材料的复印件也将递交投标方。

（6）在技术谈判的各个阶段，招标方将以书面形式要求投标方对有关问题进行进一步的技术澄清，投标方应以书面资料给予正式应答；所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。

（7）招标方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权和修改权。招标方有权根据需要修改和补充本技术规格书，修改补充后的最终技术规格书将作为合同的附件。

（8）投标方不得将本技术规格书中的任何内容透露给第三方，必须对本项目的技术文件以及由招标方提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。

（9）凡加有“*”号的条款表示重要条款，不满足将直接导致废标。

二、投标方技术建议书要求

投标方在收到本技术规格书后尽快编写技术建议书和对本技术规格书的点对点应答，及时提交招标方，以便在合同签订前进行确认。

2.1技术建议书的内容格式要求

投标方所提供的技术建议书应按照以下内容格式进行编制：

建议书（一）：合同设备、合同服务及相关技术文件清单

建议书（二）：技术规格书点对点应答

建议书（三）：总体技术方案建议

建议书（四）：双方责任分工及工程界面

建议书（五）：设备安装、调试、开通及试运行

建议书（六）：设计联络及培训

建议书（七）：技术承诺

建议书（八）：技术服务支持和保修

建议书（九）：产品详细技术规格书

建议书（十）：其他需要说明的问题

2.1.1技术规格书点对点应答要求

投标方的技术建议书中，要求对本技术规格书所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，对“部分满足”做出具体、详细的说明。不得使用“明白”、“理解”等词语。在答复中，要求明确满足的程度，凡采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明参见文档的具体章节或页码。

投标方在技术建议书（五）中应说明对供货时间、安装、调测、验收等进度的具体安排，以及设备安装、调试、开通及试运行具体内容及方案。

投标方在技术建议书（六） 、（七） 、（八）中应说明给招标方提供的技术文件、技术支持、技术服务、设计联络、人员培训等的范围和程度。

投标方应在技术建议书中列出提供的技术资料详细目录清单。

投标方逐条应答本技术规格书中的各条内容应写出对应的技术数据和指标的实际值。对招标方提出的要求中不能达到及有偏差的各点，需详细说明其不能达到及偏差的原因。在未经双方商定作为订货合同的附件之前，招标方保留对本技术规格书解释和修改的权利。

投标方对本技术规格书未能提出的、有关系统的性能指标，在技术建议书中应进行说明并提供有关资料。

2.2标准、版本和性能

（1） 本技术规格书中所引用的和在本技术规格书中尚未做出明确规定的ITU-T、国家及铁路等行业标准及建议均是指ITU-T、国家及铁路等行业标准及建议的最新版本。

（2）投标方所提供的所有设备和系统（包括软、硬件）应符合有关ISO、ITU-T、IEC、IEEE、IETF等标准及中国国家、铁道部等相关国家、行业标准（包括相应的技术条件类标准、工程设计类标准、验收规范类标准等，如标准中有可选项，应支持可选项），应列出详细清单。

（3） 目前为止，ITU-T、国家及铁路等行业仍未形成最终文本的规范，投标方应在ITU-T、国家及铁路等行业形成最终文本以后，投入运营一定时期（如36个月）内如推出新的商用版本，给予免费升级。

（4）若投标方的设备和系统包含非标准扩展协议或自有专用标准，应在技术建议书中具体说明，并附上相应的详细技术资料。

（5）投标方提供的各项设备和系统的特点、性能应完全符合投标方指明的标准，并满足或高于招标方指出的要求。

（6）投标方在报价书中给出的设备硬件和软件，必须承诺建议书中各项性能和功能指标的实现。

三、需求一览表

3.1需求清单

| 物资名称及规格 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 900MHz漏泄同轴电缆Ⅲ型（1-5/8"） | m | 31731 | 非自承式。包含电缆、终端接头、终端负载、固定接头、避雷器、直流阻断器 |
| 450M和900MHz漏泄同轴电缆II型（1-5/8"） | m | 2497 | 非自承式。包含电缆、终端接头、终端负载、固定接头、避雷器、直流阻断器 |
| 450MHz漏泄同轴电缆I型（5/4"） | m | 468 | 非自承式。包含电缆、终端接头、终端负载、固定接头、避雷器、直流阻断器 |

货物需求清单

注1：投标方应按照铁道部装备技术政策配置要求提供设备。

注2：设备出厂监造人（天）数，在具体订货时确定。

注3：投标方应提供主要材料的原产厂家清单。

注4：投标方必须提供上述所有项目的分项价格清单及总价。

注5：配置清单中包含电缆、终端接头、终端负载、固定接头、避雷器、直流阻断器、钢绞线的紧固件、漏缆与直放站或天线之间连接所需线缆（含接头）及墙面固定夹、接地夹及接地线等安装辅材。漏缆接头及跳线接头应包含防水套件等配套材料。除漏泄同轴电缆外的其它安装辅材数量以施工图需求为准，不足部分应免费提供。

注6：本工程采用阻燃型 1-5/8"漏泄电缆，漏缆规格型号、设备配置及技术标准等应满足招标文件及施工图的要求，招标方保留在实施阶段根据实际施工需求修改上述数量的权利。

注7：工程准备或实施过程中，投标方应积极配合业主、招标方组织的方案优化和可能的设备整合，并按照可能的整合后的规格型号进行供货，以满足工程开通需要。

注8：本次报价包含工程服务、系统调试、验收测试、验收及相关配合等费用，应能够满足工程实际开通需要。

注9：本次报价应包括质量保证期内性能保证、配合网络优化及技术服务。

注10：投标人须提供投标漏缆（一米）一件备查。

3.2服务需求清单

服务清单如表所示：

| 序号 | 内容 | 数量 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训 | 现场安装、调试及开通 | 10人天 | 工程现场 | 含参培人员的食宿费、交通费并提供授课教师、场所、培训仪器设备、培训教材等培训必须条件 |
|  |  | 维护人员 | 10人天 | 工厂 |  |
|  |  | 技术管理人员 | 8人天 | 工厂或培训机构 |  |
| 2 | 工程设计联络会议 | 5人×2周× 4次（不含投标方） | 供货方所在地（境外或境内） | 投标方应提供设计联络会办公条件；投标方还应提供业主、维护、设计、集成等单位参加人员自其所在地来往旅行、当地交通、食宿、保险和日常开支费用 |
| 3 | 工程服务 |  | 工程现场 | 含工程勘测、安装督导（人员、工具、车辆等投标方自备）、系统调试、配合网优、集成试验、试运行、验收等投标方需提供的相关服务、文档、资料和报告 |
| 4 | 质量保证期内技术服务 | 两年 | 投标方所在地或工程现场 | 质量保证期内免费远程或现场技术支持、故障处理和设备维修服务。质量保证期内投标方不得使用招标方的备品备件，系统运行所需的设备材料、备品备件由投标方负责免费提供。在此期间，投标方还应对其由于投标方原因所导致的任何备品备件消耗负责。 |

注：投标方需按照上述数量报价。同时，建议投标方根据上表服务内容、地点，提供每人次单价报价，由招标方根据实际需求确定参与人数，待合同签订时确定。

3.3备品备件及专用工具

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证期内所需备品、备件 |  |  |
| 2 | 系统施工及维护专用工器具 |  |  |

- 要求提供详细清单，且不低于本技术规格书第6章的相关要求。

- 投标方应提供其漏泄同轴电缆产品施工及维护所必须的专用工器具清单及报价，并纳入总报价。

四、工程描述

4.1工程概况

4.1.1线路概况

本线位于贵州省东南部的福泉市和瓮安县境内，西邻川黔铁路、南邻沪昆铁路。接轨位置位于福泉市马场坪镇的姜家坪附近，于此处新设姜家坪车站，本站位于既有沪昆铁路福泉站与麻江站区间上，距离福泉站约7.7km，距离麻江站约15.5km。瓮马线自新设的姜家坪车站贵阳端引出，向北经老街、下穿改建的既有沪昆铁路右线后跨浪背后河，经福泉东、牛场、平定营后到达瓮安，线路总建筑长度73.676km，其中正线长65.120km，改建既有沪昆铁路右线5.638km，接入福泉货场的相关联络线工程长4.136km。新建车站5个，中间站5个；全线新建桥梁39座，长11.424km；新建隧道30座，长31.488km，桥隧总长占全线长度的58.24%。

4.1.2车站分布

本线运营长度为63.878km，自既有沪昆铁路福泉站株洲端新建姜家坪站接轨引出，起点相应于既有沪昆左线ZK1864+539，并新建福泉东、牛场、平定营、瓮安4个车站。本线平均站间距为15.970km，最长站间距16.833km（姜家坪-福泉东），最短站间距15.375km（福泉东-牛场）。车站中心里程及站间距离见下表。

本段正线区段列车运行指挥采用行车调度指挥系统（TDCS）。

| 序号 | 车站名称 | 车站性质 | 中心里程（m） | 站间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （m） |
| 1 | 福泉（既有站） | 中间站 | K1871+666 |  |
|  |  |  |  | 7736 |
| 2 | 姜家坪 | 中间站 | ZK1863+930 |  |
|  |  |  |  | 16833 |
| 3 | 福泉东 | 会让站 | DK16+225 |  |
|  |  |  |  | 15375 |
| 4 | 牛场 | 中间站 | DK31+600 |  |
|  |  |  |  | 16100 |
| 5 | 平定营 | 中间站 | DK47+700 |  |
|  |  |  |  | 15570 |
| 6 | 瓮安 | 中间站 | DK63+270 |  |

4.1.3铁路主要技术标准

| 序号 | 主要技术标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铁路等级 | Ⅱ级 |
| 2 | 正线数目 | 单线 |
| 3 | 速度目标值 | 120km/h |
| 4 | 最小曲线半径 | 一般800m，困难地段600m |
| 5 | 限制坡度 | 6‰，加力坡13‰ |
| 6 | 牵引种类 | 电力 |
| 7 | 机车类型 | HX系列 |
| 8 | 牵引质量 | 4000t |
| 9 | 到发线有效长度 | 850m（双机880m） |
| 10 | 闭塞类型 | 半自动闭塞 |

4.1.4调度区划分及运营

1、调度区划分

瓮马铁路公司在瓮安调度所新设一个行调台负责本线调度指挥工作。

2、运营管理模式

本线由瓮马铁路公司运营管理。

4.2工程范围

瓮安至姜家坪段（DK0+000～DK64+910）新建正线长度65.12km；改建既有沪昆右线YK1876+056=YDK1876+056~YDK1881+470= YK1881+470，长5.638km；姜家坪至福泉新货场联络线L4DK1878+522.148~L4DK1881+337.348，长2.815km；福泉新货场至福泉站联络线L5DK0+000~L5DK1+320.607，长1.321km。

4.3系统方案

隧道的覆盖采用光纤直放站＋漏泄同轴电缆的方式解决。本工程采用阻燃型1-5/8"漏泄同轴电缆，安装在距轨面4.6m高度处。隧道内漏泄同轴电缆卡具按照1m 间距设置，每隔9m设置1 处防火卡具。漏泄同轴电缆连接设备馈线前，均加装直流隔断器。漏泄同轴电缆挂设时，须避让接触网、防灾等专业设置的接触网网上隔离开关、接触网补偿装置吊索、防灾风机等设备。

五、技术规范

5.1引用标准

（1）本技术规范的系统及设备应满足但不限于的以下标准及要求。

《铁路通信设计规范》（TB 10006-2016）

《高速铁路设计规范》（TB 10621-2014）

《铁路数字移动通信系统GSM-R设计规范》（TB10088-2015）

《铁路数字移动通信系统（GSM-R）数字光纤直放站》（TB/T3367-2016）

《铁路数字调度通信系统及专用无线通信系统设计规范》（TB 10086-2009）

《铁路工程设计防火规范》（TB10063-2016）

《铁路房屋建筑设计标准》（Q/CR 9146-2017）

《铁路无人值守机房环境远程监控系统工程设计规范》（TB/T 10034-2005）

《铁路GSM-R数字移动通信系统网络技术规划》（铁信息函［2005］120号）

《GSM-R无线网络覆盖和服务质量（QOS）测试方法（V1.0）》（科技运［2008］170号）

《铁路数字移动通信系统（GSM-R）总体技术要求》（TB/T 3224-2013）

《GSM-R数字移动通信系统应用技术条件第一分册：调度通信系统V3.0》（科技运 ［2007］116号）

《GSM-R数字移动通信系统应用技术条件第二分册：列车无线车次号校核信息传送系统V1.0》（科技运 ［2007］98号）

《GSM-R中继传输系统设备技术规范》（科技运 ［2007］63号）

《铁路数字移动通信系统（GSM-R）编号计划》（TB/T 3361-2016）

《GSM-R数字移动通信网设备技术规范-第三部分：手持终端》（科技运[2008]64号）

《GSM-R数字移动通信网设备测试规范:第四部分：手持终端》

《铁路GSM-R数字移动通信网设备技术规范 第四部分：SIM卡》

《GSM-R数字移动通信网设备测试规范第五部分：SIM卡（V1.0）》

《铁路通信漏泄同轴电缆》（TB/T 3201-2015）

《铁路通信漏泄同轴电缆吊具》（TB/T 3440-2016）

《铁路通信漏泄同轴电缆直流隔断器设置标准的研究》（建技函【2014】19号）

《铁路GSM-R数字移动通信工程施工质量验收暂行标准》（铁建设［2007］163号）

《铁路通信设备接地通用参考图》（经规标准函[2013]157号）

《中国铁路总公司关于做好特殊区域GSM-R无线网规划工作的意见》（铁总运【2104】252号）

原铁道部《关于印发<高速铁路轨道及站后“四电”工程备品备件配件指导意见>的通知》（铁建设【2012】158号）

《铁路防雷及接地工程技术规范》（TB 10180-2016）

其它未详尽标准或规范均按中华人民共和国相关现行标准执行。

（2）本技术规范书未规定的其它技术要求不劣于ITU-T、IEC建议和中华人民共和国国家标准、中华人民共和国通信行业标准的要求。

（3）其他未详尽部分均按ISO、ITU-T、IEC、IEEE、IETF、UIC、CCIR等标准及中国国家、铁道部等相关国家、行业标准及文件执行（包括相应的技术条件类标准、工程设计类标准、验收规范类标准、维护规程类标准文件、设备技术类相关文件等，如标准中有可选项，应支持可选项），如有指标未满足，投标方应免费更换。

（4）以上文件的版本如有更新，按最新版本要求执行

5.2漏泄同轴电缆主要技术要求

5.2.1基本要求

450M及900MHz漏泄同轴电缆采用《铁路通信漏泄同轴电缆》（TB/T 3201-2015）规定的I型、II型及III型漏缆。

应提供与LCX相配套的安装辅材，包括终端接头、终端负载、固定接头、功分器(耦合器）、直流阻断器、钢绞线的紧固件、漏缆与直放站（基站）之间连馈线（含接头）及墙面固定夹、接地夹及接地线等。

提供的漏缆及安装辅材等应附有铁道部的检测报告。

投标方应提供隧道外漏缆融冰解决方案。

漏缆及安装附件应满足下列标准要求：

- 铁路通信漏泄同轴电缆（TB/T 3201-2015）

- 高速铁路通信工程施工质量评定验收标准（TB10755-2010）。

- 国际电联ITU-T及ITU-R的相关建议IEC相关标准。

其他未详尽部分均按中华人民共和国相关现行标准执行。以上标准如有更新，按最新标准执行。

5.2.2系统的保护

描述系统的保护方式及恢复要求。投标方应对保护方式和原理进行详细描述。

5.2.3电气性能

I型电缆：

①导体的连续性：电缆的内导体、外导体应分别沿电缆长度连续

②频率范围：455～471MHz

③特性阻抗：50±2Ω

④电容：76pF/m

⑤驻波比，MAX：1.3

⑥耐压强度 ≥10000V

⑦内导体直流电阻≤1.0Ω/km,外导体直流电阻≤3.0Ω/km

⑧绝缘电阻 ≥10000MΩ.km

⑨相对传输速度：0.88

⑩电缆型号32mm（5/4＂）

II型电缆：

①导体的连续性：电缆的内导体、外导体应分别沿电缆长度连续

②频率范围：455～471MHz、885～934MHz

③特性阻抗：50±2Ω

④电容：76pF/m

⑤驻波比，MAX：1.3

⑥耐压强度 ≥15000V

⑦内导体直流电阻≤1.0Ω/km,外导体直流电阻≤2.0Ω/km

⑧绝缘电阻 ≥10000MΩ.km

⑨相对传输速度：0.88

⑩电缆型号42mm（1-5/8＂）

III型电缆：

①导体的连续性：电缆的内导体、外导体应分别沿电缆长度连续

②频率范围：885～934MHz

③特性阻抗：50±2Ω

④电容：76pF/m

⑤驻波比，MAX：1.3

⑥耐压强度 ≥15000V

⑦内导体直流电阻≤1.0Ω/km,外导体直流电阻≤2.0Ω/km

⑧绝缘电阻 ≥10000MΩ.km

⑨相对传输速度：0.88

⑩电缆型号42mm（1-5/8＂）

5.2.4传输衰耗及耦合损耗

传输衰减及耦合损耗，见下表

| 序号 | 项目 | 单位 | 频率 | 规格代号32mm（5/4＂） | 规格代号42mm(1-5/8＂) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.I型 | 传输衰减，20℃，max | dB/100m | 450MHz | 2.4 |  |
|  | 耦合损耗(95%), max，距离电缆2m处，（dB±2dB） | dB |  | 73 |  |
| 2．II型 | 传输衰减，20℃，max | dB/100m | 450MHz |  | 1.8 |
|  | 耦合损耗(95%), max，距离电缆2m处，（dB±2dB） | dB |  |  | 75 |
|  | 传输衰减，20℃，max | dB/100m | 900MHz |  | 2.9 |
|  | 耦合损耗(95%), max，距离电缆2m处，（dB±2dB） | dB |  |  | 68 |
| 3．III型 | 传输衰减，20℃，max | dB/100m | 900MHz |  | 2.2 |
|  | 耦合损耗(95%), max，距离电缆2m处，（dB±2dB） | dB |  |  | 69 |

5.2.5机械性能

- 平板抗压强度：0.8kg/nm

- 插槽对准指示：有

- 最小弯曲半径（单次弯曲）550mm

- 抗拉强度：200kg

- 吊夹间隔：1m

- 阻燃性：IEC60332-1以及IEC60332-3C-24

- 无卤性：IEC60754-1/-2

- 低烟指数：IEC61034

5.2.6结构要求

采用非自承式电缆，满足《铁路通信漏泄同轴电缆》（TB/T 3201-2015）的要求。

护套材料采用防日晒、防老化、无卤、低烟、阻燃材料，燃烧性能应符合GB19666有关要求，应有隧道内外架设的防火措施。

内导体采用螺旋形皱纹铜管。

最小弯曲半径：电缆外径的10倍。

电缆耐弯曲最少次数：15次。

最大承受张力不小于：13/8’’为1700N，5/4’’为3000N。

电缆护套采用低烟、无卤、低烟、防日晒、老化材料。

电缆的使用寿命在30年以上。

发泡绝缘结构。

工作温度：-25℃～+80℃。

相对湿度：95%（在35℃时）能可靠工作。

敷设最低温度：-20℃。

燃烧性能应符合GB/T 19666-2005规定的单根阻燃性能要求、无卤特性要求和低烟特性要求。

5.2.7材质要求

5.2.7.1内导体

对于32mm及42mm（1-5/8″）漏泄同轴电缆，为减少最小弯曲半径，内导体应由单根材质一致、无缺陷、完整的螺旋形皱纹铜管制成。内导体外观应光亮、无氧化、无机械损伤、无变形。螺旋形皱纹铜管内导体由铜管经螺旋形轧纹工艺制成。铜材应无杂质，表面干净、平整、光滑。内导体直径应稳定且公差很小。

5.2.7.2绝缘

1）绝缘体要求

绝缘应完整、连续，表面光滑、圆整、均匀、无缺陷。

使用的泡沫绝缘材料应是一种聚乙烯树脂的掺合物，发泡度不应小于80%，聚乙烯树脂掺合物所使用的低密度聚乙烯基础树脂、线性低密度聚乙烯基础树脂、高密度聚乙烯基础树脂。内皮层和外皮层应采用能满足相关性能要求的线性低密度聚乙烯树脂或高密度聚乙烯树脂。

2）绝缘附着力

绝缘应与内导体紧密结合，附着力不应小于 98 N。

3）绝缘热收缩

绝缘的总收缩量不应超过6.4 mm，切割绝缘试样时引起的收缩量应计入总收缩量里。

4）绝缘的同心度

任何一个绝缘截面上的绝缘同心度不应小于 94％。

5.2.7.3外导体

1）外导体材料

外导体应材质一致、厚度均匀，由表面光滑或轧纹铜带纵包构成。外导体应连续、无油污、无氧化等缺陷。外导体尺寸应严格控制在公差范围内，以保证均匀的特征阻抗和高的回波损耗。

2）外导体的连续性

外导体应完整连续，在一个交货长度内外导体铜带允许有接头，但接头应采取焊接方式，焊接处应平整牢固，接头质量不应影响产品的性能指标。

5.2.7.4护套

1）护套材料

室内和隧道内漏泄同轴电缆应采用无卤阻燃( HFFR)护套材料，燃烧产物是无毒、无卤和低烟的。护套上应每隔3-5m 有规格标志，护套表面光滑均匀，防日晒，防老化。

2）护套外观、完整性

电缆护套应连续、光滑、圆整。

电缆护套生产过程中应使用火花试验，试验电压直流（DC）9 kV或交流有效值（AC）6 kV，应无击穿点。

3）护套的偏心度

护套的偏心度不应大于 43％。

4）护套标识线

根据铁路施工的特殊性，电缆外护套上应对电缆泄漏方向作明显标识。

5.2.8漏缆安装辅材

投标方提供漏缆的安装辅材（终端接头、终端负载、固定接头、功分器(耦合器）、直流隔断器、钢绞线的紧固件、漏缆与直放站之间连馈线（含接头）及墙面固定夹、接地夹及接地线等）均应在总报价范围内，应满足与漏泄同轴电缆相配套。所有配件均应能满足列车时速200km/h的运营环境需求，并应有相关部门的检测报告。

5.2.8.1跳线主要技术要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 无损伤 |
| 2 | 特性阻抗 | Ω | 50±2 |
| 3 | 频率范围 | GHz | 0.01～2.5 |
| 4 | 衰减 | 30MHz | dB/100m | 1.41 |
|  |  | 400MHz |  | 5.46 |
|  |  | 900MHz |  | 8.53 |
|  |  | 1600MHz |  | 11.8 |
|  |  | 2300MHz |  | 14.6 |

5.2.8.2终端负载主要技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 接口类型 | N型 |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 使用频段 | DC-3GHz |
| VSWR | ≤1.20 |
| 平均功率 | 5W |
| 最大功率 | 0.5KW |
| 环境温度 | -55℃～+125℃ |

5.2.8.3直流隔断器主要技术要求

阻抗：50Ω

工作电压：1000V DC/500v AC(50Hz)

测试电压：3000v DC

外导体最小隔离电容：4 nF

内导体最小隔离电容：1 nF

平均射频功率：200W

接头形式：N型

驻波比≤1.15

插入损耗≤0.16 dB

结构稳定性能须满足施工现场安装条件，比如防水胶缠绕、射频跳线连接等正常安装过程中各种外力作用下不影响直流隔断器各项性能指标。

5.2.8.4过压保护器（避雷器）

| 频率范围 | 插入损耗 | VSWR | 标称放电电流(8/20μs) | 最大放电电流(8/20μs) | 相应 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800-2000MHz | <0.1dB | <1.12 | >5kA | >30kA | <10ns |

5.2.8.5馈线

馈线主要电气性能要求表

| 馈线类型 | 1/2” | 7/8” | 13/8″ | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称电容（pf/m） | ≤76 |  |
| 特性阻抗(Ω) | 50±1 |  |
| 相对传播速度（%） | ≥88 |  |
| 标称衰减（dB/100m） | 800MHz | ≤6.4 | ≤3.5 |  | 20°C |
|  | 900MHz | ≤6.8 | ≤4.08 | ≤2.78 |  |
|  | 1800MHz | ≤9.8 | ≤5.4 |  |  |
| 额定平均功率（KW） | 800MHz | ≥1.1 | ≥1.9 |  | 环境温度40°C 内导体温度85°C |
|  | 900MHz | ≥1 | ≥1.8 |  |  |
|  | 1800MHz | ≥0.7 | ≥1.2 |  |  |
| RF峰值电压（KV） | ≥1.6 | ≥3.0 |  |  |
| 截止频率（GHz） | ≤9.8 | ≤5.3 |  |  |
| 屏蔽衰减>10 MHz（dB） | ≥120 |  |
| 绝缘介电强度DC，1min（V） | 10000 | 15000 |  |
| 护套火花试验（AC，有效值）（V） | 8000 | 10000 |  |
| 绝缘电阻（MΩ·Km） | ≥3000 |  |
| VSWR | 0～1GHz | ≤1.15 |  |

馈线机械性能及温度要求表

| 馈线类型 | 1/2”馈线 | 7/8”馈线 | 13/8″馈线 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小弯曲半径 | 单次弯曲（cm） | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤28.0 |  |
|  | 重复弯曲（cm） | ≤12.5 | ≤25.0 | ≤50.0 |  |
|  | 弯曲次数（次） | ≥15 |  |
| 机械强度 | 抗压强度（kg/mm） | ≥1.7 | ≥3 |  |  |
|  | 抗拉伸强度(kg) | ≥181 | ≥249 |  |  |
|  | 内导体构造 |  | 为提高电缆机械抗压强度和防水性能，内导体采用发泡填充技术。 |  |
| 温度（°C） | 储 存 | -70～+85 |  |
|  | 安 装 | -40～+60 |  |
|  | 操作使用 | -55～+85 |  |
| 外护套 | 应采用防日晒、防老化的材料 |  |  |

馈线接头主要机械性能及温度要求表

|  | DIN型母头 |
| --- | --- |
| 特性阻抗（Ω） | 50±2 |
| 额定工作电压（V） | 1500 |
| 绝缘介电强度AC，1min（V）） | ≥2500 |
| 直流击穿电压 | 4000 |
| 使用频率范围（GHz） | ≤5 |
| 屏蔽效率（dB） | ≥120 |
| 插入损耗（dB） | ≤0.16 |
| 接触电阻（mΩ） 外导体 | ≤2.5 |
| 接触电阻（mΩ） 内导体 | ≤10 |
| 绝缘电阻（MΩ） | ≥5000 |
| 抗电强度（50Hz） | 3000 |
| 驻波比 | (0－3GHz) | ≤1.1 |
|  | 824-960MHz | ≤1.15 |
| 环境温度（℃） | -40~＋85 |
| 机械寿命（次） | 500 |

注：对未列出的指标，其要求和测试方法将参照YD/T 640-93射频连接器部分的要求。

该馈线用于漏缆与天线、光纤直放站、基站相连接处，以设备侧避雷器分界，设备侧避雷器之外的馈线均由该包提供（不包括基站天馈系统）。接头类型待设计联络中明确，投标人应无偿调整。

5.2.9系统RAMS指标

投标方提供设备单机、系统RAMS指标，并提供详细的计算方法：

投标方应提供设备单机、系统的RAMS指标、计算方法及所用到的参数。各系统平均故障间隔时间（MTBF）、平均维修时间（MTTR）、年平均中断时间、可用度应不劣于施工总承包招标文件及各标准规范要求。

- 系统安全性

通信系统中涉及行车安全设备应符合故障-安全原则，并应达到IEC 61508规定的安全等级4级。

- 可靠性、可用性

系统必须采取高可靠性措施，以降低系统故障概率和有关影响正常运行的随机性，这些措施至少包括：

- 采用多重冗余技术；

- 选用已证明具有高可靠性的标准元器件；

- 具有可靠的后备运行模式。

- 网络应具有多径路迂回保护。

- 平均无故障时间（MTBF）

投标方应提供每一独立的子系统和整个系统的平均无故障时间（MTBF），以及详细的说明及计算过程。并应达到下列指标要求。

- 子系统及设备：2×105小时；

- 主要外围设备：1×105小时。

该指标根据质量保证期内故障统计数据确认，达不到要求时按合同有关规定处理。

- 可维护性

- 系统设备及其主要元器件设计应考虑最少的调整和维护。系统设备应有适当的测试点、故障隔离及诊断措施，以减少设备修复时间和维护成本。

- 系统设备均应具有完善的网络管理功能。系统设备均应具有完善的自检和自诊断功能，并具备远程测试和诊断功能，设备故障诊断应定位到板级。

- 投标方应提供系统的平均修复时间（MTTR）值（维修人员到达故障发生地点的时间暂按30分钟计）。

- 通信系统中涉及行车安全设备应符合故障-安全原则，并具有规定的安全度等级。

- 涉及行车安全的系统设备，在错误操作发生时，不应导致危险侧输出。

- 投标方必须在系统设备设计、制造、测试和运营过程中采取安全性措施，所有安全系统设备必须具有权威机构的安全认证。

5.3包装、包装标志、产品合格证、运输和贮存

5.3.1包装

①成品电缆成盘包装时，电缆盘应符合JB/T 8137的规定，电缆盘筒体直径应不小于电缆外径的20倍。

②每个电缆盘上只允许绕一个交货类型的电缆，电缆两端应采用专用套封头，外端固定在电缆盘侧板内。

③出厂的电缆应附有产品性能测试记录，质量合格证书，并将其1份质量合格证书热压密封后放在电缆盘的证书槽内，用盖板固定。

④电缆盘上应固定有保护作用的材料。

5.3.2包装标志

电缆包装标志应符合GB/T 6388规定，主要应包括以下内容：

- 制造厂名称；

- 产品标记及商标；

- 生产盘号；

- 生产日期；

- 长度，m；

- 毛重，kg；

- 表示电缆正确旋转方向的箭头（喷制在电缆盘侧板上）。

- 对于成盘包装的电缆，包装标志应制成铭牌钉在电缆盘侧板上。

5.3.3产品合格证及出厂检验报告

产品合格证应按GB/T 14436规定编制，主要应包括以下内容：

- 制造厂名称、详细地址、邮政编码、电话和传真号码；

- 产品型号、盘号、生产日期、生产许可证（若有）、产品标准号；

- 出厂检验项目及结果、检验结论；

- 产品检验日期、出厂日期、检验员签名（或检验员代号图章）；

- 产品合格证应防潮包好、放在成盘包装里；

- 每个产品合格证上需注明唯一对应产品批次和编号；

- 出厂试验记录及出厂检验报告采用A4纸，每份试验记录上需注明唯一对应产品批号及编号；

- 产品合格证及出厂检验报告必须注明出场检验采用标准、详细检验结果、与采用标准技术指标对照情况，并有检验员签名及生产厂家盖章。

5.3.4其他

①电缆应妥善存放,防止水分进入；防止高温，避免日晒及接近热源。

②电缆在运输中应避免挤压或机械损伤。

③漏缆外层文字标示至少要双面印刷。

5.4交货长度

①电缆的标准盘长为500m±10m，允许长度不小于200m的短段电缆交货，但总数量应不超过交货总长度的5%。特殊需要时，投标方应能提供单盘长度为500m-1000m的电缆。

②特殊长度的电缆，经供需双方协商按用户提出的要求供货。

③长度误差应不大于0.5%。

④漏泄同轴电缆及安装件均应满足列车运行速度200km/h的运行条件。

六、设备安装、调试、开通、试运行及验收

投标方应提供技术文件、设计联络、型式试验、出厂检验、包装、运输、保险、施工安装督导、调试、培训、完工试验、联调、网络优化、试运行、维修维护、质量保证期内（两年）的技术服务和技术支持。

投标方应在技术建议书中列明详细的双方责任清单，明确责任范围和界限。

投标方应说明对供货时间、安装、调测、验收等进度的具体安排，以及漏缆安装、调试、开通试运行具体内容及方案。

6.1交货期及交货地点

根据招标方要求，工程设备按工程进度提前交货，投标方应提供设备供货周期表。

交货地点：招标方指定地点。

投标方应负责工程需要的漏缆包装、装货、运输接收、卸货和保护。

投标方应将所供货物用坚固包装并采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保证货物能够经受多次搬运、装卸以及空运、远洋和内陆的长途运输。凡由于对设备包装不当或采取防护措施不充分致使其损坏或丢失时，投标方应负责办理修理、更换或赔偿等事务。

6.2型式试验

已通过型式试验的成熟产品应提供详细的型式试验报告，可不重新进行型式试验。

型式试验将按照招标方和投标方双方按系统设备设计阶段确认的标准在投标方工厂或权威机构进行。试验内容必须满足施工总承包招标文件及本技术规格书规定的要求，至少应包括环境试验、电源波动试验和电磁干扰试验。试验的样机必须取自将要发往投标方的同一批货中，做过型式试验的样机不得作为供货内容。同时投标方应提供详细的型式试验报告。

投标方外购的设备也应提供型式试验报告。

所有未能通过测试的设备按合同相关条款规定处理，投标方应负担由此引起的直接费用和间接费用。

6.3工厂检验及工厂验收测试

工厂检验及工厂验收测试遵循如下原则：

（1）根据ISO9000系列的规定对所有的元器件进行例行检查，只有检查合格的元器件才能用于系统。

（2）按工厂（工业）标准进行常规的试验和检验。系统和设备的出厂检验应在投标方工厂或分包商制造工厂内进行，必要时招标方代表到场参加。

（3）提供系统的质量证书。

（4）试验中发现的故障及功能失效等问题在出厂前予以纠正。

（5）工厂试验包括模拟试验，测试条件同本工程实际运行相似。

（6）若招标方检验人员已到投标方场地，而检验无法按计划进行时，所有由此产生的费用由投标方承担。

6.4出厂检查测试

投标方须根据ISO9000系列的规定对所有的产品进行例行检查，只有检查合格的产品才能投入使用。

产品出厂前，应进行单体测试及系统测试（包括但不限于绝缘、环阻、传输损耗等性能测试）。所测试的产品应为招标方所购买的产品，招标方认为有必要时可派员观察对所订购设备的检查和测试情况。

测试前，投标方应提出出厂测试的详细计划（包括测试项目、测试方法、采用仪表、指标及相关规程），并与招标方协商同意后执行。

出厂测试后，投标方整理并将出厂系统测试记录送交招标方。经招标方审定同意后，产品才能出厂。投标方应提供出厂测试记录。

投标方应提供系统的质量证书。

通过试验应证实系统满足功能，试验中发现的故障及功能失效等问题应在出厂前予以纠正。

6.5到货检验

投标方应将所供货物的发货清单以传真、电子邮件的形式提交给招标方，并在所提供的设备、材料及技术文件运抵规定的交货地点后，投标方需派员带仪器到场同招标方、业主或监理（必要时协同商检局）进行单盘测试，现场见证确认质量。认真做好交接记录，并需各方签字确认。到货检验包括如下内容：

- 外观检查

- 满足合同对包装的要求；

- 外观良好，运输途中未受损；

- 编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。

所进行的检查满足合同中招标方的要求后，即办理入库交接手续，同时出具入库单或交接单，入库单或交接单应由相关方代表签字。

- 开箱检验

- 检查密封包装物的完好性；

- 检查、核对装箱货物数量、型号与发货清单是否一致；

- 检查装箱货物编号、数量和名称与合同要求的货物清单是否一致。

投标方应于上述到货开箱验货10天前，通知招标方验货日期，如果投标方不能按时抵达，招标方有权自行开箱。投标方应接受招标方的检验结果。

若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，双方须记录并于一周内确认，并且不排除投标方因自身原因未能到场，该记录或商检局出具的商检报告均可作为招标方向投标方索赔的依据。

除非另有规定，投标方须在接到招标方索赔声明后30天内，修理、更换或补齐索赔货物，由此产生的费用应由投标方负担。

若因投标方过失而在验货和检验时发生修理、更换或补货等情形并导致工期延误，则招标方有权据合同有关条款的规定对由此造成的损失向投标方索赔。

投标方代表参加验货和检验的费用，包括机票和生活费，均由其自理。

开箱检验结束后，双方检验人员应签署开箱检验报告。

6.6安装试验

安装试验用于证明线缆、设备技术指标是否满足合同要求。

安装试验包括子系统的性能和功能测试。

供货商应给出各单项测试的详细内容，并将在设计联络中详细确认。

6.7系统试验

试验将包括但不局限于以下内容：系统的全部功能性和性能性要求的试验；故障条件下的性能测试；故障发生后系统的恢复等。

系统验收工作完成后，在着手进入集成试验以前，投标方应提交一份经过同意的“系统验收”报告。

在部分试验后，对包括通信线路、传输接入系统、电话交换系统、调度通信系统、会议电视系统、电源系统、数据网、综合视频监控系统、专用移动通信系统、应急救援指挥通信系统、同步及时钟分配系统、动力环境监控系统、综合网管系统等各子系统间进行联合调试以验证系统达到工程设计要求，试验过程中要做详细记录。

投标方须提出系统试验计划供招标方参考，系统试验应至少包含如下内容：

- 功能测试

- 性能测试

- 稳定性测试

- 安全性测试

- 互通测试

- 其它测试等

投标方应提供系统试验详细内容和指标、测试方法、应用仪表的技术规格等，对试验结果及系统的全部开通、使用负责。

系统试验应由投标方和招标方双方技术人员同时到场进行。系统试验的条款应与相关技术规范一致，所需仪表由投标方解决，各种测试结果和指标必须在验收报告中反映。

经招标方确认，投标方对所提供系统出具系统验收报告。

6.8集成试验

6.8.1四电内部集成试验

对本系统与其它有关系统的接口进行检查，以保证其接口达到工程设计的要求。

投标方参与四电内部集成试验，负责所供产品的缺陷修正。

6.8.2集成试验（联调联试）

对本系统与其它有关系统的接口进行检查，测试系统的所有功能及性能要求；通过试验证明符合所有接口规格要求；故障状态下的性能试验，系统的故障恢复等。

投标方配合集成试验（联调联试），负责所供产品的缺陷修正。

在集成试验和其组成部分成功结束后，投标方应做好验收记录，向招标方提交相关试验报告。

6.9试运行

集成试验完成后，设备将在实际环境下进行试运行，试运行将在尽可能相似于实际运营的环境下进行。

试运行旨在把所有系统、设备及材料放在实际负荷环境中作为一个不可分割的系统进行检测，以查明合同中规定的要求是否达到。

投标方应配合招标方提出试运行计划，运营组织规范、方法说明、程序、合格/不合格标准等，由招标方确认。

投标方不得以任何方式干预试运行，如投标方需做好任何补救工作，可事先与招标方进行协调。

系统试运行试验成功后，投标方应做好完整的验收记录并提交招标方。

试运行期间，所有系统、设备及材料均须按实际操作模式无故障连续运行。若有故障发生，造成试运行中断，投标方须负责排除故障并重新开始试运行。若在招标方要求的时间内投标方未能排除故障，则招标方有权根据合同有关条款处理。

试运行应把所有系统、设备及材料放在实际负荷环境中作为一个不可分割的系统进行检测，以查明合同中规定的要求是否达到。

试运行时间根据工程情况和总承包招标要求确定（一般为连续二个月）。投标方配合试运行，负责所供设备的缺陷修正。试运行结束，招标方与投标方共同签署成功运行试验报告。

6.10进一步试验

如果任何缺陷或损害的修补，可能对工程的性能产生影响，招标方可要求重新进行合同提出的任何试验。此要求应在缺陷或损害修补28天内发出通知提出。

6.11终验

投标方在试运行结束后，应根据招标方的要求，提供所供设备的验收方案，向招标方提供运行验收所需资料，并配合招标方和业主的验收工作。

提交资料包括但不限于以下内容：

（1）投标方产品文件资料；

（2）竣工图、竣工资料所需资料

（3）备品备件清单；

（4）子系统测试记录；

（5）产品缺陷处理记录；

（6）系统联调的测试记录及分析报告；

（7）故障记录。

七、维护工具仪器和备品备件

7.1专用维护工具仪器

投标方应详细列出必需的专用维护工具仪器名称、型号、规格、数量、单价和总价。如果投标方认为不需要专用维护工具仪器，应说明。投标方应保证在交货时一同提供安装和维护所用的专用工具和材料。

7.2备品备件

质量保证期内（2年）所需的备品备件由投标方负责免费提供，在此期间，投标方还应对其由于投标方原因所导致的任何消耗负责。

对于本工程所购设备，投标方应提供质量保证期满后3年内设备正常维护所需要的备品备件，应明确列出备品备件的清单（包括型号规格、数量、单价及总价）及备品备件的计算方法，并计入投标总价，费用不低于投标设备总价的5％。

投标方提供的备品备件，应与其它的合同设备一同制造、供货。在敷设、试验和保证期内，投标方应自备足够的备品备件。

投标人应该明确列出随机备件的备品、备件、工具，这些随机附件应该是免费的。

投标方应向招标方提供备品备件的优惠供货价格，并承诺质量保证期满后的15年内，以不高于该优惠供货价格向招标方提供设备维修所需的备品备件。为此，投标方给出的承诺书中应有备品备件价格换算公式，根据该承诺书，当招标方需要的时候，签订后续备品备件供应合同。

如果合同设备停产，投标方应提前半年通知招标方，以便准备相关备件。

- 技术服务和技术培训

8.1技术服务

投标人应提供通信系统设备的技术文件、设计联络、出厂检验、包装、运输、保险、施工安装、调试、培训、试验、试运行、维修维护和质保期内的技术服务和技术支持。

投标人应提供产品的安装、测试、试验、验收、培训及项目和工程管理、维护维修等全套的技术资料、技术图纸和技术文件。

投标人应提供各阶段的测试、试验、验收报告及接口协议文件和资料。

投标人还应提供全套系统运营管理和产品维护的竣工文件、技术文件和技术资料。

工程范围或技术条件修改时，投标人应按招标人需求，按合同有关条款修改处理，并应保证修改后相应系统的性能和功能不降低。

投标人应配合招标人及时对站前站后接口工程已实施部分进行验收，并配合对未实施部分与站前施工单位密切配合，保证满足工程技术要求并承担相应责任。

投标方的责任包括从产品的设计、制造、运输、安装、设备间连接、调试直到产品交付使用并按技术规格书的要求正常运转。在产品安装和交付使用期间，投标方应保证派遣充足的、身体健康、技术熟练、称职的技术人员（至少有两年以上本专业工程开通经验）到产品安装现场进行技术服务，并由投标方提供相应资历证明材料，并且对整个系统的开通负有责任。投标方提供的技术服务人员应相对固定，在整个工程安装、调试、试运行及质量保证期内，未经招标方同意投标方不得随意更换其技术服务人员。如果投标人的任何技术服务人员不能胜任工作或玩忽职守，招标方有权向投标人发出通知要求撤换上述人员。投标人应在收到招标方通知后尽快更换上述人员，并承担因撤换产生的费用。

技术服务人员在技术服务和技术培训期间应对招标方技术、管理人员详细讲解技术资料、进行必要的示范操作并随时解答招标方人员提出的技术问题。

在不影响技术服务和技术培训并征得招标方代表同意的基础上，投标人代表可以自行更换技术服务人员并承担相关费用。

投标人应提供系统的使用和维护的培训和质保期内的技术服务和一个大修周期内技术支持。

投标方投标时，应清楚地规定保证期，在保证期内招标方发出通知10天内投标方应提供维修服务，免费调整或更换不合格产品，以便保证正常建设工期。

投标方应通知招标方派技术检查人员到生产厂家监造，包括传输的制造到测试的全过程，并向其提供食、宿、交通服务、有关技术文件、图纸及试验报告等，以便保证监造人员有效地工作。这些监造人员的费用应在投标时单独报价。监造人员的工作期限及人数在签订合同时决定。

技术服务的内容包括：

- 技术培训；

- 设计联络；

- 工程服务：现场安装技术服务，产品生产厂家人员现场督导、培训等；

- 现场调试，现场验收试验；

- 试运行期间的服务；

- 质量保证期内的服务；

- 技术规格书内规定的其他服务。

- 投标方应满足下述技术服务要求：

（1）质量保证期内的技术服务

系统集成工程的质量保证期为业主签署系统终验证书之日起2年。质量保证期内投标方应提供原厂或有铁路开通经验和业绩、并经业主审查批准的人员提供服务，至少免费提供以下服务：

1）远程支持服务

远程支持服务是指向用户提供关于通信设备日常操作维护的咨询和非紧急情况下的故障处理。服务热线提供7×24小时服务。远程支持服务内容为：一般系统咨询、产品咨询、硬件咨询、软件咨询、数据咨询、获取资料等。

2）现场支持服务

现场支持是指用户通过电话或传真等方式寻求技术支持和帮助，根据故障等级确定进行现场支持，派遣经验丰富的工程师赴现场提供现场支持服务，现场处理故障，通过部件的维修或更换等措施将系统在最短时间内修复。属投标方责任的，其费用由投标方承担。发生一级故障产品的质量保证期应从故障处理后重新算起。

根据不同故障级别，现场支持服务要求如下：

| 级别 | 具体现象 | 到达现场时间 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 重大的系统故障：现有的系统停机，或对用户的业务运作有严重影响 | 路局所在地小于2小时、其他城市小于6小时 | 迅速及时到达故障现场处理故障，并提供故障处理报告。 |
| 二级故障 | 严重的系统故障：现有主要设备的性能严重下降,对最终用户的业务运作产生重要影响。 | 12小时 | 迅速到达故障现场处理故障，并提供故障处理报告。 |
| 三级故障 | 设备的主要板件的性能受损或故障,但业务运作正常。 | 24小时 | 工程师可以确定故障原因的，协调找出损坏的板子并替换掉，使设备正常运行。此事件将被记录在案。除了通过电话交换信息外，还可以通过更为先进的通讯手段进行远端数据采集、远端诊断。若仍不能解决，将会派出资深工程师奔赴现场。 |
| 四级故障 | 除以上三级故障以外的其他问题。 | 36小时 | 工程师首先确定问题原因，并进行处理，使设备正常运行。此事件将被记录在案。 |

3）大修周期内技术支持

| 序号 | 服务项目 | 服务标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咨询和电话支持服务7×24小时 | 支持 |  |
| 2 | 远程技术支持服务 | 支持 | 电话及网络技术支持 |

4）现场值守服务：根据不同通信子系统要求，在本工程铁路投入运营一周采取7×24小时的现场值守工作，派遣工程师在铁路方的设备网管机房进行现场值守服务，工作内容包括：网管巡视、产品状态巡视、告警监控处理、故障处理，帮助铁路方维护人员提高维护水平，解答铁路方维护人员提出的技术问题等。

5）资料服务：铁路用户可以通过产品厂商的技术支持网站或者通过发放的纸面文档、电子邮件、磁盘、光盘等形式，获得投标方的有关产品知识、设备运行、维护经验和技巧等方面的资料。资料服务包括以下服务内容：网上资料服务和资料索取服务等。

6）故障件维修服务：投标方对用户在使用过程中出现的故障进行修复以保证设备持续可用的服务。

7）备件同步升级服务：主系统产品升级后，投标方应提供备件的同步升级服务，使备件与在用系统设备相一致。

8）产品巡检及健康检查服务：每年一次对系统产品进行巡检服务，并提出健康检查项目，经用户认可后执行健康检查，检查结束提交健康检查报告。

10）第三方产品技术支持服务

投标方统一受理系统中的第三方设备的技术支持，包括第三方设备的技术咨询、故障处理、备件升级等。

11）配合运用质量分析服务

根据铁路通信系统网络性能、运用质量标准的要求，配合维护单位进行分析，并提出优化建议。

投标方应列出各阶段技术服务详细内容（服务内容、工作地点、人员数量及资质等）、与维护单位间详细的工作界面及责任划分等，并按下述格式，在各系统设备报价时一并报出技术服务单价和总价，本价格应列入投标报价进行评估。

| 序号 | 服务项目 | 单项价格元/年 | 合计价格 | 计算标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程支持服务 |  |  |  |
| 2 | 咨询和电话支持服务7×24小时 |  |  |  |
| 3 | 现场支持服务 |  |  |  |
| 4 | 现场值守服务 |  |  |  |
| 5 | 重大事件技术支持服务 |  |  |  |
| 6 | 版本升级服务 |  |  |  |
| 7 | 资料服务 |  |  |  |
| 8 | 故障件维修服务 |  |  |  |
| 9 | 备件同步升级服务 |  |  |  |
| 10 | 设备巡检及健康检查服务 |  |  |  |
| 11 | 第三方设备技术支持服务 |  |  |  |
| 12 | 配合运用质量分析服务 |  |  |  |
| 13 | 紧急故障恢复服务 |  |  |  |
| 14 | 软件补丁服务 |  |  |  |
| 15 | 备件紧急支持服务 |  |  |  |
| 16 | 备件销售服务 |  |  |  |
| 17 | 备件同步升级服务 |  |  |  |
| 18 | 运维交流会服务 |  |  |  |
| 19 | 维保执行月报服务 |  |  |  |
| 20 | 其它服务 |  |  |  |

投标方应对其在中国的技术服务、技术支持方面的情况作出说明。

（2）质量保证期满后的技术服务

质量保证期满后8年内，投标方应有能力提供质量保证期内的所有服务，投标方应按不高于质量保证期内的技术服务单价（元/年）向招标方提供设备正常运用所需的技术服务和技术支持。

在设备生命周期内，投标方应负责免费对由于系统设备自身原因造成的设备缺陷进行产品更换或升级。

8.2工程设计联络会议

8.2.1各次设计联络主要内容

在设计联络会开始前5周，招标人和投标人应商定会议议程及需要解决的问题，在设计联络会开始前20天，招标方将召集投标方准备设计联络会所需资料、文件和图纸，投标方准备内容包括但不限于：

（1）设备技术规格；

（2）系统及子系统构成方案、优化方案建议；

（3）系统设备详细配置；

（4）控制进度计划及供货计划、供货设备材料数量及交货时间安排计划；

（5）各类人机界面操作及功能显示；

（6）试验工作及安排；

（7）室内外设备布置、动车组内外设备布置、调度所室内设备布置；

（8）与其它相关系统接口；

（9）与其它线路联络线、各种段所机构接口；

（10）与外供电源系统接口；

（11）与其它配套设备的接口；

（12）工程设计所需要的设备技术资料。

（13）施工单位要求的文件。

招标方有对设计联络会讨论问题的决定权和澄清问题的解释权。

8.2.2时间和地点

设计联络会具体时间、地点根据工程设计需要确定。

8.2.3参加人员

根据招标方需要，投标方应选派具有丰富的产品和工程经验的技术工程师参加设计联络会。

8.2.4费用

设计联络会由招标方负责组织实施。

投标方应提供设计联络会办公条件；投标方还应提供业主、设计、监理及招标方参加人员等自其所在地来往交通、旅行、当地交通、食宿、保险和日常开支费用。

8.3技术培训

8.3.1培训目的

为技术管理人员、运营维护人员提供良好的技术培训，使其能胜任系统的维修、产品故障处理及熟练掌握系统的操作运用。

8.3.2培训对象

技术管理人员、运营维护人员。

8.3.3培训计划

投标方应按通信的技术要求交付一份培训计划，技术服务和技术培训每天完成的主要工作、工作进度、发生的问题或事故以及解决方法应以工作日志的形式进行记录，并由招标方和投标方签字，工作日志一式两份，双方各执一份而且培训计划还应包括以下部分：

投标方应具备培训能力，包括但不限于培训人员的资格和经验。

课程的细节，包括持续时间，受训人员最多人数，受训人与培训人员的比率，要求的或可利用的设施以及参加课程培训的前提条件。

建议的额外培训或选择性方案措施，以便可以达到招标方的培训目标。

应将培训计划交给招标方人员确认，培训计划的实施时间框架应能保证所有指定的业主和招标方的职员在任何电力供电子系统设备的送电运行日期之前能受到完整而全面的培训。

投标方应在距工程正式商业运行日前1个月以上完成运行和维护人员的培训，以及在实质性完成工程之前1个月完成对培训师和工程人员的培训，投标方应向招标方人员交付一份详细的培训计划用于确认，该计划可能在以后会被招标方工程师修改。

投标方在工程开通启用的至少六个月前，交付培训采用的手册。

培训主要分为：

操作维护培训：在正常和紧急情况下如何维护系统产品，同时培训系统中各种产品的维护知识和技术。

系统及管理培训：系统技术、系统管理方面的培训。

投标方应在报价文件中提供详细的培训计划建议书，该计划建议书应包括培训的地点、课程安排、各科目课时、教员和模拟设施。

投标方应在各项培训开始前至少30天向招标方提供学员所需数量的教材。

8.3.4培训内容

为达到培训目的，投标方的培训计划建议书其培训内容应包括但不局限于本条款中所列的内容。

（1）系统

根据培训手册建立对有关产品的总体概念；

了解、掌握产品的基本概念、组成、原理、特性、功能；

了解、掌握产品的配置、防雷、接地；

了解、掌握产品与其它相关系统的接口；

了解、掌握产品网络管理措施。

系统产品框架、组成、名称；

系统产品各单元的功能原理图、输入输出信号及相关技术参数；

系统产品的自检周期、自检时间及自检内容、自检过程；

产品故障报警信息的详细说明，包括具体的含义，可能的故障源以及相应的修复措施；

按照功能，详细描述各产品单元在该项功能实现中所起的作用。

（2）维护

各部件维护标准、技术参数；

维护基本操作及相关注意事项；

提供标准的系统维护工具；

提供可供参考的维护模式及维护周期；

各单元产品的更换。

在正常及紧急供电条件下对维护和运行程序的安全要求；

在维护期间采用的专用装置，工具和设备的使用。

8.3.5培训方法

对业主人员的培训应尽可能多提供试验课时，但只限于利用可用设备进行。若培训现场无设备可用，则应安排去制造厂家实习。

投标方应为一定数量的操作和维护人员安排在投标方实际系统上进行培训，对于关键的维修和维护人员，应在产品的制造厂商进行培训，投标方应对此培训给予特别关注。

为了解运用中的实际产品操作维护过程，将安排考察一些产品用户。

8.3.6培训语言

培训语言应为中文。

8.3.7工厂培训

工厂培训应在投标方产品供货方总部所在地和/或其产品制造工厂所在地进行。

8.3.8现场培训

操作和维修人员的现场培训应在系统调试之前进行，培训应在诸如招标方预配中心、漏缆架设现场等处对运营人员的维护操作进行培训，应包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。

现场培训设施由投标方负责，包括专用仪器仪表、房屋、教室、家具、投影仪等。

投标方应给出现场培训的具体建议，并在规格书中详细确认。

8.3.9测验和考试

为使培训人员达到培训计划要求，所有培训人员都应接受测验和考试，并且在培训结束时通过考试确定他们可否称职地完成将被赋予的任务和工作。

投标方应准备并提交1份测验和考试计划，以及详细材料，包括范围、功能和方法，供招标方参考。

投标方应负责测验和考试的所有安排和费用。

对合格地完成培训内容的学员应颁发证书。

8.3.10教员资质

培训目的主要是培养能熟练操作和维修产品的操作人员和维修人员，使他们获得必要的知识和技巧，并能熟练地使用这些知识和技巧操作和维修系统。在工程完工后，能够在商业运营中安全有效地操作维护产品；对全部工程提供安全、称职、有效的操作、修理和检查。因此，投标方应安排具有一定理论水平、丰富实践经验、一定教学经验的人员投入培训教学，并在报价文件中提供教员的有关资质。

8.3.11培训费用

投标方承担的培训费用应包含如下几项：

学员的交通费用；学员的食宿、保险等费用；培训中使用的工具、仪表和仿真器的费用，以及书本费用；教员的费用。

- 质量保证期

业主签署系统终验证书之日起的两年为质量保证期，期间投标方要保修除消耗品以外的所有所供设备。在质量保证期内，如果系统发生故障，投标方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换有缺陷的设备。

在质量保证期内，备件作为应急的设备使用，投标方须及时维护更换损坏设备，使招标方的备件库在质量保证期内是充足和完备的。在质量保证期结束后，产品寿命期内投标方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件修改等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，售后服务的费用由双方通过商务协商解决，其中备品备件的费用应不高于此次合同价格。

投标方应对设备的升级发展做出说明。

1）投标方应在技术建议书的技术服务支持和保修中提交一个质量保证管理计划供招标方确认，该计划是为了对在质量保证期内由投标方提供的系统进行修复、更换和实施任何补救工作。投标方应该：

a 以及时、负责的态度，尽力完成所有必要工作；

b 未经招标方确认，不要进行任何补救工作；

c 在质量保证管理计划中，详细说明任何拟进行的工作的方法和时限；

d 按月更新质量保证管理计划，显示工作进展和完成的时间；

e 在质量保证期里完成工作时不影响铁路运营的功能要求。

f 不合格通知：

- 投标方若发现并希望对系统不符合质量要求之处进行整改和修复，则应立即将其修复申请报告提交招标方，指出不合格之处和采取的修复方法。

- 如果招标方未对投标方按“上款”规定所提交的报告发出不合格通知，则投标方应立即查询此事，在接到通知14天内，提交招标方确认其整改措施和采取这些措施的理由。

2）系统应不受设计、材料、零部件和工艺方面缺陷的影响，并且满足合同中规定的功能。

3）在质量保证期内，投标方应派遣资深技术人员在本项目现场追踪所提供系统的运行性能。需要时，应执行修改，以保证在正常维护条件下完成规定的服务。投标方应说明保证期内的保证措施、人员配备情况、备品备件情况、人员服务地点等。技术人员应满足以下要求：

- 质量保证期内的技术服务人员必须是投标方技术人员，非第三方人员，且应提供相应证明文件。

- 熟悉GSM-R业务和性能特点，并熟悉GSM和GSM-R相关标准。

4）在质量保证期内，如果投标方收到招标方通知后30天内未能开始进行修改、替换或修理损坏的材料、部件和工艺，则招标方可自行选择修改、替换或修理损坏的材料、部件和工艺。由招标方完成的、投标方保修项下的损坏之修改、替换和修理应列入投标方的费用。

5）在质量保证期内，系统出现故障时，应由投标方派出技能良好的人员在7.1节规定的时间内及时到现场进行售后服务工作。

6）在质量保证期内，投标方必须对其提供的设备执行以下规定：

- 参与业主或招标方进行的网络故障分析和定位；

- 保证故障清查和排除；

- 保证更换出现异常而不符合本技术要求或设计文件要求的部件；

- 如果发现的异常问题反复出现或其后果影响到安全，则应要求进行调查研究。研究的结果可以导致小或大的整改以使其符合要求；

- 提供用于丰富数据库的资料，以便随时了解系统的状态。

7）如果发现的故障原因属于下述情况，投标方应替换相同功能的全部零部件，且费用由投标方负担∶

- 材料质量问题；

- 零部件设计和生产中出现的严重缺陷；

- 对某些零部件（最小可更换单元）的更换和修理超过同类产品在同类型号零部件中的更换率（5%）。

8）质量保证期内的义务包括对有缺陷零部件进行调查研究、拆卸、更换和重新安装。

9）这一合同义务还延伸到投标方人员出差费用、包装和运输费用以及进行修复和更换所需的工具费用。

10）如果故障清查的原因为软件故障时，投标方应进行软件更换。

11）质量保证期内，如果发生系统运行故障并导致全线或部分停运，投标方需赔偿招标方因停运给业主造成的损失。停运的赔偿额，按故障运营前1周的日均运营收入为基础进行计算。

12）投标方应提供设备的质量保证期。

- 技术文件

10.1基本要求

在调试开始前，投标方向招标方提供暂行的操作维修手册，上述操作维修手册的详细程度，能满足招标方操作、维修、拆卸、重新组装、调整和修复合同设备和各系统集成工程的需要。在招标方收到足够详细的最终的操作、维修手册和招标方要求的其他手册前，不应认为系统集成工程已经按规定的验收要求竣工。

投标方应能在合同生效后根据工程需要提供6套（或双方商定的数量）与工程设计及运营维护管理有关的技术资料(印刷版和CD光盘版)。在产品交货时，投标方应提供20份（或双方商定的数量）完整的相应的技术资料。在工程开通交付前，投标方应提供20份（或双方商定的数量）完整的相应的技术资料。

投标方所提供的技术资料，其内容必须与所提供的产品相一致。投标方如需对产品修改而导致的任何修改，应提供20份（或双方商定的数量）更正的印刷文件，其内容应包括：

- 产品可能受到的影响；

- 修改内容；

- 修改理由；

- 对产品的改进建议。

10.2技术资料的内容

投标方提供的技术资料包括但不限于主要的设备性能、技术参数、商标、目录号、施工特点、相关的外观图纸/图片、原理图和安装图，技术资料要求用中文书写，并使用国际通用的图型和符号。技术资料的清单应有简洁明了的名称和编号。

投标方应提供工程设计及运营维护管理所需的全套技术资料，同时还包括招标方认为必要的其他技术文件。

合同生效后应提供技术资料包括但不限于：

- 系统概述；

- 产品技术手册（外观尺寸、功能、性能、主要技术参数、组网应用及其它技术规格、商标、目录号、施工特点、相关的外观图纸/图片、原理图和安装图）；

- 工程设计的技术资料和图纸 （相关的外观图纸/图片、原理图、机架面板图等）；

- 产品的安装及操作维护手册（安装、操作、维护、故障排除等）；

- 工厂测试及现场测试方法、步骤及测试表格；

- 监控接口及通信协议。

产品到货应提供技术资料包括但不限于：

- 每件产品的合格证；

- 装箱清单（包括电子版和纸质版）；

- 到货设备配置清单。

系统开通交付前应提供技术资料包括但不限于：

- 产品合格证；

- 系统概述；

- 产品技术手册（外观尺寸、功能、性能、主要技术参数、组网应用及其它技术规格、商标、目录号、施工特点、相关的外观图纸/图片、原理图和安装图）；

- 工程的竣工技术资料和图纸 （各项调试试验测试结果记录及统计表、业务端口配置表、时隙分配表、机架面板图、系统图、网管截图等相关资料）；

- 产品的安装及操作维护手册（安装、操作、维护、故障排除等）；

- 产品备件清单；

- 产品缺陷处理记录；

- 已完成工程量清单；

- 系统联调联试分析报告；

- 故障考核记录；

- 设备、材料更换记录表，剩余设备、材料点验清单记录表；

- 退换

投标方应给出退换的方案（各阶段、各种可能情况下的处理办法及费用等）。

- 运输及储存

1）合同设备和零部件应用坚固包装并采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保证货物能够经受多次搬运、装卸以及空运、远洋和内陆的长途运输。

2）对于箱内和捆内的散装部件，均应系加标签并注明合同号、进口合同设备和进口零部件名称、部件名称以及该部件在装配图上的位号和零件号。对于零部件和专用工具，除注明上述内容外，尚需注明“零部件”或“专用工具”字样。

3）应在每个包装箱的邻接四个侧面上用不褪色的油漆以明显易见的中文字样标明以下内容：合同号、目的地、收货人、合同设备和进口零部件名称及项号、箱号/捆号、毛重/净重、尺寸等。

4）根据合同设备和零部件在装卸、运输上的不同要求，应在包装箱上显著地标明“轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及其它运输中通用的标记。对于含有易燃易爆物品、腐蚀物品或放射性物质等危险品的设备，应在包装箱上标明危险品标志。对于重量为二吨或超过二吨的合同设备，还应在包装箱上标明重量、重心和挂钩位置。

5）在合同设备和零部件的每件包装中都应附有装箱单副本一式两份。

- 其他

1）投标方可提出对于保证不同厂家设备互联互通可靠性等方面的建议。

2）投标方可对今后网络系统的升级有何承诺做出说明，包括技术的兼容性等。

3）其他投标方认为有必要说明或阐述的内容。

# 第七章 投标文件格式

（建设项目名称）              （物资类别/名称）招标

投  标  文  件

招标编号：

包 件 号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 目    录

1.投标函

2.法定代表人身份证明

3.授权委托书（适用于委托代理人签字的）

4.联合体协议书（适用于代理商投标的）

5.投标保证金

6.资格证明资料

7.投标报价资料

8.投标人资格声明

9.生产组织供应能力分析表

10.组织供应、运输、售后服务方案

11.投标物资技术规格书

12.拟投入本项目的主要生产设备、检验设备表

13.投标物资运达施工现场后的保护措施和要求

14.其他材料

## 1．投标函

致：              （招标人）

我方已经仔细研究了              （招标编号）              （物资类别/名称）    （包件号）招标文件的全部内容，同意招标人在招标文件中对投标人的约束，愿意以人民币（小写）           元整（大写              元整）的投标总价，按合同约定提供本包件的物资及服务。

如果我方的投标被接受，我方保证在合同约定的供货期内供货，并确保所提供物资的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足招标文件的要求，并严格执行招标文件中的各项条款，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方投标文件中提出的各项承诺。

我方同意投标文件在投标人须知规定的投标有效期内保持有效，对我方具有约束力，并可随时接受中标。

我方保证，投标文件的所有内容及提供给招标人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权否决我方的投标，同时，我方将承担相应的法律责任。

在正式合同准备签订或执行之前，本投标函、招标人的书面通知及中标通知书将构成约束我们双方的合同。我方理解招标人不一定接受最低价或收到的任何投标文件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

年    月    日

## 2．法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：              性别：              年龄：              职务：

系              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                 （盖单位章）

年    月    日

## 3．授权委托书

本人         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （建设项目名称）              （招标编号）              （物资类别/名称）    （包件号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证件复印件

投标人名称：                               （盖单位章）

法定代表人：                                   （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年    月    日

## 4．联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                （联合体名称）联合体，共同参加              （建设项目名称）              （招标编号）              （物资类别/名称）    （包件号）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.               （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

……

年    月    日

## 5．投标保证金

投标保函

（招标人名称）：

鉴于              （投标人名称）（以下简称“投标人”）于    年    月    日参加             （建设项目名称）             （招标编号）              （物资类别/名称）    （包件号）的投标，              （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）         元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

投标保证金

（银行汇款凭证复印件）

## 6．资格证明资料

### 6.1 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  | 投标人类型（勾选） | □制造商 □代理商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址（或电子邮箱） |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

说明：本表后应附申请人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证等材料的复印件。

### 6.2 许可和认证

许可和认证基本情况表

| 序号 | 认证（许可）名称 | 编号 | 发证单位 | 有效期 | 认证（许可）范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：本表后应附招标文件中要求的许可、认证证书等证明材料的复印件。

### 6.3 生产能力证明

主要生产设备表

| 序号 | 主要生产设备/生产线 | 型号 | 单位 | 数量 | 日平均生产能力 | 生产的产品名称 | 生产产品的规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要检测设备表

| 序号 | 检测设备（设施） | 型号 | 单位 | 数量 | 被检测产品 | 被检测产品规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

说明：电子版投标文件应附主要生产、检验设备的实物照片。

### 6.4 近年财务状况表

应附每年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和所有者权益（或股东权益）变动表以及附注的复印件。

### 6.5 质量保证能力证明

应附ISO9000系列质量管理体系认证证书、产品质量检验报告、安全运行证明（如要求）等材料的复印件。

### 6.6 近年完成的同类物资供货业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 交货起始日期 |  |
| 交货截止日期 |  |
| 合同履行情况描述 |  |
| 备注 |  |

说明：1.每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号；

2.应按投标人资格条件要求提供相关证明资料；

3.当投标人为制造商且同类供货项目是通过代理商签约并实施的，需注明代理商名称、地址、联系人及电话；

4.新型物资应按招标文件要求提供技术合格的证明文件。

### 6.7 履约信用证明

应附同类物资买方或使用单位出具的履约情况证明。

### 6.8 正在实施和新承接的同类物资合同情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 交货起始日期 |  |
| 交货截止日期 |  |
| 合同履行情况描述 |  |
| 备注 |  |

说明：1.每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号；

2.应附中标通知书或合同协议书复印件（须能够体现合同数量及交货期等）；

3.当投标人为制造商且同类供货项目是通过代理商签约并实施的，需注明代理商名称、地址、联系人及电话；

4.新型物资应按招标文件要求提供技术合格的证明文件。

### 6.9 近年发生的诉讼、仲裁及贪污贿赂情况

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人在2016年8月~2018年8月（递交投标文件之日起前2年内）发生的合同诉讼及仲裁历史，并指出每一案件的年份、采购人名称、诉讼缘由、争议事项、争议金额、胜诉或败诉。 |  |
| 投标人及投标人法定代表人在2017年8月~2018年8月（递交投标文件之日起前 1 年内）中发生的由中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询的贪污贿赂的犯罪记录。 |  |

说明：应说明相关情况，并附中国裁判文书网的查询截图。

### 6.10 其他材料

附招标文件要求的其他资格证明材料。

## 7．投标报价资料

### 7.1 投标物资报价表（适用于到站总价报价，不含安装）

投标人名称：                                               招标编号：                                                  包件号：

| 物资 序号 | 项目 编号 | 项目 简称 | 物资 名称 | 规格 型号 | 标准或 图号 | 计量 单位 | 需求 数量 | 出厂 单价（元） | 运杂费单价（元） | 到站 单价（元） | 合价（元） | 发站 | 交货地点 | 运距（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5=1×4 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：    年    月    日

说明：1.单价取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入；

2.合价取整数，小数点后第一位四舍五入。

### 7.2 物资描述表

投标人名称：                                               招标编号：                                                  包件号：

| 物资 序号 | 项目编号 | 项目 简称 | 物资 名称 | 规格型号 | 标准或 图号 | 计量 单位 | 数量 | 交货 地点 | 收货人 | 交货 状态 | 交货条件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：    年    月    日

### 7.3 物资报价成本分析表

投标人名称：                              招标编号：                       包件号：

物资名称：                                规格型号：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 | 备注/来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 二 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械加工费小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备折旧费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备维护费 |  |  |  |  |  |
| 四 | 水电费小计 |  |  |  |  |  |
| 生产成本合计 |  |  |  |  |  |
| 五 | 管理费小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 销售费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 财务费 |  |  |  |  |  |
| 成本合计 |  |  |  |  |  |
| 六 | 利税小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 税收 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税后利润 |  |  |  |  |  |
| 出厂单价 |  |  |  |  |  |
| 七 | 运杂费小计 | 公里 |  |  |  | 注明运输方式 |
| 到站单价 |  |  |  |  |  |

说明：

1.按物资规格型号做成本分析表。表中各大项目内容及顺序固定不变，细目不限于上述内容，可根据实际需要增减。

2.每种类别的投标物资需分析不少于3个主要规格型号的单价（规格型号不足3个的情况除外）。

3.标明运输方式（火车、汽车等）和运输里程。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：    年    月    日

## 8．投标人资格声明

### 8.1 制造商资格声明（适用于制造商投标的）

- 名称及概况：

  - 制造商名称：

  - 总部地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

  - 成立和/或注册日期：

  - 实收资本：

  - 近期资产负债表（到     年     月     日止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期负债：

    - 流动负债：

    - 净值：

  - 法定代表人姓名：

- （1）制造投标物资的设施及有关情况：

| 工厂名称及地址 | 主要设施名称 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

| 主要零部件名称 | 制造商名称和地址 |
| --- | --- |

- 本制造商生产投标物资的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

- 近3年该物资主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

  - 出口销售

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

  - 国内销售

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

- 近3年的营业额

| 年度 | 国内 | 国外 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 易损件供应商的名称和地址：

| 易损件名称 | 供应商名称和地址 |
| --- | --- |

- 最近3年直接或通过贸易公司提供的投标物资：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

- 开立基本帐户银行的名称和地址：

- 其他情况：（组织机构、技术力量等）

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称（公章）

法定代表人签字

签字日期

传真

电话

电子函件

### 8.2 代理商的资格声明（适用于代理商投标的）

- 名称及概况：

  - 代理商名称：

  - 总部地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

  - 成立和/或注册日期：

  - 实收资本：

  - 近期资产负债表（到     年     月     日止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期负债：

    - 流动负债：

    - 净值：

  - 法定代表人姓名：

- 近3年营业额：

| 年度 | 国内 | 国外 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 近3年该物资主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

  - 出口销售

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

  - 国内销售

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

- 同意为投标人制造物资的制造商名称、地址（附制造商资格声明）

- 由其他制造商提供和制造的物资部件，如有的话：

| 部件名称 | 制造商名称和地址 |
| --- | --- |

- 近3年提供的投标物资，如有的话：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

- 开立基本帐户银行的名称和地址：

- 其他情况：组织机构、技术力量等

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

代理商名称（公章）

法定代表人签字

签字日期

传真

电话

电子函件

### 8.3 制造商出具的授权函（适用于代理商投标的）

（招标编号）

（包 件 号）

致：               （招标人名称）

我们              （制造商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                          （制造商地址）。兹指定和委派按                 （国家名称）法律成立的，主要营业地点设在                    （代理商地址）的              （代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）授权物资类别/名称及规格型号：                      。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予                 （代理商名称）全权办理和履行我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认                （代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于    年    月    日签署本文件，                  （代理商名称）于    年    月    日接受此件，以此为证。

代理商名称（公章）                        制造商名称（公章）

签字人职务和部门                          签字人职务和部门

签字人姓名                                签字人姓名

法定代表人或其委托代理人签字              法定代表人或其委托代理人签字

## 9．生产组织供应能力分析表

|  |  | 投标物资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 最大月生产能力 |  |  |
| 二 | 已签合同月供应数量 |  |  |
| 三 | 剩余月生产能力 |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

## 10．组织供应、运输、售后服务方案

要求根据本项目所处的地理位置、环境、气候、交通和工期等情况，编制切实可行的方案，尤其是应急供应方案，要根据项目实际情况，列明详实可行的应急预案，包含但不限于备选生产商的选择、应急物资调剂等方案。

## 11．投标物资技术规格书

## 12．拟投入本项目的主要生产设备、检验设备表

| 序号 | 设备、仪器名称 | 制造商 | 规格 型号 | 数量 | 状况 | 生产产品或部件 | 额定产能或生产参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 检验设备 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人可以将制造设备及检验设备分别列表。

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

## 13．投标物资运达施工现场后的保护措施和要求

## 14．其他材料

### 14.1关于评标价评定和合同价确定方式承诺书

致：（招标人名称）

我方完全接受评标委员会根据招标文件第三章《评标办法》3.3.3款的规定，修正和评定评标价。

若我方中标，我方承诺：（1）如果修正后的投标价低于开标时的唱标价，以修正后的报价与招标人签订合同；（2）如果修正后的投标报价高于开标时的唱标价，以唱标价与招标人签订合同。

### 14.2承诺书

我方承诺：若我方中标后，将根据招标文件有关条款的要求，同意招标人在施工现场按随机取样进行型式检验；若型式检验不合格须进行复检，复检费用由我方负责；如复检不合格按退货处理，由此引起的其他责任按相关规定处理。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

年    月     日