安顺学院改扩建工程二期建设项目

电线电缆采购

招

标

文

件

招标单位：中建二局第三建筑工程有限公司

联 系 人： 邓   勇   电话：18334060436

年 月 日

目   录

第一部分  投标须知

1、工程概况

2、投标人合格条件

3、投标费用

4、招标方式

5、招标范围

6、投标报价

7、供货及质量要求

8、工程款支付的方式

9、投标须知

10、投标文件的形式和签署

11、开标及评标

12、对中标单位的要求

13、应补充的条款

14、招标单位对投标方的中标与否不做任何解释

15、投标报价表

第一部分  投标须知

一、工程概况

l、工程名称(全称)：安顺学院改扩建工程二期建设项目

2、工程建设地点：安顺市开发区学院路25号安顺学院校园内西侧

3、招标单位：中建二局第三建筑工程有限公司

4、建筑面积：安顺市开发区学院路25号安顺学院校园内西侧

5、结构形式：框架、剪力墙结构

二、投标人合格条件

本次招标面向已经通过资格预审的投标单位。投标单位所提交的资格文件中应包括下列资料：有关在确立投标单位法律地位的原始文件（或副本），包括营业执照、资质等级证书。

三、投标费用

投标单位应承担其投标文件准备与递交所涉及的所有费用。

四、招标方式

本分包工程采取公开招标的方式。

# 五、招标范围

安顺学院改扩建工程二期建设项目所需电线电缆采购。

# 六、报价的要求

1、投标人自行组织报价，本次报价采用综合单价形式计取，投标人根据采购人所需黄电线电缆自行报价，所报综合单价包括材料采购费、包装费、装车费、运输费、卸车费、管理费、利润、税金及风险等所有费用，综合单价不随实际采购数量的变化而变化，中标人不得就实际采购数量与暂定工程量之间的差异向招标人提出索赔。

- 供应商必须按照政府有关规定办理相关备案、注册等手续，费用全部包含在合同价格内。并承担因未及时办理以上手续而带来的所有后果。

- 供应商自行踏勘现场,做出合理报价,中标后单价不因任何原因而调整。

- 计量方法：以实际运送至施工现场的平方计算

# 七、供货及质量要求

7.1本工程电线电缆开始供应时间暂定在 年 月 日，具体开工日期以招标人通知为准。中标人不得就招标人通知与约定的暂定日期不符为由向招标人提出索赔。

7.2交货地点及方式

约定的交货地点为安顺学院改扩建工程二期建设项目施工现场招标人指定位置。

7.3送货时间、规格、数量由招标人于送货前7天书面（包括传真、电子邮件的方式）通知中标人。中标人应严格按合同约定及招标人要求的时间交货，以保证招标人现场工程进度的需要，若发生供货不及时，第一次招标人将给予警告，二次以上（含二次）招标人有权终止本合同，给招标人造成损失的，中标人要承担全部赔偿责任。

7.4以产品实际运送到合同指定地点的时间为中标人的交货时间，并以此来确定是否逾期交货。

7.5中标人在材料到货的同时，必须提供相关证明文件，否则招标人不予验收；由中标人自行将货物运走并承担由此给招标人造成所有损失。

7.6经招标人检验通过后发现材料的规格、质量等级与要求不符的情况，中标人仍应承担招标人重新采购供货的经济支出及因此而造成的招标人及工程损失，并负责赔偿。

7.7电线电缆质量要求：

技术要求：GB/T 2951.1	电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 1 部分：通用试验方法

GB/T 2952.1	电缆外护层 第 1 部分：总则

GB/T 2952.2	电缆外护层 第 2 部分：金属套电缆外护层

GB/T 2952.3	电缆外护层 第 3 部分：非金属套电缆通用外护层

GB/T 3048.8	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验

GB/T 3956	电缆的导体

GB/T 6995.3	电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志

GB/T 12706.1		额定电压 1kV（Um=1.2kV）～35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV

（Um=3.6kV）电缆

GB/T 18380.3	电缆在火焰条件下的燃烧试验 第 3 部分：成束电线或电缆的燃烧试验方法

GB/T 19216.21 2003	在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第 21 部分：试验步骤和要求 额定电压 0.6/1.0 kV 及以下电缆

GB/T 19666	阻燃和耐火电线电缆通则

GB 50217	电力工程电缆设计规范

GB 50054	低压配电设计规范

JB/T 8137	电线电缆交货盘

GA 306.1	阻燃及耐火电缆	塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第 1

部分：阻燃电缆

GA 306.2	阻燃及耐火电缆	塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第 2

部分：耐火电缆

1.2使用条件

1.2.1正常使用条件

1.2.1.1周围空气温度

最 高 气 温 ： +40℃

最热月平均气温：+35℃

年平均气温： +25℃

最低气温：	-25℃

最大日温差：	30K

日照强度：	0.1W/cm2 （风速 0.5m/s）

1.2.1.2海拔高度：	≤ 1000m

最大风速：	35m/s

环境相对湿度（在 25℃时） 日平均值：	95%

月平均值：	90%

地震烈度：	Ⅷ 度

污秽等级：	d 级

覆冰厚度：	10mm

系统条件要求

本技术规范所规定的设备， 应适用于下列电力系统：

1）系统额定频率： 50Hz

2）系统标称电压： 0.22/0.38kV

1.3特殊使用条件

（略）

1.4技术要求

1.4.1基本参数

1.4.1.1电缆导体的长期最高额定温度

聚氯乙烯（PVC）绝缘电力电缆的线芯长期允许工作温度 70℃，交联聚乙烯（XLPE） 电缆的线芯允许工作温度 90℃。

1.4.1.2短路时（最长持续时间不超过 5S）电缆导体的最高温度

聚氯乙烯（PVC）绝缘力电缆短路热稳定允许温度 300 mm2 及以下截面为 160℃，300 mm2 以上截面为 140℃。交联聚乙烯（XLPE）电缆的短路热稳定允许温度 250℃。

1.4.1.3导体标称截面

通常有 1.5，2.5，4，6，10，16，25，35，50，70，95，120，150，185，240，300， 400mm2

1.4.2设计和结构要求

1.4.2.1导体

(1)低压电缆的导体应符合 GB/T 3956-2008 中第 7 章节第一种实心导体、第二种绞合导体的要求（见附录 A、B）。

（2）导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂。

（3）内衬层与填充

本小节内容对有护套单芯电缆不适用。

（1）内衬层可以挤包或绕包；除五芯以上电缆外，圆形绝缘线芯电缆只有在绝缘线芯间的间隙被密实填充时，才可采用绕包内衬层。

（2）用于内衬层和填充物的材料应适合电缆的运行温度并和电缆绝缘材料相容。

（3）挤包内衬层厚度

挤包内衬层的近似厚度应符合下表规定：

表 5.1	挤包内衬层厚度（mm）

| 缆芯假设直径ｄ/mm | 挤包内衬层厚度近似值/mm |
| --- | --- |
| d≤25 | 1.0 |
| 25＜d≤35 | 1.2 |
| 35＜d≤45 | 1.4 |
| 45＜d≤60 | 1.6 |
| 60＜d≤80 | 1.8 |
| d＞80 | 2.0 |

（4）绕包内衬层厚度

缆芯假设直径为≤40mm，绕包内衬层的近似厚度取 0.4mm；如＞40mm 时，则取 0.6mm。

1.4.3绝缘

（1）聚氯乙稀电力电缆绝缘层应为挤包制成，交联聚乙烯电力电缆绝缘层应为添加交联剂后挤包交联而成。

（2）绝缘标称厚度应符合 GB/T 12706.1-2008、GB/T 12527-2008 及表 5.2、表 5.3 的规定。

（3）绝缘表面应光滑，色泽均匀；绝缘层的横断面上应无目力可见的气泡和沙眼等缺陷， 禁止使用重新（二次）处理过的绝缘材料。

（4）绝缘材料在正常使用温度范围内，应具有足够的机械强度和弹性。

1.4.4铠装

铠装类型可为：扁金属丝铠装、圆金属丝铠装、双金属带铠装。

扁金属丝铠装或圆金属丝铠装材料应为镀锌钢丝、铜丝或镀锡铜丝；金属带为涂漆钢  带、镀锌钢带。

铠装对内衬层的要求。

芯电缆需要铠装时，铠装应包覆在内衬层上，并应符合 GB/T 12706.1-2008 中第 7.1

章节要求。

1.4.5外护套

（1）所有低压电缆（不含架空绝缘电缆）应有外护套。外护套通常为黑色，材料应与规定的电缆运行温度相适应。外护套应经受 GB/T 3048.10-2007 规定的火花试验。

（2）应有良好的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能。白蚁严重危害地区选用的挤塑电缆，应  选用较高硬度的外护层，也可在普通外护层上挤包较高硬度的薄外护层，其材质可采用尼龙   或特种聚烯烃共聚物等，也可采用金属套或钢带铠装。当有阻燃、耐火要求时，应符合 5.3 和 5.4 要求。

（3）厚度

无铠装的电缆和外护套不直接包覆在铠装上的电缆，其单芯电缆护套的标称厚度应不小于 1.4mm，多芯电缆护套的标称厚度应不小于 1.8mm。

护套直接包覆在铠装上的电缆，其单芯电缆护套的标称厚度应不小于 1.8mm。

（4）电缆标志

电缆的表面应有连续、清晰的制造厂名、型号规格、电压、制造年份和计米长度标志。  标志可以印刷，也可以凹模压印在电缆上，标志始末端距离不应超过 1m。

（5）电缆盘

电缆盘应用铁木结构电缆盘，并应能承受所有在运输、现场搬运或在任何气象条件下户外至少储存 3 年期间可能遭受的外力作用。

电缆盘应承受在安装或处理电缆时可能遭受的外作用力不会损伤电缆及盘本身，电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。

（6）阻燃要求

阻燃分级标志

按照 GB/T 18380.3 分为 A 类、B 类、C 类。

# 八、工程款支付的方式

8.1本工程无预付款。

8.2过程付款方式：双方按月办理结算，当累积结算额达到20万后从下月开始支付工程款，每月办完结算手续后25天内招标人按本月结算价款的70%支付给中标人，工程完工后6个月内，招标人向中标人支付剩余尾款。

# 九、投标须知

1、投标书的格式投标单位可自行拟定，但内容需包括

（1）营业执照；安全生产许可证；税务登记证；法人代表证明书或法人委托书；经办人身份证；组织机构代码证；资质证书；保修承诺书；不是法人代表的要提供授权委托书原件等，以上资料均加盖单位公章。

（2）投标报价。

（3）对工期、质量、安全、文明施工、接受招标单位管理的承诺。

（4）按本招标文件规定提交的其它所有的资料（拟派管理人员）。

2、编制的报价书必须进行密封。

3、投标书要加盖单位公章和法人代表印章。

4、投标书内容齐全、字迹清楚。

5、投标书按期送达招标方。

# 十、投标文件的形式和签署

1、投标人应准备投标文件正本副本各一份。

2、投标文件应打印，并由投标人正式授权的一个人或几个人签署。授权书应以书面委托的方式出具，并附在投标文件中。投标文件如有增加或修正的各项，都应由被授权人签字。

十一、开标及评标

1、开标时间及地点

定于  年 月  日 上午 时前将投标书送达安顺学院改扩建工程二期建设项目经理部 。

2、招标单位自行开标，对开标情况投标单位无权知悉，招标单位会在开标后，对其是否中标给与通知，但不做出任何解释。

3、评标及定标

（1）定标原则：原则上合理低价中标，同时对要求支付工程款方式的承诺及质量、安全、文明施工等承诺和材料节约措施及奖惩办法亦作为评标的重要依据。

（2）定标时间：开标后当日内确定中标人，并通知所有参加投标的单位。定标后招标单位在10个工作日内完成与中标单位签订分包合同。

# 十二、对中标单位的要求

1、中标单位不得再转包本工程。

2、未经招标单位同意，中标方不得将承包的任何部分再行分包。

3、中标方应在现场派驻管理人员，保证本合同的履行。

4、中标方必须遵守招标方的现场管理规定，安全文明施工要求，保护好周围建筑和设施。不得损坏场内运输道路及现场其他设施，如有损坏按价赔偿，并承担相应修复费用及责任。中标方必须加强管理，施工中如发生事故（包括人身伤亡事故）由中标方自负，招标方概不负责。

5、中标方进入施工现场，必须按当地政府、市建委、劳动局、公安局、等部门规定办理允许施工的各类手续若未办理而造成的各种处罚（含业主及总包方的处罚）均由中标单位承担。

6、中标方要防止或减轻噪声对临近建筑物的污染和危害。

7、本招标文件和中标方的投标书将作为与中标方签订合同的依据并需要投标方在投标书中对招标文件的内容做出响应。

# 十三、应补充的条款

1、本招标文件和中标单位的投标书将作为与中标方签订合同的依据并需要投标方在投标书中对招标文件的内容做出响应。

2、各投标单位在投标书中要有关于工期、质量、安全、文明、环保及要求支付工程款方式的承诺，未注明罚则者，视为没有承诺。

3、投标书一式两份，无论中标与否，均不退还。

4、投标文件有效期：15天。

十四、招标单位对投标方的中标与否不做任何解释

十五、投标报价表

工程名称：安顺学院改扩建工程二期建设项目

电线电缆招标清单

| 序号 | 物资名称 | 牌号商标 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税合价 | 增值税税率 | 增值税税额 | 价税合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆 |  | ZR-YJV-4*185+1*95 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电线电缆 |  | ZR-YJV22-4*240 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电线电缆 |  | ZR-YJV22-4*185 | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电线电缆 |  | ZR-YJV22-4*120 | 米 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电线电缆 |  | ZR-YJV22-4*70 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电线电缆 |  | ZR-YJY22-4*16 | 米 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电线电缆 |  | NH-YJV22-4*16 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电线电缆 |  | NH-YJV22-4*10 | 米 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电线电缆 |  | NH-YJV22-3*35+1*16 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电线电缆 |  | ZR-YJV-3*95+2*50 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电线电缆 |  | ZR-YJV-3*50+2*25 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电线电缆 |  | ZR-YJV-3*25+2*16 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电线电缆 |  | ZR-YJV-4*240+1*120 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电线电缆 |  | ZR-YJV-4*35+1*16 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电线电缆 |  | ZR-YJV-4*25+1*16 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 电线电缆 |  | ZR-YJV-5*16 | 米 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 电线电缆 |  | ZR-YJV-5*10 | 米 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 电线电缆 |  | ZR-YJV-5*6 | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 电线电缆 |  | BBTRZ-5*4 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 电线电缆 |  | BBTRZ-5*6 | 米 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 电线电缆 |  | BBTRZ-5*10 | 米 | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 电线电缆 |  | BBTRZ-5*16 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 电线电缆 |  | BBTRZ-4*185+1*95 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 电线电缆 |  | BBTRZ-4*95+1*50 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 电线电缆 |  | BBTRZ-4*70+1*35 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 电线电缆 |  | BBTRZ-4*50+1*25 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 电线电缆 |  | BBTRZ-4*35+1*16 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 电线电缆 |  | BBTRZ-3*70+2*35 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY22-4*120 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 电线电缆 |  | NH-YJV-4*70 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 电线电缆 |  | NH-YJV-4*95 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-4*185+1*95 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-4*150+1*70 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-4*120+1*70 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-4*95+1*50 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-4*185 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-4*150 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-4*95 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-4*70 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-3*240+1*120 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-3*120+1*70 | 米 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-3*95+1*50 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-3*95+2*50 | 米 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-3*35+2*16 | 米 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-3*70+2*35 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-3*70+1*35 | 米 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-4*70+1*35 | 米 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-4*50+1*25 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-4*35+1*16 | 米 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-4*25+1*16 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-4*16+1*10 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-5*16 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-5*10 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-5*6 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 电线电缆 |  | WDZA-YJY-5*4 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 电线电缆 |  | WDZAN-YJY-4*10 | 米 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 电线电缆 |  | WDZAN-YJY-4*6 | 米 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 电线电缆 |  | WDZAN-YJY-3*6 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 电线电缆 |  | WDZB-YJY-3*35+2*16 | 米 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 电线电缆 |  | WDZB-YJY-3*25+2*16 | 米 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 电线电缆 |  | WDZB-YJY-3*35+1*16 | 米 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 电线电缆 |  | WDZB-YJY-3*25+1*16 | 米 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 电线电缆 |  | WDZB-YJY-3*6 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 电线电缆 |  | WDZB-YJY-5*16 | 米 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 电线电缆 |  | WDZB-YJY-5*10 | 米 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 电线电缆 |  | WDZB-YJY-5*4 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 电线电缆 |  | WDZB-YJY-5*6 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 电线电缆 |  | WDZB-YJY-4*10 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 电线电缆 |  | WDZB-YJY-4*6 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 电线电缆 |  | WDZB-YJY-4*4 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 电线电缆 |  | WDZB-YJY-4*2.5 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 电线电缆 |  | WDZB-YJY-4*6 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 电线电缆 |  | WDZBN-YJY-4*16 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 电线电缆 |  | WDZBN-YJY-4*10 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 电线电缆 |  | WDZBN-YJY-4*6 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 电线电缆 |  | WDZBN-YJY-4*4 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 电线电缆 |  | NH-YJV-4*10 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 电线电缆 |  | NH-YJV-4*4 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 电线电缆 |  | NH-YJV-3*35+1*16 | 米 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 电线电缆 |  | WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 200000 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 电线电缆 |  | WDZB-BYJ-4 | 米 | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 电线电缆 |  | WDZB-BYJ-6 | 米 | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 电线电缆 |  | WDZB-BYJ-10 | 米 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 电线电缆 |  | WDZBN-BYJ-1.5 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 电线电缆 |  | WDZBN-BYJ-2.5 | 米 | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 电线电缆 |  | WDZBN-BYJ-4 | 米 | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 电线电缆 |  | WDZA-BYJ-2.5 | 米 | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 电线电缆 |  | WDZA-BYJ-4 | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 电线电缆 |  | WDZA-BYJ-6 | 米 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 电线电缆 |  | WDZAN-BYJ-2.5 | 米 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 电线电缆 |  | WDZAN-BYJ-4 | 米 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 电线电缆 |  | NH-BV-2.5 | 米 | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 电线电缆 |  | ZR-BV-2.5 | 米 | 300000 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 电线电缆 |  | ZR-BV-4 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 电线电缆 |  | ZR-BV-6 | 米 | 100000 |  |  |  |  |  |  |

注：1.1综合单价包括：电线电缆材料费、包装费、运输费、装车费、卸车费、保险费、管理费、利润、税金、各种风险（包含但不限于涨价风险）等所有费用，结算时不另计取其他费用。

1.2 以上数量为暂定，以实际收货为准。结算价格=合同单价×甲方实际签收的合格产品数量。

投标单位：（公章）

投标单位法定代表人：

日    期：