# 电力电缆质量管理办法

第一条 电缆生产商应按要求提供国内权威部门出具的供货产品的型式试验报告，型式试验应至少包括以下内容：

1、低压阻燃电缆、低压阻燃耐火电缆

1.1电气型式试验包括：

环境温度下的绝缘电阻测量、正常运行时导体最高温度下绝缘电阻测量、4h电压试验等。

第二条 电缆出厂前应进行出厂试验，应至少包括以下内容：

1、低压阻燃电缆、低压阻燃耐火电缆

导体电阻测量、电压试验等。

第三条 电缆进场时应进行进场试验，应至少包括以下内容：

1、查验合格证

合格证内容填写应齐全、完整。

- 外观检查

包装完好，电缆端头应密封良好，标识应齐全。抽检的电缆绝缘层应完整无损，厚度均匀。电缆无压扁、扭曲，铠装不应松卷。电缆外护层应有明显标识和制造厂标。

- 检测绝缘性能

电缆的绝缘性能应符合产品技术标准或产品技术文件规定。

- 检查标称截面积和电阻值

电缆的标称截面积应符合设计要求，其导体电阻值应符合现行国家标准《电缆的导体》GB/T 3956的有关规定。

第四条 对于进场的电缆应进行见证取样送检，送检试验应至少包括以下内容：

1低压阻燃电缆、低压阻燃耐火电缆

绝缘厚度、绝缘抗张强度、护套抗张强度、导体直流电阻、绝缘电阻、不延燃试验、屏蔽（屏蔽电缆）等。

备注：抽样试验是由供应商按规定的频度，在供货电缆上截取的部分进行的试验，送到有相应资质的第三方检验检测机构进行，以检验电缆是否符合规定要求。