矿用通信电缆技术规格书

编制单位（盖章）：调度室       编制日期：

1. 项目简介及使用地点

煤矿井下各采掘工作面等监控和通信设备安装地点。

# 2. 货物名称及供货范围

矿用通信电缆。

# 3.主要部件（或设备）配置要求

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 预计年需求量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用通信电缆 | MHYV 1×6×7/0.52 | 米 | 500 |

4.设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

矿用安全产品标志证书、出厂检验报告及合格证。

5.货物使用环境

（1）气压：86-110kpa；

（2）有粉尘及瓦斯环境；

（3）温度：-20℃—+40℃；

（4）湿度：不超过96%。

6.货物适用标准

GB/T 2951-2008《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》

GB/T 3048-2007《电线电缆电性能试验方法》

GB/T 3953-2009《电工圆铜线》

GB/T 3956-2008《电缆的导体》

GB/T 6995-2008《电线电缆识别标志》

JB/T 8137-1999《电线电缆交货盘》

MT 818.14-1999《矿用控制电缆执行标准》

MT 386-2011《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》

7.技术参数

# (1)电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻换算到+20℃时不低于3000MΩ•km。

# (2)电缆成缆后外面挤包蓝色阻燃聚氯乙烯护套。

# (3)电缆导电线芯：采用软圆铜线，其性能符合 GB/T3953-2009。

# (4)电缆绝缘：采用低密度聚乙烯电缆料。

# (5)电缆线芯识别：绝缘采用6个颜色分色识别。

# (6)电缆成缆：按右向绞合成缆。

# (7)电缆护套：采用蓝色阻燃聚氯乙烯电缆料，其性能符合GB/T8815的规定。

# (8)电缆的阻燃性能满足MT/T386-2011标准中单根垂直燃烧试验规定。

# (9)缆芯采用星型绞合，的绞合节距不大于200mm。

# (10)电缆导电线芯不得有断线、对间连电、混线现象。

# (11)电缆导体直流电阻不大于12.1Ω/km。

# (12)耐交流电压性能：电缆绝缘线芯间及绝缘线芯与屏蔽间应能经受历时 5min、1.5kv交流电压的试验，不允许有击穿和闪络现象。

# (13)电缆任意对线组的工作电容应不大于0.10μF/km,电缆1km长度上电感应不大于800uH,电缆500m长度上远端串音衰减不小于70db。

# 8.质量及验收要求

验收时，按照标准对供货量的30%进行随机抽检。抽检发现质量问题，本批次全部退货。

# 9.安装、调试要求

无

# 10.服务及质保要求

（1）如需现场服务，出卖方接到通知起3日内到现场处理。

（2）出卖方产品质保期自投用起保质期为壹年，保质期内免费维护。

# 11.运输及包装要求

由出卖方负责送货至指定地点（包装物不回收），现场验收交货。

# 12.出卖方须提供技术资料要求

矿用安全产品标志证书、出厂检验报告及合格证。

科室审核人（签字）：                编制人（签字）：

分管矿领导(审批)：