藏木水电站至山南集控中心

新建ADSS光缆询价文件

采购编号：

| 采购人 | ： | 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司藏木水电厂 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： |  |
| 日 期 | ： | 2020年4月30日 |

目 录

第一章 采购公告	3

1. 采购条件	4

2. 项目概况与采购范围	4

3. 供应商资格要求	5

4. 采购文件的获取	6

5. 响应文件的递交	6

6. 发布公告的媒介	6

7. 联系方式	6

第二章 供应商须知及前附表	7

供应商须知前附表	8

1. 适用范围	8

2. 定义	9

3. 询价费用	9

4. 现场踏勘	9

5. 采购文件的构成	9

6. 采购文件的澄清、修改、补充	10

7. 编制基本要求	10

8. 语言和计量单位	10

9. 报价	11

10. 报价货币	11

11. 响应保证金	11

12. 采购有效期	12

13. 响应文件递交截止时间及地点	12

14. 响应文件的修改和撤销	12

15. 询价小组	12

16. 开启响应文件	13

17. 评审方法	13

18. 确定成交供应商	13

19. 采购结果公告	13

20. 成交通知	13

21. 签订合同	13

22. 其他需要补充的内容	13

第三章 评审办法	14

一、总则	15

二、评审方法	15

三、评审程序	15

四、推荐成交供应商	16

第四章 合同条款及格式	17

一、 定义	18

二、合同文件及解释顺序	18

三、语言文字和适用法律、标准规范	19

四、采购范围及施工时间安排	19

五、发包人的权利与义务	20

六、承包人的权利与义务	21

七、合同价款支付	22

八、税务	23

九、技术资料管理	23

十、环境保护	23

十一、安全事故的处理	24

十二、违约	24

十三、违约的处理	25

十四、约定违约金	25

十五、安装、调试、试验、试运行和验收试验	25

十六、质量保证	28

十七、索赔	29

十八、合同争议与解决	30

十九、履约担保	30

二十、价格调整	30

二十一、不可抗力	30

二十二、转让和分包	30

二十三、设计联络会	30

二十四、其它	31

第五章 采购需求	32

一、设备采购清单及说明	33

二、标准和规程	34

三、承包人的技术文件	34

四、一般技术要求	35

五、专用技术条款	37

第六章 响应文件格式	40

一、授权委托书	43

二、报价部分	44

三、商务部分	45

四、技术部分	46

第一章 采购公告

藏木水电站至山南集控中心新建ADSS光缆采购公告

采购编号：

## 1. 采购条件

本项目藏木水电站至山南集控中心新建ADSS光缆采购人为华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司藏木水电厂，资金来源为自筹资金，该项目已具备采购条件，现对藏木水电站至山南集控中心新建ADSS光缆进行合格供应商公开询价。

## 2. 项目概况与采购范围

2.1 项目概况：

项目名称：藏木水电站至山南集控中心新建ADSS光缆

工程范围：在雅鲁藏布江左岸新建藏木水电站至山南集控中心的藏营Ⅲ回ADSS光缆，包括光缆铺设和架设、光纤熔接及调试、试验等。具体报价范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中的相应规定为准。

供货时间：2020年7月1日前。

供货地点：西藏自治区山南市加查县华能藏木营地藏木水电厂。

工程开工时间：2020年7月1日。

工程完工时间：2020年8月31日前。

工程施工地点：西藏自治区山南市加查县华能藏木水电站和华能山南集控中心。

2.2 采购及工程范围：

| 项目编号 | 项目名称 | 项目要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADSS光缆 | DL/T 788-2016 全介质自承式光缆，ADSS-AT-48B1，跨距100m，详见第五章“专用技术条款” | km | 10（预计） |
| 2 | ADSS光缆金具及附件 | DL/T 767-2013 全介质自承式光缆(ADSS)用预绞式金具技术条件和试验方法，电缆沟内布线桥架，过桥保护及固定附件，埋管用钢管等，详见第五章“专用技术条款” | 套 | 1（预计） |
| 3 | 水泥电杆 | 10m | 根 | 25（预计） |
| 4 | 附件 | 尾纤、接续盒（户外铠装）、光纤配线架（法兰盘接口为SC）、光缆走向标示牌、光缆警示标示牌等 | 项 | 1 |
| 5 | 设备安装调试费 | 现场设备安装及调试指导 | 项 | 1 |
| 6 | 安全文明措施费 | 现场施工的安全文明措施 | 项 | 1 |
| 7 | 其他 |  | 项 | 1 |

注：报价包含以下费用：

（1）运输费用：发货至西藏山南地区华能藏木业主营地藏木水电厂.

（2）相应金额的增值税专用发票。

## 3. 供应商资格要求

3.1 通用条件：

供应商须为集团公司级、采购人所属的二级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。

（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。

3.2 专项条件：

3.2.1 资质要求：

（1）在中华人民共和国工商部门登记注册的、具有独立法人资格的设备供应商或中间商；

（2）具有承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质或输变电工程专业三级以上资质；

（3）具有增值税一般纳税人资格；

（4）财务状况良好，具有足够的流动资金来承担本项目的实施；

（5）项目涉及到的技术条件，不因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引发法律或经济纠纷；

（6）报价人无违法、违纪、违约的不良记录和失信记录；

（7）报价人应具有良好的商业信誉。

3.2.2 业绩要求：近三年内有类似工程业绩，并提供业绩合同复印件。

3.2.3 是否允许联合体：         否          。

3.2.4 是否接受代理商：         是          。

3.2.5 应具备的其他要求：        无         。

## 4. 采购文件的获取

4.1 有意向的供应商可从 2020 年 05月 28日 10 时起至 2020 年 06 月04 日 10 时止（北京时间，下同），登陆电子商务平台进行报名。

4.2 采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：   0   元。

## 5. 响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台，完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。

5.3 响应文件的递交截止时间： 2020 年 06 月 04日 10 时 00 分；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。

## 6. 发布公告的媒介

本次采购公告在电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。

## 7. 联系方式

| 采 购 人： | 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司藏木水电厂 | 采购代理： | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 西藏山南市加查县华能藏木营地藏木水电厂 | 地 址： | / |
| 邮 编： | 856417 | 邮 编： | / |
| 电 话： | 0893-7329095 | 电 话： | / |
| 电子邮箱： | fuls@hntibet.com | 电子邮箱： | / |
| 联 系 人： | 傅先生 | 联 系 人： | / |

2020 年 05 月 01日

第二章 供应商须知及前附表

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人及联系方式 | 详见第一章采购公告/采购邀请函 |
| 4.1 | 踏勘现场 | (不组织 □组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 6.1 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商需在2020年_06 月 04_日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。 |
| 9.6 | 最高限价 | (无 □有，最高限价： / |
| 9.7 | 采购代理服务费 | (无 □有，服务费收取标准： / |
| 10 | 报价货币 | (人民币 □其他： / |
| 11.1 | 响应保证金 | (无 □有，按照以下方式： / 响应保证金的金额： / 响应保证金的形式： / 响应保证金的递交截止时间为：__/__年 / 月 / 日 / 时之前 开户银行及账号如下： 账户名称： / 开户银行： / 账 号： / |
| 12.1 | 采购有效期 | 自响应文件递交截止时间起 120 个日历日 |
| 13 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：_2020_年 06 月 04 日 10 时 00 分 |
| 16.1 | 开启响应文件的开始时间及地点 | 开启响应文件开始时间：_2020_年 06 月 04 日 10 时 00 分 |
| 16.2 | 谈判时间及地点 | / |
| 21.3 | 履约担保 | (不提供 □提供，履约担保金额： / 履约担保形式： / |
| 22 | 其他需要补充的内容 | 投标人按要求上传响应文件至华能电子商务平台后，须将纸质版响应文件密封完好并邮寄（EMS）给采购人。地址：西藏山南市加查县华能藏木业主营地藏木水电厂，联系人：傅先生，联系电话：17713579734。 |

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

## 1. 适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告/邀请函中所述项目。

## 2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 成交人：指最终被授予合同的供应商。

## 3. 询价费用

供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4. 现场踏勘

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章	 采购公告/采购邀请函

第二章	 供应商须知及前附表

第三章	 评审办法

第四章	 合同草案

第五章	 采购需求

第六章	 响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

## 6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长询价文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

## 7. 编制基本要求

7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

## 8. 语言和计量单位

8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

## 9. 报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

## 10. 报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

## 11. 响应保证金

11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

## 12. 采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

## 13. 响应文件递交截止时间及地点

13.1供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

## 14. 响应文件的修改和撤销

14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

## 15. 询价小组

15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

## 16. 开启响应文件

16.1 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

16.2 供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。

## 17. 评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

## 18. 确定成交供应商

采购人按询价小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。

## 19. 采购结果公告

采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告。

## 20. 成交通知

20.1 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

## 21. 签订合同

21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

## 22. 其他需要补充的内容

第三章 评审办法

## 一、总则

1.评审依据

1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；

1.2采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

## 二、评审方法

本项目采用经评审的最低价法。

## 三、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 供应商资格条件不满足采购文件要求；

1.2 供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；

1.3 响应文件附有采购人不能接受的条件；

1.4 供应商报价超出最高限价（如有）；

1.5 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2. 详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。

2.3 报价评审，询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。

3. 评审报告

3.1 在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

3.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。

## 四、推荐成交供应商

询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。

第四章 合同条款及格式

## 一、 定义

下列术语在合同中使用时具有如下含义：

（1）买方：是指华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司藏木水电厂或其法人的继任方和受让方或其代理人，其为西藏自治区雅鲁藏布江藏木水电站的业主和本合同项下合同设备最终的用户。

（2）卖方：是指按本合同规定提供设备、安装、调试及相关技术资料的供应商或法人的继任方和受让方或其代理人。

（3）合同：是指买方和卖方(下称“合同双方”)之间经双方签字的书面协议，包括所有组 成合同的文件、附件和其他经双方授权代表签字并指明的其他书面文件。

（4）合同总价：是指卖方按照合同全面而正确地履行合同规定的义务、承担合同规定的 责任，买方应支付给卖方的合同金额。

（5）合同货物：是指卖方按照合同规定的义务应当提供的相关货物及设备安装。

（6）技术文件：是指卖方按照合同规定的义务应当提供的与合同货物的制造、试验、检测、维护保养相关的所有的数据、各种正式的文字资料、电子文件及其载体。

（7）服务：是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，包括但不限于运输、代办保险等，合同质量保证期内和质量保证期结束后的售后服务以及其他的伴随服务。

（8）天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日 开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

（9）周、月、年和日期：是指公历的周、月、年和日期。

（10）工地：是指合同设备安装和运行的西藏自治区雅鲁藏布江藏木水电站所在地。

（11）适用性：所有各条款的标题只是为了查阅，不具有解释或理解本合同的意义。

## 二、合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书（包括补充协议等）；

（2）廉政协议书；

（3）安全生产协议书；

（4）谈判纪要；

（5）成交通知书

（6）采购补遗文件及澄清问题答复；

（7）合同条款；

（8）技术规范；

（9）经双方确认的投标报价表；

（10）采购文件其他部分（另册）；

（11）投标文件其他部分（另册）。

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方协商不成时，按本通用条款十七条关于争议的约定处理。

## 三、语言文字和适用法律、标准规范

3.1 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。 在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2 适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要特别说明的法律、行政法规，由双方在专 用合同条款中约定。

3.3 适用标准、规范本合同文件适用国家及有关部门正式颁布施行的标准、规范、规程，没有国家标准、规范但有行业标准、规范、规程的，约定适用行业标准、规范、规程；没有国家和行业标准、 规范、规程的，约定适用工程所在地的地方标准、规范、规程。

## 四、采购范围及施工时间安排

在雅鲁藏布江左岸新建藏木水电站至山南集控中心的藏营Ⅲ回ADSS光缆，包括光缆铺设和架设、光纤熔接及调试、试验等。具体内容见工程量清单。本项目包含方案设计、设备组装、工厂试验、包装、运输、保管、安装、调试、试验、现场试运行、验收及现场技术培训等工作。

供货时间：2020年7月1日前。

供货地点：西藏自治区山南市加查县华能藏木营地藏木水电厂。

工程开工时间：2020年7月1日。

工程完工时间：2020年8月31日前。

工程施工地点：西藏自治区山南市加查县华能藏木水电站和华能山南集控中心。

| 项目编号 | 项目名称 | 项目要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADSS光缆 | DL/T 788-2016 全介质自承式光缆，ADSS-AT-48B1，跨距100m，详见第五章“专用技术条款” | km | 10（预计） |
| 2 | ADSS光缆金具及附件 | DL/T 767-2013 全介质自承式光缆(ADSS)用预绞式金具技术条件和试验方法，电缆沟内布线桥架，过桥保护及固定附件，埋管用钢管等，详见第五章“专用技术条款” | 套 | 1（预计） |
| 3 | 水泥电杆 | 10m | 根 | 25（预计） |
| 4 | 附件 | 尾纤、接续盒（户外铠装）、光纤配线架（法兰盘接口为SC）、光缆走向标示牌、光缆警示标示牌等 | 项 | 1 |
| 5 | 设备安装调试费 | 现场设备安装及调试指导 | 项 | 1 |
| 6 | 安全文明措施费 | 现场施工的安全文明措施 | 项 | 1 |
| 7 | 其他 |  | 项 | 1 |

## 五、发包人的权利与义务

5.1 成立负责项目日常组织、协调的管理组织机构。

5.2 为承包方提供现场工作。

5.3 协助承包方解决食宿场所，各种费用由承包方自理。

5.4 向承包方提供工作图纸、设备技术说明书、原系统设备的运行数据等工程技术资料， 满足承包方工作需要。

5.5 组织审查承包方编制的技术方案措施。

5.6 发包人有协助承包人为工程施工办理相关手续的义务。

5.7 负责保管已到货但未安装的设备或材料，确保其不受损失或损坏。

5.8 发包人有权利对承包人提供的产品及材料进行审核，对于质量不合格或不符合使用要求的，发包人可以拒收。

5.9 发包人有权利对于承包人提供的产品及材料报价的合理性进行审核。

5.10 发包人按合同规定支付给承包方合同款。

5.11 工程施工产生的一切成果，包含专利、著作权及论文发表等知识产权，归发包人 所有。

5.12 在厂区内施工用水、用电由发包人免费提供，若在厂区外用水、用电则承包人自行解决。

## 六、承包人的权利与义务

6.1 承包人应根据发包人的要求及安排，熟悉本工程相关设备和设计文件等技术工作， 编制施工组织计划及技术方案等技术文件并报发包方审核。

6.2 承包人应按照约定完成承包工作范围内的全部工作。

6.3 承包人不可进行分包，承包人不得将合同规定的应履行的责任全部或部分进行转让。

6.4 承包人负责成立施工项目组，负责本合同规定的施工工作，项目部工作人员应具备从事相关工作的资质要求。

6.5 承包人项目部主要工作人员应相对稳定，未经发包方批准许可不得变动，未经发包人批准不得擅自离开现场，如有违约每人次1000元人民币（罚款总金额不超过合同金额5%）。

6.6 承包人必须遵守发包人有关管理制度和地方治安管理条例。

6.7 承包人应遵守施工现场管理要求，并服从相关管理部门的管理。

6.8 承包人负责和施工现场当地的政府相关管理部门联系，并按要求进行资料报送工作。

6.9 若需向地方有关部门交纳有关的费用，由承包人自行承担。

6.10 承包人负责施工工作的整个过程中确保现场承包人的施工人员安全，并为承包人 在发包人工地现场的施工人员购买人身意外伤害保险。承包人负责在工作时间和地点，根据 现场工作要求，采取相应的安全措施，并对工程进行保护或为公众提供安全和方便。如果由于承包人原因出现了人身事故或其它严重事故，所发生的费用与经济赔偿由承包人负责。

6.11 若因非发包人原因导致施工工作不能按工期完成时，承包人应采取必要措施，加 快进度以便按时完工。承包人对采取这些措施无权另外收取费用。

6.12 承包人对无法解决的现场设备问题应邀请设备生产厂家技术人员到现场进行检查及调试工作，所产生的费用包含在合同总价中。

6.13 承包人对所供货设备的质量负责，确保其所供货设备能够正常使用且满足买方的各项技术要求。

6.14 承包人在工作完成后，应尽快提交由各方签字确认的正式报告一式三份及电子文档。

6.15 合同结束后，承包人应及时提交施工报告并移交发包人提供的图纸等技术资料。

6.16 承包人对所提供的所有报告及相关技术资料的正确性、准确性和完整性负责，并接受监督。

6.17 在本合同实施期间，承包人要承担其分包或协作单位引起的涉及发包人的诉讼案件的所有责任，包括发包人为此聘请律师、应诉发生的的费用等。承包人引起的此类诉讼将纳入供应商的年度评价。

## 七、档案管理

卖方应该根据GB/T 11822-2008 《科学技术档案案卷构成的一般要求》、DA/T 28-2018 《建设项目档案管理规范》、DL/T 1396-2014《水电建设项目文件收集与档案整理规范》及《华能藏木水电厂建设项目档案整理细则》要求，在工程竣工90天之内完成档案移交制作。包括纸质版、影像及实物档案等。移交份数为一正两副。卖方移交的档案质量要符合华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司藏木水电厂要求及验收。档案制作过程中产生的费用均由卖方自行承担。对未按时移交制作档案的应该按照有关规定进行考核，一般按照违约进行处理。买方在合同履约过程中有义务积极配合卖方档案移交，不得拖延或者拒收合格的档案，如果造成卖方损失应该对卖方进行赔偿。卖方在合同履约期间要积极配合档案检查，如不配合检查造成买方损失的应该对买方进行赔偿（按照具体损失进行核算）。

## 八、合同价款支付

8.1 除合同另有规定外，本合同采用部分固定总价承包方式。合同总金额为（大写）_________________ （小写：            元）税率   %，其中ADSS光缆、ADSS光缆金具及附件、水泥电杆、附件设备及安装调试费共：（大写）_________________ （小写：            元）。

8.2 ADSS光缆、ADSS光缆金具及附件、水泥电杆、附件设备及安装调试费支付：按照实际使用据实结算且需取得甲方管理部门的认可。

8.2藏木水电站至山南集控中心新建ADSS光缆结算款：在合同设备安装完成且通过初步验收合格后，买方收到下列单据和资料，且经审核无误后60天内，根据双方签字确认的实际发生工程量据实结算，同时扣留当期结算金额的5%作为质量保证金。需提交的资料包括：

（1）相应合同价款支付申请，一份正本两份副本；

（2）买方和卖方共同签字的设备到货开箱记录；

（3）买方出具的该批合同设备初步验收证书，一份正本两份副本；

（4）相应结算金额的增值税专用发票；

（5）相应收款金额的财务专用收据一份；

（6）经乙方、甲方运维管理部门级合同管理部门签字确认的结算表及结算资金支付审批表；

（7）经买方档案室签字确认的资料移交清单。

8.3 质保金返还：本项目质保期为12个月（以最后一套设备初步验收后开始计算），在本项目质保期结束以后，由买方对本项目实施最终验收，验收合格后由卖方提出质保金返还申请，买方收到卖方提交的付款申请后根据买方内部流程进行价款的支付。需提供的资料包括：

（1）经双方签字确认的最终验收证书（一式三份）；

（2）经买方考核扣除相应款项后的返还申请；

（3）相应金额的收据；

（4）结算表单。

8.4 卖方应按合同支付条款规定及时开具相应金额发票时，统一按照合同总价开具增值税专用发票。卖方在开具发票后15个工作日内必须提交给买方，买方凭此发票到相关税务机关认证；卖方所提供的发票由于卖方的原因，未能得到认证的，买方有权拒收该发票，卖方须按买方要求重新开具合格的发票。

## 九、税务

承包人应承担纳税的义务，与履行本合同有关的税种和税额必须按国家有关规定，由承包人办理和交纳。

## 十、技术资料管理

对采购、安装、调试、试运行工作过程中的原始记录、凭据、图纸以及与发包人来往的 文件、文书、运行日志、记录等妥善予以管理，在安装完成且经初步验收后完整统一移交给发包人。包括发包人提供的全部技术文件和资料。

## 十一、环境保护

11.1 环境保护责任承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，并应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。

11.2 采取合理的措施保护环境承包人应在其编报的施工组织设计中，做好废弃物的处理措施。 承包人应按合同规定采取有效措施对开挖及时进行支护和做好排水措施，避免由于施工造成的水土流失。承包人在工作过程中应采取有效措施，注意保护饮用水源免受工资活动造成的污染。承包人应按本合同的规定，加强对噪声、粉尘、废气、废水的控制和治理，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度以及做好废水和废油的治理和排放。 承包人应保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定的地点堆放和处理。进入现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。

## 十二、安全事故的处理

承包人应认真执行《电力安全工作规程》和华能藏木水电厂相关安全管理规定，保证合 同项下的设备安全和现场工作的安全（包括人身安全），教育承包单位职工文明施工、安全 生产，并加强技术管理。由于管理不善，或因承包人的过失造成人身、设备（含施工设备）、 工程质量事故、工地失火等其它安全事故，其全部责任均由承包人负责，对电站所造成的一 切经济损失由承包人负责，发包人不承担任何责任及支付任何费用。

在合同签订时将附带签订《华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司安全生产协议书》，若因承包人原因发生安全事故，则发包人将按照该协议对承包人进行考核，考核款项 将直接在结算中进行扣除并不得返还。

因其他原因引起的安全事故以事故鉴定责任为准，并各自承担相关责任。

## 十三、违约

13.1 本合同因发包人或承包人责任，致使合同不能履行或不能完全履约，责任方应承担由此引起的违约责任，并向对方赔偿直接经济损失及承担有关民事责任。

13.2 买方违约

买方在合同规定的付款日期内，未向卖方支付合同规定的款项。则买方应按中国人民银行发布的商业银行同期银行贷款利率，向卖方支付拖延付款期间的资金占用利息。买方中途无故退货或无故拒收货，应向卖方赔付退货或拒收货总额的5%的违约金。

13.3 卖方违约

卖方未按合同规定的日期或买方同意的延期期限内，未能按照合同规定的交货地点完成供货。

推迟交货时间在一月内，每延期一周违约罚金为该批货款金额的2%；推迟交货超过一个月以上的时间，每延期一周违约罚金为该批货款金额的3%，一直到交货为止。推迟交货时间的计算，不足一周的天数按一周计算。卖方提供的货物达不到合同规定的质量要求，为保障工程顺利建设，由此发生的紧急补救措施费用、处理不合格材料和工程所发生的费用等相关损失由卖方承担。

## 十四、违约的处理

14.1 发包人与承包人未履行合同义务均属违约，应为对方承担因违约造成的一切损失。

14.2 若发包人未能按本合同规定付款或未履行本合同规定的其它义务和责任时均属违约，承包人有权按本合同规定向发包方提出索赔，违约赔偿的总金额不超过合同总价的15%。

## 十五、约定违约金

15.1 如果由于卖方的原因未能按合同交货进度规定的交货期限交货时，买方有权按不超过合同总价的15%向卖方收取违约金，卖方支付迟交货违约金并不解除卖方继续交货的义务。对于所有设备迟交3个月的，买方有权部分或全部终止合同，并由卖方承担由此产生的责任和费用。

15.2 如果由于卖方原因，技术文件未能按合同规定的时间提交，则每个图号或每种手册每拖期一天卖方应付给买方100元人民币的违约金。卖方支付迟交违约金并不解除其继续 交付技术文件的义务。

## 十六、安装、调试、试验、试运行和验收试验

16.1 卖方应根据技术文件及技术要求对合同设备进行现场组装、安装、试验、试运行和验收试验。卖方应对设备的安装、配合调试（含设备本体调试、调试指导）和验收试验的质量负责，使其符合技术规范和有关标准的要求。双方应通力合作，采取必要措施保证工程施工进度并使合同设备尽快投入商业运行。

16.2 除另有规定外，所有由卖方提供的合同设备应为完整和合格的设备、组件或部件。不需再在工地进行加工、制造和修整。

卖方不应将有缺陷的设备、组件、部件或材料等运到工地，如果在安装调试过程中发现由于卖方设备缺陷，包括设计、材质、制造工艺、质量、结构尺寸、误差等缺陷或错误，买方有充分的理由退货或要求卖方调换或要求卖方采取措施修理，由此引起的责任和费用由卖方承担。如果由于设计制造原因致使合同设备，包括组件和部件需要在工地进行加工、制作或修整时，所有费用应由卖方承担。

在合同执行过程中，对由卖方责任需要进行的检验、试验、再试验、修理或调换，在卖方提出请求时买方应安排好进行上述工作的有关设备，卖方应负担由此而引起的一切修理或调换的费用。

卖方委托买方施工人员进行加工或修理、调换设备的费用和/或由于卖方设计图纸错误或卖方技术指导人员错误，或合同设备缺陷处理等所造成的返工费用和施工工期损失，卖方应向买方支付损失费用，支付的损失费用最高不超过合同总价的3%。

16.3 在合同要求的设备安装完毕并成功地通过设备本体调试后，买卖双方代表将对安装工作进行检查和确认，签署安装工作完成证书一式三份，买方各执两份，卖方执一份。

16.4 在合同设备安装及调试完毕后，买方将根据卖方技术人员的指导及卖方提交的技术文件对该批设备进行系统调试、试验、试运行和初步验收。卖方应对设备的系统调试、试运行和初步验收的质量负责，使其符合合同技术规范和有关标准的要求。卖方应派代表参加上述系统调试和初步验收。双方应通力合作，采取必要措施使合同设备尽快投入商业运行。

16.5 系统调试是指合同设备在通过设备调试的基础上根据合同设备所在电力系统所提供的试验条件和有关调试规程的规定对合同设备进行检查、测试、调整、校正、加压、启动、临时运行及负载检测。

16.6 在每套设备的系统调试期间，买卖双方应选择适当时机进行初步验收。初步验收试验是指检测合同设备是否满足合同规定的所有技术性能及保证值。当下列条件全部满足时，初步验收试验即被认为是成功的：

（1）所有现场试验全部完成；

（2）所有合同规定的技术性能及保证值均能满足；

（3）合同设备按照技术规范连续试运行3天以后检查，设备正常；

（4）卖方向买方提交了以下技术资料和文件一式三份：

① 设计变更部分（如果有）的实际施工图和设计变更的证明文件；

② 制造厂（商）提供的产品说明书、运行维护手册、工厂试验记录、合格证书及安装图纸等技术资料；

③ 安装技术记录、器身检查记录等；

④ 现场调试试验记录和试验报告；

如果初步验收是成功的，双方代表应在 15 天内签署初步验收证书一式三份，买方各执两份，卖方执一份。

16.7 如果初步验收试验由于卖方提供的合同设备和/或试验设备的故障而中断，初步验收试验须重新进行。因卖方责任致使验收试验失败，则从验收试验开始至再次验收试验开始 之间的时间间隔应被视同为安装工期的延迟，卖方应按合同第十五款规定的计算方式向买方支付相应的约定违约金。

16.8 在进行第一次初步验收试验时，如果合同设备的一项或多项技术性能或保证值不能满足合同的要求，双方应共同分析其原因，分清责任方。

（1）如果责任在卖方，双方应根据具体情况确定第二次验收试验的日期。第二次验收试验必须在第一次验收试验不合格后2个月内完成。在例外情况下，可在双方同意的期限内完成。卖方应自费采取有效措施使合同设备在第二次验收试验时达到技术性能和保证值的要求，

并承担由此引起的一切费用，包括但不限于下列费用：

① 现场更换和修理的设备材料费；

② 卖方人员费用；

③ 直接参与修理和/或相关工作的买方人员费用；

④ 用于第二次验收试验的设备及仪器费用；

⑤ 用于第二次验收试验的材料费；

⑥ 运往安装现场及从工地运出的需要更换和修理的设备和材料的所有运费、保险费等。 如果在第二次验收试验中，由于卖方的责任使合同设备有一项或多项技术性能和/或保证值仍达不到合同规定的要求，买方有权按合同第十五条和第十八条进行处理。当偏差值处于买方可接受的范围内，买方有权按合同第十四条的规定要求卖方支付约定违约金。卖方向买方支付违约金15天以内双方应签署初步验收证书一式二份，双方各执一份。在这种情况下 该证书仅为支付目的而签发，卖方仍有责任使合同设备满足合同规定的技术性能和保证值的 要求。

（2）如果责任不在卖方，买卖双方应根据具体情况确定第二次验收试验的日期。第二次验收试验必须在第一次验收试验失败后2个月内完成。在例外情况下，可在买卖双方同意的期限内完成。买方应自费采取有效措施使合同设备在第二次验收试验时达到合同规定的试验 条件的要求，并承担上述（1）项中规定的由此引起的有关费用。如果在第二次初步验收中由于买方的责任有一项或多项技术性能和保证值仍达不到合同规定的要求，则合同设备将被买 方接受。买方、卖方、双方代表应签署初步验收证书一式二份，双方各执一份。在这种情况 下卖方仍有责任协助买方采取各种措施使设备满足合同规定的技术性能和保证值的要求。

16.9 第十七条规定的合同设备质量保证期将从签发初步验收证书之日起开始。

16.10 在第十七条规定的质量保证期结束后，买方将对合同设备作一次全面检查，如果按照合同规定认为是满意的，买方将为每批设备签发最终验收证书。最终验收证书不能解除卖方在合同设备中存在的可能引起系统故障的潜在缺陷应负的任何责任。

## 十七、质量保证

17.1 卖方应保证按照合同规定所提供的设备是全新的、完整的、技术水平是先进的、成熟的，并按指定的标准设计的，质量是优良的，设备的选型符合安全可靠，有效运行和易于维护的要求，并且在设备部件制造时对设计和材料作过最新的改进。卖方还应保证按合同 所提供的货物不存在由于设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷，或由于卖方的任何行为或不行为所造成的缺陷。

17.2 卖方应保证合同设备的数量、质量、工艺、设计、规范、型式及技术性能，完全 满足合同技术规范的要求。

17.3 除非另有规定，合同设备的质量保证期从最后一套设备签发初步验收证书后运行12个月，但若由于买方的原因影响了验收试验，则不迟于该合同设备最后一套设备签发初步验收证书后24个月。

17.4 在质量保证期内，如果由于维修、更换有缺陷或损坏的合同设备而造成藏木水电站溢流坝弧形闸门液压启闭机部分或全部停运，且卖方对此负有责任，则该批设备的质量保证期将延长，其延长时间等于停运时间。修复或更换后的合同设备的质量保证期为重新投入运行后12个月。

17.5 如果发现由于卖方责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合技术规范要求，或由于卖方技术文件错误，或由于卖方技术人员在安装、调试过程中的行为或不行为，或由于卖方技术人员在调试、试验、试运行和验收试验过程中错误指导而导致设备损坏，买方有权根据十八条向卖方提出索赔。

17.6 在质量保证期内，当买方以正式文件/传真书面通知卖方合同设备有缺陷或损坏，卖方应在收到买方正式书面通知的7天内予以正式书面回复处理方式，并在30天内对有缺 陷或损坏的合同设备进行维修、更换。若因卖方在规定时间内不行为而造成买方损失，买方有权向卖方收取约定违约金及根据第十八条向卖方提出索赔。

## 十八、索赔

18.1 如果合同设备在数量、质量、设计、规范、型式和技术性能等方面不符合合同规定，并且买方已在合同第18.5款规定的索赔有效期内提出索赔，则卖方应根据买方的要求按以下一种或几种方式处理该索赔：

（1）卖方用符合合同规定的规格、质量和性能的新部件、组件和/或设备更换有缺陷的 合同设备，或修复有缺陷的设备，并承担由此产生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储费、合同设备装卸费以及为保管和维护有缺陷合同设备所必需 的其他费用。同时卖方应对所更换的合同设备的质量给予相应于合同第十七条规定的质量保证期；

（2）按有缺陷合同设备的低劣、损坏程度及买方遭受损失的金额，由双方协商对合同设备进行降价处理；

（3）卖方用合同规定的货币向买方偿还与拒收合同设备价格相等的款额，并承担由此产生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储费、合同设备装

卸费、安装、拆卸费用以及为保管和维护拒收合同设备所必需的其他费用；在已支付的情况下，买方可从履约保函、质量保证金或合同付款中扣减相应款项。

18.2 更换和/或增补的合同设备交货至工地，卖方应承担将合同设备运至西藏自治区雅鲁藏布江藏木水电站工地买方指定地点和安装的一切风险及费用。

更换和/或增补合同设备的交货期限应不影响该合同设备的安装进度或正常运行，且不得迟于卖方责任得到证实后30天。卖方应将买方急需的合同设备空运至安装现场，费用自付。经卖方同意买方可自行修复较轻缺陷和/或有损坏的合同设备，费用由卖方支付。

18.3 由于卖方有缺陷的设计、制造工艺和材料使合同设备不能投入商业运行，买方有权获得赔偿。

18.4 卖方在接到买方的索赔通知两周内未作答复，则应理解为卖方已接受该索赔要求。

如果在接受买方的索赔要求后30天内，或在买方同意的更长的一段时间里，卖方未能按照上述买方要求的任一方式来处理索赔，则买方可从履约保函、质量保证金或合同付款中扣款。

18.5 买方对卖方的上述索赔在合同设备质量保证期满后30天之前提出有效。

## 十九、合同争议与解决

19.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应本着平等互利的原则友好协商解决问题。如协商不成，根据合同约定可提交有关上级主管部门调解；如再调解不成，可提请向西藏自治区拉萨地区仲裁委员会申请仲裁。

19.2 争议解决之前，本合同应继续执行。

## 二十、履约担保

无。

## 二十一、价格调整

在合同执行期间除因国家政策、法规规定的价格调整以外，不因其他原因进行合同单价调整，承包人应充分考虑相关价格调整因素。

## 二十二、不可抗力

22.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用合同条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

22.2 到不可抗力影响一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在15天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

22.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商 解决本合同的执行问题。

## 二十三、转让和分包

卖方未经买方事先的书面同意，不得将合同规定的应履行的责任全部或部分进行转让/分包。

## 二十四、设计联络会

无。

## 二十五、其它

25.1 本合同未尽事宜，双方协商解决，协商结果作为合同附件，经双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖单位公章或合同专用章后与本合同具有同等法律效力。

25.2 本合同的订立、效力、解释履行和争议、解除均受中国法律管辖。

25.3 本合同执行过程中，如与国家有关政策、法规相抵触，本合同应做相应的调整。

25.4 本合同终止前，发、承包人就合同终止后的有关问题协商妥善处理。

25.5 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖单位公章或合同专用章后生效，对双方均有法律约束力。

第五章 采购需求

## 一、设备采购清单及说明

藏木水电站至山南集控中心新建ADSS光缆项目，在雅鲁藏布江左岸新建藏木水电站至山南集控中心的藏营Ⅲ回ADSS光缆，包括光缆铺设和架设、光纤熔接及调试、试验等。具体内容见工程量清单。本项目包含方案设计、设备组装、工厂试验、包装、运输、保管、安装、调试、试验、现场试运行、验收及现场技术培训等工作。

供货时间：2020年6月15日前。

供货地点：西藏自治区山南市加查县华能藏木营地藏木水电厂。

工程开工时间：2020年6月15日前。

工程完工时间：2020年8月31日前。

工程施工地点：西藏自治区山南市加查县华能藏木水电站和华能山南集控中心。

藏木水电站至山南集控中心新建ADSS光缆工程范围如下表：

| 项目编号 | 项目名称 | 项目要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADSS光缆 | DL/T 788-2016 全介质自承式光缆，ADSS-AT-48B1，跨距100m，详见第五章“专用技术条款” | km | 10 （预计） | 单价承包，据实结算 |
| 2 | ADSS光缆金具及附件 | DL/T 767-2013 全介质自承式光缆(ADSS)用预绞式金具技术条件和试验方法，电缆沟内布线桥架，过桥保护及固定附件，埋管用钢管等，详见第五章“专用技术条款” | 套 | 1 | 单价承包，据实结算 |
| 3 | 水泥电杆 | 10m | 根 | 25 （预计） | 单价承包，据实结算 |
| 4 | 附件 | 尾纤、接续盒（户外铠装）、光纤配线架（法兰盘接口为SC）、光缆走向标示牌、光缆警示标识牌等 | 项 | 1 | 单价承包，据实结算 |
| 5 | 设备安装调试费 | 现场设备安装及调试指导 | 项 | 1 | 单价承包，据实结算 |
| 6 | 安全文明措施费 | 现场施工的安全文明措施 | 项 | 1 | 总价承包 |
| 7 | 其他 |  | 项 | 1 | 承包人自行考虑，总价承包 |

（1）本合同为部分固定总价承包，报价人根据供货范围自行对总报价进行细分报价。

（2）报价人所报价格应为完成本项目所有合同工作的总费用，包含设备采购费用、税费、运费、安装调试费、安全文明措施费等。

（3）提供相应金额的增值税专用发票。

## 二、标准和规程

本项目适用的标准、规范为国家、地方及行业现行的标准、规范，以及在合同实施期间国家、地方及行业对下列标准或规范的修改，以及新颁布的标准和规范。这些标准和规范包括（但不限于）。

| GB 2314 | 电力金具通用技术条件 |
| --- | --- |
| GB/T 2952 | 电缆外护层 |
| GB/T 6995.2 | 电线电缆识别标志方法 第2部分：标准颜色 |
| DL/T 788 | 全介质自承式光缆 |
| DL/T 767 | 全介质自承式光缆(ADSS)用预绞式金具技术条件和试验方法 |
| DL/T 1733 | 电力通信光缆安装技术要求 |
| DL/T 5344 | 电力光纤通信工程验收规范 |
| DL/T 5518 | 电力工程厂站内通信光缆设计规程 |
| ITU-T G.652 | 单模光纤和光缆的特性 |
| NB/T 35042 | 水力发电厂通信设计规范 |
| NB/T 35076 | 水力发电厂二次接线设计规范 |

当承包人执行高于上列规范和标准的行业或工厂标准时，应提供这些标准给发包人。在执行合同期间，若出版了与本合同设备有关的新标准，也应视为遵循的标准。

承包人在技术方案设计中应严格执行以上技术规范或通知，确保本系统功能满足要求。

## 三、承包人的技术文件

3.1 概述

承包人应向发包人提交下列图纸和资料供审查：合同规定提交的图纸、设备技术条件和设计说明书、设备安装使用说明、出厂检验报告、合格证、保修卡以及其他必需的图纸资料。应提供接线图纸纸质版、电子版。

3.2 说明书

3.2.1设备出厂前承包人应提供说明书给发包人6份，投标人提供的说明书包括下述内容：

（1）产品的检查报告和记录；

（2）外购件合格证及使用说明书；

（3）使用维护说明书；

（4）图纸；

（5）产品合格证。

3.2.2 应提供详细的运行和维护说明书，这些说明书应包括图纸，部件清单和所有提供设备的目录。这些说明书在运行、维护、更换部件时有用。

3.3 其它资料

发包人认为设计、安装、运行、维护和检修需要的其它图纸资料，承包人也应免费提供。

## 四、一般技术要求

4.1 设备

所选用的设备应是新的、适合的优质产品，并且无缺陷。设备的规格包括牌号和等级应符合相应的标准。设备试验应遵守有关国家标准中规定的方法。

4.2 技术服务

4.2.1 现场服务

藏木水电站至山南集控中心新建ADSS光缆及其附件的现场安装、调试和试验工作由承包人负责。在中标后，卖方应派技术人员负责完成藏木水电站至山南集控中心新建ADSS光缆及其附件的现场安装、调试、试验及安装完成后的验收工作。

4.2.2 保证期内的技术服务

在保证期内，藏木水电站至山南集控中心新建ADSS光缆发生损坏时，卖方接到买方通知后的48小时内到现场修复或更换部件，并分析损坏原因。

4.3 产品出厂检验项目

4.3.1 产品出厂应检验项目为：

（1）外观质量；

（2）测量精度、误差校验；

4.3.2 有下列情况之一时，应进行检验：

（1）正式生产后，材料、结构、工艺有较大改变；

（2）产品停产3年后恢复生产；

（3）国家质量检测机构或认证组织要求对该产品进行检验。

4.4 标志、包装、贮存

4.4.1每批产品主要部件应配有适当数量的标志。其内容可包含：型号、规格、制造厂名称。

4.4.2 产品外包装标志内容可包含：产品名称（必要时含有型号、规格）、制造厂名称、出厂日期（年、月）、工程项目名称或代号、收货单位名称、毛重、净重。

4.4.3 标志应清晰且不易损坏。

4.4.4 产品包装应能防止在运输过程中受到机械损伤，并应根据运输方式及部件规格、形状，选用适当包装方式。包装箱宜便于吊装搬运。

4.4.5 包装箱内应随带装箱清单、产品合格证书及出厂检验报告。

4.5 安装的技术服务

4.5.1 承包人技术服务

承包人应及时提供与本合同设备有关的安装等相应的技术工作、负责现场安装调试、现场培训等全过程的服务并参加验收。在设备安装前提供安装、验收QCR表格。

4.5.2 承包人现场技术指导

承包人需派代表到现场进行技术服务，指导安装承包人按承包人的技术资料进行安装、调试、现场试验，对安装承包人就工艺、方法、程序和注意事项提出要求，使其符合有关技术和标准的要求，并负责解决合同设备在安装、现场试验中发现的制造质量及性能等有关问题。

4.5.3承包人技术人员的资质

承包人派到现场服务的应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。承包人派到现场服务的技术人员在本合同生效后10天内提交发包人予以确认。发包人有权提出更换不符合要求的承包人现场服务人员，承包人应重新选派发包人认可的数量足够和合格的技术服务人员到工地进行技术服务。发包人有权根据现场需要要求承包人增加现场技术服务人员，如果发包人在书面提出该项要求7天内投标人没有答复，将按《合同条款》有关规定视为延误工期等同处理。

现场施工人员应具备高空作业资质等工作相关资质。

4.5.4 承包人技术指导的责任

由于承包人技术服务人员对安装、现场试验的技术指导的疏忽和错误以及承包人未按要求派人指导而造成的损失应由承包人承担相应的责任。

4.5.5 承包人现场服务人员的职责

（1）承包人现场服务人员的任务主要包括设备催交、设备到货清点、工地开箱检验、设备质量问题的处理、安装、参加验收、培训。

（2）在安装和调试前，发包人技术人员应向承包人进行技术交底、讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，发包人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则承包人不能进行下一道工序。经发包人确认和签证的工序如因承包人技术服务人员指导错误而发生问题，承包人负全部责任。

（3）承包人现场服务人员应有权代表承包人全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，承包人现场人员要在发包人规定的时间内处理解决。

（4）承包人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

4.5.6 发包人的义务

发包人要配合承包人现场服务人员的工作，并在食宿和通讯上提供方便，其所需费用由承包人自行承担，场内和对外交通由承包人自理。

## 五、专用技术条款

5.1 使用环境条件

5.1.1 基本环境条件如下：

（1）极端最高气温： 32.0℃

（2）极端最低气温：—16.6℃

（3）多年平均气温：9.2℃

（4）多年平均相对湿度：51%

（5）场地地震基本烈度：Ⅶ度

（6）电站所在地重力加速度g：9.783 m/s2

（7）多年平均风速：1.6m/s

（8）历年最大风速：19m/s（风向SE）

（9）设备安装地海拔：3300m

（10）设备的设计海拔：3500m

（11）污秽等级：Ⅱ级

5.2  ADSS光缆的技术要求

5.2.1 光缆芯数

本工程ADSS光缆芯数为48芯。

5.2.2 光纤技术的要求

光纤全部采用ITU-T G.652光纤，其技术参数要求如下

工作波长                1310nm                     1510nm

衰减系数                ≤0.36dB/km                 ≤0.20dB/km

宏弯损                  ≤0.05dB                    ≤0.1dB

光纤截止波长            1170nm-1330nm（2m长光纤上测量）

光缆截止波长            ≤1260nm（20m 光缆+2m长光纤上测量）

色散系数                ≤3.5ps/nm.km                ≤18ps/nm.km

零色散波长范围          1301.5nm-1321nm

模场直径                9.3μm±0.5μm                10.5μm±1.0μm

包层直径                125μm±1.0μm

模场同心度误差          ≤0.5μm

包层不圆度              ≤1.0%

涂覆层直径              245μm±5μm

涂覆层与包层同心误差    ≤12μm

涂覆层不圆度            ≤6%

5.2.3 光缆结构

ADSS光缆的结构为层绞式结构，承包人应明确其结构形式以及缆内光纤余长。

5.2.4 光缆标识

采用全色来识别，其标识颜色应符合GB/T 6995.2的规定，也可采用红蓝松套管领示色谱来识别。

5.2.5 外护套

本工程ADSS光缆部分敷设在35kV电缆沟内、部分加挂在35kV/10kV/400V线路上，承包人应根据ADSS光缆悬挂点电场强度选用外护套，其机械物理特性应符合DL/T 767的有关规定，其他性能应符合GB/T 2952的有关规定。ADSS光缆外护套选择AT外护套，表面应光滑圆整，尺寸均匀，以减少光缆在运行中污秽沉积。

5.2.6 光缆跨距

本工程ADSS光缆跨距要求为不低于100m。

5.2.7 标志

光缆应在外护套表面沿长度方向作永久白色标志，标志内容应满足DL/T 788的要求。

5.2.8 光缆工作温度要求

运行温度   -10～70℃

安装温度   -5～40℃

5.2.9 光缆及附件设计寿命

ADSS光缆及附件的设计寿命为20年。

5.2.10 ADSS光缆产品技术参数

卖方应根据下表格式提供投标光缆的技术指标

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 光缆芯数 | 48 |
| 光缆参考跨距（m） |  |
| 光缆外径（mm） |  |
| 单位重量（kg/km） |  |
| 极限抗拉强度（N） |  |
| 设计最大安全运行张力（N） |  |
| 平均每日张力（N） |  |
| 芳纶截面积（mm2） |  |
| 弹性模量（Gpa） |  |
| 综合线热膨胀系数（10-6/℃） |  |
| 抗拉强度（N/10cm） |  |
| 光纤余长（‰） |  |
| 最大电场强度（kV/m） |  |
| 光缆蠕变率 |  |
| 最小弯曲半径（mm） | 静态 |  |
|  | 动态 |  |
| 光缆工作温度范围（℃） |  |
| 光缆安装温度范围（℃） |  |
| 温度衰减变化量（dB/km） |  |
| 参考气象条件 |  |

5.3  ADSS光缆金具技术要求

用于架设ADSS光缆线路的金具包括（但不限于）：悬垂线夹、耐张线夹、防振金具、防舞动金具、引下线夹、抱箍、拉线等。架设ADSS光缆线路长度为5～6km。

5.3.1悬垂线夹

用于将ADSS光缆悬挂于直线杆塔上，其性能指标应满足一下要求：

（1）悬垂线夹必须满足垂直荷载的要求；

（2）线夹本身不得产生对ADSS光缆造成损害的应力集中；

（3）可以承受微风振动的影响，必要时可以采用防震装置来控制微风摆动；

（4）可以承受舞动的影响，必要时可以采用防舞动装置来控制舞动；

（5）单悬垂线夹的转向角度应不小于30°，双垂线夹的转向角度应不小于60°；

（6）线夹握力因不小于光缆额定拉伸强度的10%～20%；

（7）当不平衡荷载超过光缆额定拉伸强度的10%～20%时，线夹可以滑动；

（8）悬垂线夹的外观质量应满足GB 2314的要求。

5.3.2耐张线夹

用于将ADSS光缆连接至耐张杆塔上，承受ADSS光缆张力，其性能指标应满足一下要求：

（1）线夹握力因大于光缆额定拉伸强度的75%；

（2）线夹机械强度达到ADSS最大工作张力时，光缆不应有任何损伤，同时对光缆信号不应有任何影响；

（3）在温升情况下（光缆表面温度达到70℃），线夹机械强度达到平均运行应力100%时，光缆不应有任何损伤，同时对光缆信号不应有任何影响；

（4）线夹本身不得产生对ADSS光缆造成损害的应力集中；

（5）可以承受微风振动的影响，必要时可以采用防震装置来控制微风摆动；

（6）可以承受舞动的影响，必要时可以采用防舞动装置来控制舞动；

（7）耐张线夹的外观质量应满足GB 2314的要求。

5.3.3 防振金具

用于控制由风引起的ADSS光缆的微风振动，其性能指标应满足一下要求：

（1）防振金具本身不得产生对ADSS光缆造成损害的应力集中，对于有螺栓夹子型的防振金具，应在ADSS光缆上使用防护线条；

（2）依据ADSS光缆的设计，应将微风振动控制在可以接受的范围内；

（3）应能承受微风振动，自身不产生疲劳；

（4）应能承受舞动的影响，不会减弱防振功能或导致ADSS光缆受到损伤；

（5）防振金具的材料应能承受电气应力，同时不会造成ADSS光缆的损坏；

（6）防振金具的外观质量应满足GB 2314的要求。

5.3.4 ADSS光缆金具的配置原则

（1）静端耐张夹具：终端杆用1套，耐张杆用2套；

（2）悬挂夹具：直线杆配1套；

（3）切线夹具：跨距小于180m，转角小于10°的直线杆配1套；

（4）杆上紧固夹具：终端杆用1套，耐张杆用2套，直线杆配1套；

（5）螺旋防振器：跨距100m以下不用，100m～250m每端配1个，250m～400m每端配2个，400m～800m每端配3个，800m以上每端配4个；

（6）杆引下夹具：在终端杆和接续杆每隔2m配1套。

5.4  ADSS光缆安装技术要求

本工程部分ADSS光缆在雅鲁藏布江左岸沿加挂在35kV/10kV/400V线路上，施工时应采用张力机牵引施工，确保工程质量；同时为保证施工的安全，在架设ADSS光缆时在35kV/10kV/400V线路应全线停电施工，具体架设方法如下：

（1）光缆悬挂点

本工程ADSS光缆挂点高度初步确定在导线一下0.5米。

（2）耐张金具

用于终端杆或耐张杆塔上，安装方法：用预绞丝包裹光缆，缠绕螺旋静端预绞丝，螺旋静端预绞丝与挂环相连，挂环通过连接杆连接至杆塔。

（3）悬垂组件

用于直线杆塔上，安装方法：用保护预绞丝包裹光缆，悬挂线夹夹紧光缆，悬挂件通过挂环连接至杆塔。

（4）防振器具

采用螺旋式阻尼器。

（5）光缆从水泥杆上引下时，用引下线夹固定在水泥杆上；

（6）ADSS光缆弯曲半径应不小于光缆半径的15倍，施工过程中（非静止状态）应不小于20倍；

（7）ADSS光缆在通过传动滑槽时，不允许出现扭曲现象；

（8）在光缆为获得一定垂直而施加张力时，可对杆塔临时加下拉杆和锚，以防止杆塔不平衡；

（9）滑轮在光缆路由转角达到或超过35°处，以及放缆方向的第一挂点和最后一个挂点处，滑轮直径大于50cm，中间滑轮直径大于40cm，滑轮槽半径大于光缆直径的60%，深度大于光缆直径的30%。

（10）光缆布放的牵引力应不超过光缆允许张力的80%，瞬间最大张力不超过光缆允许张力的100%。

（11）机械牵引时，张力应能调节，并具有自动停机和告警功能。

5.5 配线设备

5.5.1设备配置

在藏木水电站通讯屏柜室综合配线柜和山南集控中心二次及通信屏室综合配线柜内个增设一组容量为48芯的光纤配线架或两组24芯的光纤配线架。

5.5.2配线设备技术要求

5.5.2.1总体要求

（1）具有对内外线进行测试的测试点；

（2）光纤配线架上所有塑料件均采用自熄性材料，其阻燃性应达到GB 4609规定的FV-0级标准。

5.5.2.1光纤配线架技术指标

（1）介质损耗≤0.3dB；

（2）回波损耗＞40dB；

（3）互换性＜0.2dB（变化量）；

（4）耐久性＜0.2dB（1000次变化量）；

5.6  ADSS光缆电缆沟内铺设技术要求

藏木电站厂房门口至藏木大桥段以及山南建设营地至山南集控中心总计长度约为2km的距离，新建ADSS光缆铺设在电缆沟内。铺设时应单独设置光缆支架，支架采用金属材质并进行防腐处理，支架应满足T/CECS31、JB/T 10216、JB/T 6743规范的要求。

5.7  ADSS光缆过桥铺设技术要求

新建ADSS光缆横跨藏木大桥铺设是应套穿金属防护线缆管，金属防护线缆管应进行防腐处理。铺设时ADSS光缆套穿金属防护线缆管后应牢固固定。新建ADSS光缆横跨藏木大桥铺设距离约为350m。

5.8  ADSS光缆埋管铺设技术要求

新建ADSS光缆由藏木大桥左岸桥头至35kV杆塔有约50m的距离需埋管铺设，埋管铺设深度为50cm。ADSS光缆埋管铺设时应先套穿DN60的镀锌钢管，镀锌钢管外在套穿DN300的水泥管。

新建ADSS光缆由山南建设营地电缆沟尽头至山南集控中心大楼有约50m的距离需埋管铺设，埋管铺设深度为30cm。ADSS光缆埋管铺设时应先套穿DN60的镀锌钢管。

5.9光缆走向、警示标示牌技术要求

5.9.1光缆走向标示牌技术要求

（1）光缆走向标示牌采用不锈钢材质，标示牌上文字、符号及华能Logo采用阴刻，标示牌上文字、符号及华能Logo的色漆应防腐、防脱落、耐紫外线。

（2）光缆走向标示牌应标有华能Logo、光缆名称、光缆走向、单位名称。

（3）光缆走向标示牌应悬挂在光缆上，光缆为埋设的应在地面上根据光缆走向设置光缆走向标示牌。

（4）光缆走向标示牌应设置在房间（楼房）进出处、光缆转弯处、光缆进出电缆沟处、光缆上下杆塔处以及每隔一定间距处。

5.9.1光缆警示标示牌技术要求

（1）光缆警示标示牌采用不锈钢材质，标示牌上文字、符号及华能Logo采用阴刻，标示牌上文字、符号及华能Logo的色漆应防腐、防脱落、耐紫外线、夜间反光。

（2）光缆警示标示牌应标有华能Logo、光缆警示标语、单位名称。

（3）光缆警示标示牌应设置在光缆埋设走向区域、跨桥铺设等需要设置的地方。

5.10 户外铠装光缆接续盒技术要求

（1）盒体采用阻燃工程塑料；

（2）采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗；

（3）具有多次复用和扩容功能；

（4）防护等级：IP58；

（5）工作环境温度：-40℃～+80℃；

（6）拉伸密封性：2000N，轴向；

（7）耐电压强度：15kV(DC)；

（8）入缆孔颈：Φ20mm；

（9）单盘芯数：12或24

（10）最大熔纤盘：48芯

（11）最大熔纤盘数：4或2。

5.11 质量保证及工程验收

5.11.1质量保证

卖方应提供光缆下列质量证书：

（1）产品合格证；

（2）制造、检验记录；

（3）材料合格证；

（4）电气试验报告（型式试验和出厂试验报告）；

由卖方提供的光缆都应按IEC及ITU-T有关标准，在制造厂级安装地点接收检查及各种试验以及保证合同所规定的要求。

5.11.2工程验收

卖方应向买方提交通信光缆的测试数据及光缆熔接后的全程测试数据，作为工程竣工资料提供给买方，以利于买方运行和维护工作。

第六章 响应文件格式

项目采购

响 应 文 件

采购编号：

供应商：	        （盖章）

日  期：    年   月   日

目  录

一、授权委托书

二、报价部分

三、商务部分

四、技术部分

## 一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改        采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

供应商：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

## 二、报价部分

1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.响应报价表

2.1报价汇总表（格式）

报价表

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 报价 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 报价为含税价 税率 % |
| 备注：报价含税费。 |

供应商名称：   （盖章）

年     月     日

2.2分项报价表

格式自拟。

## 三、商务部分

商务部分摘要表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 股权结构 | XX：A%； YY：B%； |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资本金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 类似业绩列表 |  |
| 备注 |  |

后附企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、类似业绩合同扫描件等资料影印件。

供应商全称：      （盖章）

日     期：

## 四、技术部分

供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。