煤矿用漏泄同轴电缆

技术规范

天津市万博线缆有限公司

2019.1

1  范围

本规范适用于煤矿用漏泄同轴电缆，该系列电缆可用作60MHz～450MHz频段里的信号传输的连接馈线，该电缆在煤矿里必须单独敷设使用。

2   参照执行标准Q/JG1711-2014        煤矿用漏泄同轴电缆

3  产品分类

3.1  型号说明

M     SL     YF         V-   	   -9

3.2电缆结构示意图

3.3　产品分类

产品分类见表1

表1　产品分类

| 序 号 | 产 品 | 型 号 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿用漏泄同轴电缆 | MSLYFV | 75-9 |

3.4 　工程数据

电缆的工程数据见表2

表2　工程数据

| 序 号 | 型号规格 | 传播速度 | 环境温度 (℃) | 安装敷设 最低温度 | 最小弯曲 半径(mm) | 使用频段(MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MSLYFV-75-9 | 0.86，nom | -40～+55 | -15℃ | 125 | 60～450 |

4 要求

4.1设计和结构

4.1.1结构尺寸

电缆的结构尺寸应符合表3的规定。

4.1.2   材料

4.1.2.1  内导体用铜线应符合GB/T 3953-2009的规定，内导体用铜包铝线应符合SJ/T 11223-2000的规定。

4.1.2.2  低密度聚乙烯树脂应符合GB/T 11115-2009的规定。

4.1.2.3  高密度聚乙烯树脂应符合GB/T 11115-2009的规定。

4.1.2.4  外导体用镀锡软铜线应符合GB/T 4910-2009的规定。

4.1.2.5  阻燃聚氯乙烯护套应符合GB/T 8815-2008的规定。

表3   电缆的结构尺寸

| 产品 项目 | MSLYFV-75-9 |
| --- | --- |
|  | 材料 | 直径mm |
| 内导体 | 铜线 | 2.0±0.03 |
| 绝缘 | 物理发泡聚乙烯绝缘 | 8.8±0.2 |
| 外导体 | 铜线编织或束绞铜线（密度40～55%） | ≤9.8 |
| 护套 | 阻燃聚氯乙烯 | ≤12.6 |

4.1.2.6  绝缘和护套的机械性能应满足表4的规定。

表4 绝缘及护套的机械性能

| 序号 | 试验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 泡沫聚乙烯绝缘 | 聚乙烯内护套 | 聚氯乙烯外护套 |
| 1 1.1 1.2 2 2.1 | 老化前机械性能 抗张强度 (N/mm2) 断裂伸长率 (%) 热老化试验 试验温度 (℃) 试验时间 (h) 断裂伸长率变化率 (%) | / / / / / | ≥10 ≥350 90±2 4x24 ≥-35 | ≥12.5 ≥150 80±2 7x24 不超过±20 |

4.2    环境和机械性能

4.2.1  低温

试验低温为-40℃±3℃，试验弯曲半径250mm。

4.2.2  阻燃

电缆应满足MT/T 386-2011中规定的单根电线电缆垂直燃烧试验的要求。

4.3    电气性能

4.3.1  导体连续性

要求内、外导体不应断路，内、外导体间也不允许短路。

4.3.2 绝缘电阻

成品电缆20℃绝缘电阻不小于1000MΩ·km。

4.3.3 绝缘的介电强度

成品电缆经工频电压1.5kV（有效值）、1min耐电压试验不击穿。

4.3.4 特性阻抗

特性阻抗见表5。

表5　特性阻抗

| 序 号 | 产 品 | 特性阻抗（Ω） |
| --- | --- | --- |
| 1 | MSLYFV-75-9 | 75±3 |

4.3.5　衰减常数

衰减常数见表6。

表6　衰减常数

| 序 号 | 产 品 | 衰减常数（dB/km） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 60MHz | 150MHz | 450MHz |
| 1 | MSLYFV-75-9 | ≤40 | ≤55 | ≤100 |

4.3.6　耦合损耗

耦合损耗见表7。

表7　耦合损耗

| 序 号 | 产 品 | 耦合损耗（dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 60MHz | 150MHz | 450MHz |
| 1 | MSLYFV-75-9 | 80±10 | 80±10 | 75±10 |

4.3.7电压驻波比

要求在60MHz～450MHz频段内电压驻波比不大于1.3。

# Text boxes

等效绝缘外径，mm

特性阻抗，75Ω

阻燃聚氯乙烯护套

物理发泡聚乙烯绝缘

漏泄同轴电缆

煤矿用电缆