## 附件1：

中铁电气化局集团有限公司西安电气化分公司西安分公司西安地铁六号线一期供电项目供电专业低压、控制电缆、化学锚栓、电缆支架采购包件一览表     项目编号：XAFGS-TP-2023-002

| 序号 | 包件号/包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或 图号 | 计量 单位 | 数量 | 交货时间 | 供应商专项资格条件 | 标书售价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XADT-03 (低压、控制电缆) | 电源电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1KV-3*4 mm2 |  | 米 | 5500.00 | 2023.8.30 | 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商，注册资金不少于人民币10000万元； 2.投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年（自2020年1月1日以来）的产品质量检验报告（带有CMA或CNAS标识）； 3.投标同类物资须具有近五年（自2018年1月1日以来，以合同签订日期为准）2条及以上的城市轨道交通供货业绩，开通运行一年（含）以上，提供相应的购售合同影印件； 4.不接受代理商和联合体投标。 | 500元 |  |
| 2 |  | 电源电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1KV-3*2.5mm2 |  | 米 | 4000.00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP23-450V/750V-4*2.5 mm2 |  | 米 | 5000.00 |  |  |  |  |
| 4 |  | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP-450V/750V-1*2.5 mm2/2×2.5mm² |  | 米 | 600.00 |  |  |  |  |
| 5 |  | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP23-450V/750V-14*2.5 mm2 |  | 米 | 500.00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP23-450V/750V-10*2.5 mm2 |  | 米 | 200.00 |  |  |  |  |
| 7 |  | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP23-450V/750V7*2.5 mm2 |  | 米 | 12500.00 |  |  |  |  |
| 8 |  | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP23-450V/750V-7*1.5 mm2 |  | 米 | 1600.00 |  |  |  |  |
| 9 |  | 电缆 | WDZB1-KYJY-1-1×(1×240)AC1kV |  | 米 | 800.00 |  |  |  |  |
| 1 | XADT-04 (化学锚栓) | 化学锚栓 | 特殊倒锥形，M12×80 |  | 套 | 12472 |  | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： (1)注册资本金不少于1000万元人民币； (2)投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近3年（自2020年1月1日以来）的产品检验报告（带有CMA CNAS标识）；取得开裂混凝土ETA认证或IBMB等国内外权威机构认证。 (3)投标同类物资须具有近五年（自2018年1月1日以来，以合同签订日期为准）2条及以上的城市轨道交通供货业绩，开通运行一年（含）以上，提供相应的购售合同影印件； 3.代理商须满足： (1)注册资本金（人民币）不低于500万元； (2)须持有所代理制造商的授权函； (3)所代理的制造商须满足上述第2条的要求； (4)具有城市轨道交通产品成功销售的业绩4.不接受联合体投标 | 500元 | 有效锚固深度，含双螺母及垫圈 |
| 2 |  | 化学锚栓 | 特殊倒锥形，M12×100 |  | 套 | 2784 |  |  |  | 有效锚固深度，含双螺母及垫圈 |
| 3 |  | 倒锥形胶粘锚栓M20x170xl | M20x170x300 40Cr 钢 |  | 套 | 450 |  |  |  | 1级镀锌，每套提供4个螺母 |
| 4 |  | 倒锥形胶粘锚栓M20x170xl | M20x170x400 40Cr 钢 |  | 套 | 550 |  |  |  | 1级镀锌，每套提供4个螺母 |
| 5 |  | 倒锥形胶粘锚栓M20x170xl | M20x170x500 40Cr 钢 |  | 套 | 104 |  |  |  | 1级镀锌，每套提供4个螺母 |
| 6 |  | 倒锥形胶粘性锚栓M24x210x130 | M24x210x130 40Cr 钢 |  | 套 | 32 |  |  |  | 1级镀锌，每套提供3个螺母，2个平垫片 |
| 7 |  | 倒锥形胶粘型锚栓M16x110x85 | M16x110x85 40Cr 钢 |  | 套 | 640 |  |  |  | 1级镀锌，每套配3螺母2平垫，平垫片尺寸40×60、厚3mm |
| 8 |  | 倒锥形胶粘型锚栓M16x125x85 | M16x125x85 40Cr 钢 |  | 套 | 1000 |  |  |  | 1级镀锌，每套配3螺母2平垫，平垫片尺寸40×60、厚3mm |
| 9 |  | 倒锥形胶粘型锚栓M16x125x120 | M16x125x120 40Cr 钢 |  | 套 | 886 |  |  |  | 1级镀锌，每套配3螺母2平垫，平垫片尺寸40×60、厚3mm |
| 10 |  | 倒锥形胶粘型锚栓M10x60x50 | M10x60x50 40Cr 钢 |  | 套 | 2210 |  |  |  | 每套提供1母1平1弹 |
| 1 | DLZJ-TP-001 （电缆支架） | 支架、托臂 | 详见用户需求书；成品焊接支架详见图纸 |  | 吨 | 66 |  | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商，注册资金不少于人民币3000万元； 2.投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年（自2020年1月1日以来）的产品质量检验报告（带有CMA或CNAS标识）； 3.投标同类物资须具有近五年（自2018年1月1日以来，以合同签订日期为准）2条及以上的城市轨道交通供货业绩，开通运行一年（含）以上，提供相应的购售合同影印件； 4.不接受代理商和联合体投标。 | 500元 |  |
| 2 |  | 电缆支架 | ZJ3-A |  | 个 | 4206 |  |  |  | 每个含1根∠70×70×6，L=900立柱、1根∠56×56×5，L=394托臂、1根∠56×56×5，L=294托臂、1根∠56×56×5，L=194托臂 |
| 3 |  | 电缆支架 | ZJ4-A |  | 个 | 826 |  |  |  | 每个含1根∠70×70×6，L=900立柱、1根∠56×56×5，L=394托臂、1根∠56×56×5，L=294托臂、1根∠56×56×5，L=194托臂 |
| 4 |  | 电缆支架 | ZJ2-F |  | 个 | 620 |  |  |  | 每个含1根∠70×70×6，L=900立柱、3根∠56×56×5，L=394托臂 |
| 5 |  | 电缆支架 | ZJ6-C |  | 个 | 1860 |  |  |  | 每个含3根[8×43×5，L=320立柱、1根∠56×56×5，L=1070托臂、3块-50×220×10底板、2套螺栓（M10×60，热浸镀锌螺栓，两平垫一弹垫一螺母） |
| 6 |  | 电缆支架 | ZJ6-A |  | 个 | 42 |  |  |  | 每个含3根[8×43×5，L=550立柱、2根∠56×56×5，L=1070托臂、3块-50×220×10底板、8套螺栓（M10×60，热浸镀锌螺栓，两平垫一弹垫一螺母） |
| 7 |  | 电缆支架 | ZJ10-C |  | 个 | 42 |  |  |  | 每个含1根-55×11（宽×厚），L=1400支架 |
| 8 |  | 电缆支架 | ZJ10-D |  | 个 | 42 |  |  |  | 每个含1根-55×11（宽×厚），L=670支架 |
| 9 |  | 电缆支架 | ZJ11 |  | 个 | 100 |  |  |  | 每个含1根∠70×70×6，L=900立柱、3根∠56×56×5，L=394托臂 |
| 10 |  | A类角钢支架 |  |  | 套 | 3842 |  |  |  |  |
| 11 |  | B类角钢支架 |  |  | 套 | 850 |  |  |  |  |
| 12 |  | 电缆标示桩 | 304不锈钢，120*120*5mm |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 13 |  | 引出沟接地线 | 不锈钢；-50*5、单根长0.3m |  | 根 | 29 |  |  |  |  |
| 14 |  | 接地极 | 不锈钢、50*5、单根长2.5m |  | 根 | 29 |  |  |  |  |
| 15 |  | 接地连接板 | 不锈钢、2-200*200*8 |  | 套 | 384 |  |  |  |  |
| 16 |  | 集水坑篦子 | 600*600，详见图纸 |  | 个 | 22 |  |  |  | 市场调查价 |
| 17 |  | 钢直梯带护笼 | 详见大样图详参国标 15J401-D12 |  | m | 48 |  |  |  | 市场调查价 |
| 18 |  | 防火墙支架 |  |  | 套 | 22 |  |  |  |  |
| 19 |  | 电缆吊架 |  |  | 套 | 44 |  |  |  | 市场调查价 |
| 20 |  | 成品支架01 | D2.0、详见大样图,内胀圈、钢板-10*200*80，加劲板-10*60*60，调节螺栓、63角钢焊接、螺母M14*150 |  | 套 | 79 |  |  |  |  |
| 21 |  | 成品支架02 | D2.4、详见大样图,内胀圈、钢板-10*200*80，加劲板-10*60*60，调节螺栓、63角钢焊接、螺母M14*150 |  | 套 | 224 |  |  |  |  |

## 附件2：

谈判登记表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 |  |
| 谈判联系人 |  | 联系人手机 |  |
| 固定电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 项目编号 |  | 注册资金 |  |
| 单位地址 |  |
| 生产厂家名称（适用于代理商投标） |  |
| 投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称） |
| 供应商开票信息 单位名称： 纳税人识别号： 地址、 电话： 开户行及账号： 开户行联行号： 专用发票邮寄地址： 报名单位（章） 年 月 日 |

备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本登记表提供的邮箱内并短信通知，

请确保本登记表提供的电子邮箱及电话的准确性。

2.退还谈判保证金需填写开户行联行号，请准确填写。